ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи УДК 517.925.42, б^г/з.21

/I

Морозов Андрей Александрович

Нелинейный анализ колебаний ро^оррв с гидростатодинамическими подшипниками

Специальность 01.02.06 - Динамика, прочность машин,

I

приборов и аппаратуры

ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор Соломин О.В.

Орел-2010

Введение	3

Глава 1. Динамическая система «ротор - гидростатодинамические подшипники жидкостного трения» в качестве объекта исследования	9

1.1.		Использование подшипников скольжения в качестве опор роторов различных агрегатов	9

1.2.		Обзор опубликованных работ в области нелинейных колебаний

роторов	17

1.3 Обзор численных методов интегрирования уравнений движения ротора.

37

1.4. Структура исследования	44

Глава 2. Методы исследования хаотических вибраций	48

2.1. Хаотические вибрации в динамике роторов	48

2.2		Обзор методов исследования хаотических вибраций в динамике роторных систем	53

2.3		Метод ЯР - диаграмм для анализа нелинейных вибраций в динамике роторных систем	68

Глава 3. Динамическая модель роторной системы на опорах жидкостного трения с учетом взаимодействия ротора и втулки подшипника	72

3.1		Динамическая модель гидромеханической системы «жесткий симметричный ротор - подшипник жидкостного трения»	72

3.2		Рекомендации по выбору численного метода для системы ОДУ	78

3.3		Расчет реакций смазочного слоя	87

3.4		Исследование движение несимметричного жесткого ротора в условиях хаотических вибраций	94

Глава 4. Экспериментальные исследования хаотических колебаний	112

4.1. Постановка задачи и планирование эксперимента	112

4.2		Описание экспериментальной установки	116

4.3		Обработка результатов экспериментальных исследований и сравнительный анализ теоретических и экспериментальных данных	123

4.4		Обзор программного обеспечения для исследования роторных систем и описания программного комплекса Анрос - нелинейный анализ	128

4.5		Вопросы проектирования роторных систем с гидростатодинамическими подшипниками скольжения с учетом хаотических вибраций	130

Заключение	135

Литература	138

Список основных трудов Морозова А. А	149

Приложение А	151

Приложение Б	167

Введение

Актуальность темы. В настоящее время широкое распространение в высокоскоростных машинах получили роторно-опорные узлы с подшипниками жидкостного трения. Использование опор скольжения определяется рядом положительных свойств по сравнению с другими типами опор, среди которых широкий диапазон скоростей вращения; значительный ресурс работы; относительно малые радиальные размеры; высокая способностью к демпфированию колебаний; стойкость к тепловым и химическим воздействиям и т.д. Опорные узлы роторных систем с подшипниками жидкостного трения применяются в турбонасосах систем топливоподачи двигательных установок летательных аппаратов, компрессорах, детандерах, насосах для перекачки сред со сложными свойствами, микро - электромеханических системах и других устройствах.

Анализу динамики роторов на опорах жидкостного трения посвящено достаточно большое количество работ. Авторы, как правило, в этих работах исследуют режимы работы роторной системы, которые не предусматривают контакт ротора и статора или ротора и втулки подшипника жидкостного трения. Относительно недавно в системах «ротор-подшипник жидкостного трения», помимо периодических и квазипериодических колебаний, были обнаружены так называемые хаотические колебания. Эти колебания обусловлены нелинейностью смазочного слоя и контактным взаимодействием ротора и статора или ротора и втулки подшипника.

Подавляющее большинство выполненных работ посвящено анализу линейных колебаний и лишь небольшое число работ затрагивает нелинейные модели роторов с гидродинамическими опорами. Рост скоростей вращения приводит к тому, что возникает необходимость учитывать в модели различные нелинейные эффекты. Как правило, при этом, используют достаточно простую модель гибкого симметричного ротора, рассматривая уравнение смазочного слоя в приближении короткого или длинного

подшипников. Задачу, в основном, решают в изотермической постановке. Вместе с тем повышенные требования, предъявляемые к надежности и сроку службы роторных систем, а так же к качеству их проектирования выдвигают на первый план задачу усложнения математических моделей, разработки методов и алгоритмов и создание программного обеспечения решения задач динамического анализа роторных систем с учетом нелинейных и хаотических колебаний.

Таким образом, относительно слабая изученность нелинейных и хаотических колебаний в системе «ротор — гидростатодинамический подшипник» в нелинейной, неизотермической постановке является актуальной научной и практической задачей, решение которой направлено на повышение конкурентоспособности создаваемых роторных машин.

Настоящая работа выполнялась в рамках договора о научно-' техническом сотрудничестве между Орловским государственным техническим университетом и ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики», а также в рамках государственного контракта по теме «Мехатронные опоры роторов агрегатов и машин новых поколений» № 14.740.11.0030 и проекта РФФИ 09-08-99020 № 22.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является выявление закономерностей движения и обеспечение устойчивости роторов на подшипниках жидкостного трения с учетом нелинейных эффектов смазочного слоя подшипника и контактного взаимодействия ротора и статора, а также разработка алгоритмов расчета нелинейных характеристик роторов с учетом хаотических колебаний, создание программного обеспечения и выработка рекомендаций по проектированию высокоскоростных роторных систем с учетом факторов, вызывающих хаотические колебания.

»

Цель работы достигается решением следующих основных задач: > Проведение обзора современной литературы в области хаотических вибраций роторных систем'с опорами жидкостного трения;

>		построение математической модели, разработка алгоритмов расчета и создание программного обеспечения для расчета таких характеристик движения как показатели Ляпунова, фрактальная размерность фазовых траекторий роторов с гидростатодинамическими подшипниками в условиях хаотических вибраций, а также с учетом импульсной нагрузки на ротор;

>		проведение вычислительного эксперимента для изучения влияния нелинейных эффектов на траектории роторной системы и устойчивость роторов;

>		модернизация информационно-измерительного комплекса и экспериментальной установки для изучения нелинейных и хаошческих колебаний;

>		выполнение экспериментальных исследований для проверки адекватности разработанной математической модели реальным процессам, происходящим в роторной системе для изучения динамики роторов, поддерживаемых гидростатодинамическими подшипниками;

>		разработка рекомендаций по проектированию, по методике расчета, а также создание прикладных программ расчета высокоскоростных роторных систем с подшипниками скольжения с учетом нелинейных колебаний;

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, чю:

1)		Разработана математическая модель и алгоритмы расчета колебаний жесткого симметричного и несимметричного ротора с гидростатодинамическими подшипниками в условиях контакта ротора и статора, а также разработано программное обеспечение для нелинейного анализа движения жесткого ротора с гидростатодинамическими подшипниками, отличающееся возможностью расчета таких нелинейных характеристик движения ротора, как показатель Ляпунова и фрактальная размерность.

2)		Выявлены закономерности работы роторной системы в условиях

контакта ротора и статора, а также условия появления в ней хаотических колебаний, построена бифуркационная диаграмма движения ротора в с изменяемым параметром — температурой смазочного слоя и определены точки бифуркации.

3) Предложен и реализован метод рекуррентных диаграмм для анализа нелинейных колебаний ротора, а также создан программный комплекс анализа нелинейных и хаотических колебаний ротора с опорами жидкостного трения, позволяющий строить и анализировать рекуррентные диаграммы.

Методы исследования. Динамический анализ системы «ротор - подшипник жидкостного трения» проводился прямым численным интегрированием методом Хемминга с адаптивным шагом по времени. Модель смазочного слоя представляет собой ньютоновскую жидкость, заполняющую весь радиальный зазор. Задача решалась в неизотермической постановке с учетом контакта ротора и статора. Уравнение Рейнольдса было решено методом конечных разностей. Для идентификации хаотических колебаний использовался метод сечения Пуанкаре фазовой плоскости, Фурье-анализ и вейвлет-анализ, анализ бифуркационных диаграмм, а также расчет фрактальной размерности и вычисление старшего показателя Ляпунова. Старший показатель Ляпунова вычислялся с использованием алгоритма Беннетина.

Для обработки экспериментальных данных и построения графиков использовалась среда Matlab. Был также разработан программный комплекс AnRoS для расчета траекторий роторной системы и полей давления в подшипнике жидкостного трения.

С целыо проверки адекватности разработанных теоретических положений был проведен модельный физический эксперимент на специально разработанном стенде с ■ использованием современной измерительной аппаратуры National Instrument и программного комплекса Lab View, а также выполнен сравнительный анализ расчетов и результатов экспериментальных исследований, полученных другими авторами. Экспериментальные данные обрабатывались в среде МайаЬ.

Адекватность результатов обеспечивается корректностью постановки и формализации задачи, обоснованностью используемых теоретических зависимостей, принятых допущений и ограничений, применением рациональных математических методов и подпзерждаешя качественным и количественным согласованием результатов теоретических исследований с экспериментальными данными, полученными как лично автором на разработанном экспериментальном стенде с использованием современной измерительной аппаратуры, гак и другими исследователями, а также положительным опьпом внедрения полученных результатов в промышленности.

Практическая ценность заключается в том, что разработанные алгоритмы и программное обеспечение для расчета динамики роторных систем позволяют выполнять проектировочные и проверочные расчеты' сис1емы «ротор - подшипники жидкостного трения» с учетом многочисленных нелинейных факторов, таких как, например, задевание ротора о статор, прогнозировать возникновение хаотических колебаний и определять пути отстройки от них и, таким образом, проектировать высокоскоростные роторные системы с необходимым запасом по усюйчивости и минимальным уровнем вибраций.

Реализация работы. Результаты работы используются при анализе конструкций и при испытаниях высокооборотных роторов турбонасосных агрегатов ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики», г. Воронеж, а также при проектировании конусных дробилок ООО «Инновационные процессы и технологии» , г. Санкт-Петербург. Результаты работы внедрены и используются при проектировании опорных узлов насосных агрегатов АО «Ливгидромаш», г. Ливны.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на Всероссийской научно-технической конференции «Нелинейные колебания механических систем» (г. Н. Новгород, 2005); Международной научно-технической конференции « В И Б Р А ЦИЯ-2005»» (г.Курск, 2005); Международном технологическом конгрессе «Военная техника, вооружение и технологии двойного назначения» (Омск:, 2005); Всероссийской научно-технической конференции «Теоретические и прикладные вопросы современных информационных технологий» (Улан- Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005); Международном научном симпозиуме «Ударно- вибрационные системы, машины и технологии» (Орел, 2006); Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы динамики и прочности материалов и конструкций: модели, методы, решения», (Орел, 2007);Региональной научно-практической конференции «Инжиниринг - 2009» (Орел); XXI Международной инновационно - ориентированной конференции молодых ученых и студентов по современным проблемам машиноведения «МИКМУС-2009», Москва; IX Международной научно-техничекой конференции «Вибрация - 2010», Курск. В полном объеме работа докладывалась на расширенном заседании кафедры Теоретической механики и мехатроники Курского государственного технического университета в 2008 году, а также на расширенном заседании кафедры мехатроники и международного инжиниринга Орловского государственного технического университета в 2010 году.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ. Из них 4 работы опубликованы в журналах перечня ВАК, 10 тезисов докладов и получены 4 свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ.

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, приложения и списка литературы. Диссертация содержит 172 страниц основного текста, 113 рисунков, 10 таблиц и библиографию из 151 наименования.

Глава 1. Динамическая система «ротор — гидростатодинамические подшипники жидкостного трения» в качестве объекта исследования

В этой главе рассмотрен предмет исследования — подшипники жидкостного трения в динамике роторных систем. Показаны основные направления развития динамики роторных систем с опорами жидкостного трения и сделан обзор современных исследований в области нелинейной динамики роторных систем.

Раздел 1.1 посвящен общим сведениям из области роторных систем с опорами жидкостного трения. В разделе 1.2 проведен обзор наиболее современных публикаций по хаотическим колебаниям, а также контактному взаимодействию ротора и статора. В разделе 1.3 дан обзор численных методов решения ОДУ. В разделе 1.4 представлена общая схема диссерта!¡ионного исследования

1.1. Использование подшипников скольжения в качестве опор роторов различных агрегатов.

Широкое распространение в настоящее время получили роторные

системы с опорами жидкостного трения. Это такие системы, как насосы, генераторы, турбины, двигатели, компрессоры и т.д. Этот класс устройств можно объединить понятием «турбомашина», все они используются для преобразования энергии. Турбомашины находят широкое применение в самых различных областях человеческой деятельности. Несмотря на то, что каждый из перечисленных видов турбомашин имеет свои отличительные особенности, неотъемлемым элементом любой турбомашины является роторная система (роторно-опорный узел). Так, в турбинах преобразуется энергия рабочего тела в энергию движения ротора и, наоборот, в компрессорах и насосах энергия ротора преобразуется в кинетическую энергию рабочего тела. Размеры турбомашин могут быть сверхмалыми, что делает невозможным использование подшипников качения. В этом случае используются гидродинамические подшипники.

Кроме турбонасосных агрегатов в авиационной и космической технике широко и другие виды турбомашин: машинные преобразователи (турбогенераторы-компрессоры)	энергетических	установок,

турбокомпрессоры и турбодетандеры криогенных энергетических систем, турбодетандеры систем кондиционирования.

Перспективным направлением совершенствования турбомашин является увеличение их полезной мощности за счет повышения скоростей вращения ротора, при этом достигается снижение габаритных и массовых характеристик турбоагрегата, что особенно важно для транспортных турбоустановок. К примеру, полезная мощность лопастного насоса возрастает пропорционально наружному диаметру рабочего колеса и скорости вращения [15].

К высокоскоростным роторным системам ответственных изделий (например, турбонасосные агрегаты) (рис. 1.1, 1.2) предъявляются высокие требования, среди которых основными являются [45]:

•		обеспечение работоспособности и основных эксплуатационных параметров при высоком ресурсе и многократном запуске в условиях агрессивных сред, например, криогенных жидкостей;

•		гарантированная подача компонентов топлива на всех режимах работы двигателя с требуемым расходом и давлением при высокой степени надежности и приемлемым КПД;

•		минимальная масса и габариты, а, следовательно, максимально допустимая скорость вращения;

•		высокая стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам;

•		перекачка жидкостей с некоторым содержанием газовой фазы и мелкодисперсными твердыми включениями

•		отсутствие опорных узлов с повышенным тепловыделением;

•		высокая антикавитационная способность насосов;

Рис. 1.2. Фрагмент двигателя с двумя турбонасосами двигательной установки челнока «Шаттл»

Гак, например, ротор ТНА жидкостного ракетного двигателя, разработанного в NASA имеет угловую скорость 100000 об/мин и опирается на подшипники скольжения.

• низкая стоимость изготовления и эксплуатации.

рис. 1.1. Турбонасосный агрегат ракетного двигателя (NASA)

Так же в NASA велись работы по проектированию ракетного двигателя многоразового использования (SSME - Space Shuttle Main Engine) с комбинированными опорами «Подшипник качения - подшипник- скольжения».

В настоящее время на ряде российских предприятий ведутся работы но созданию низкоскоростных электронасосов с опорами скольжения для перекачки агрессивных сред: кислот, щелочей, углеводородов, морской воды.

Помимо турбомашин (Рис. 1.3) подшипники скольжения используются в высокоскоростных шпиндельных узлах металлообрабатывающих станков и накопителях на жестких магнитных дисках (НЖМД), гироскопах. Повышенные требования к бесшумной работе НЖМД делают использование гидродинамических подшипников перспективным.

Рис. 1.3 Турбонасосный агрегат реактивного двигателя В станкостроении применение подшипников скольжения в шпиндельных узлах позволяет увеличить производительность и точность изготовления деталей на шлифовальных и сверлильных станках при обработке отверстий малых диаметров. В нашей стране работы в этом направлении плодотворно велись в ЭНИМС.

Использование опор скольжения в шпинделях приводов жестких магнитных дисков обусловлено ростом скоростей вращения для уменьшения времени доступа и требованиям точности позиционирования головки. Кроме того НЖМД с ГДП более малошумные.

Кроме того, с ростом скоростей вращения увеличивается динамическая напряженность элементов машин, повышается их вибрация. В условиях, когда скорости вращения измеряются десятками тысяч оборотов в минуту, незначительное нарушение балансировки вала может вызвать разрушение опоры качения и аварийный останов машины [24], в то время, как подшипники скольжения обладают большей виброустойчивостыо благодаря демпфирующим свойствам смазочного слоя. Необходимо отметить, что, несмотря на то, что нужно обеспечивать подачу смазочного материала в подшипник скольжения, его расход соизмерим с расходом для охлаждения опор качения при работе на высоких скоростях [57].

Таким образом, можно выделить следующие основные преимущества подшипников скольжения по сравнению с подшипниками качения:

•		большая долговечность, особенно при больших по величине стационарных нагрузках и постоянном режиме работы;

•		высокая способность к демпфированию колебаний;

•		низкий акустический шум;

•		меньшие габариты в радиальном направлении и масса;

•		являются разъемными опорами, что облегчает монтаж и демонтаж опорного узла;

•		обладают большей способностью к центрированию ротора, что делает их единственно пригодными для точной центровки;

•		большая виброустойчивость при значительных нагрузках, переменных по величине и направлению;

•		бесшумность и стойкость к химическим и тепловым воздействиям агрессивных сред (например, криогенных жидкостей).

Малые радиальные зазоры, силовые и температурные деформации элементов роторно-опорного узла, износ на режимах пуска и останова агрегата, недостаточная несущая способность затрудняют применение гидродинамических подшипников.

Приемлемым решением в этом случае оказывается использование гидростатодинамических подшипников скольжения. К достоинствам этих опор следует отнести наличие несущей способности при отсутствии вращения ротора, больших радиальных зазорах и малых относительных эксцентриситетах; отсутствие износа на режимах пуска и останова; возможность устойчивой работы ротора на различных скоростных режимах; высокая надежность и практически неограниченный ресурс.

К недостаткам опор жидкостного трения по сравнению с подшипниками качения можно отнести: более высокие потери мощности; зависимость от системы подачи смазки; недостаточная стандартизация, а также неустойчивость, вызванную смазывающей жидкостью, которая определяется нелинейностью смазочного слоя.

Радиальные подшипники, в зависимости от конструкции разделяют на полноохватные подшипники и подшипники с неполным охватом цапфы. Полноохватные подшипники скольжения представляют собой втулку, установленную в корпусе машины.

Подшипники скольжения можно классифицировать по способу создания несущей способности. Как правило, выделяют три типа: гидростатический (рис 1.4 (в)), гидродинамический (рис 1.4 (а)) и гидростагодинамический (гибридный) (рис 1.4 (б)).

а)	б)	в)

Рис. 1.4 Гидродинамический подшипник (а), гидростагодинамический подшипник (б), гидростатический подшипник (в)

Ранее динамический расчет турбомашин ограничивался, в основном, только определением критических скоростей вращения ротора. Задача проектирования сводилась к необходимости подобрать размеры вала и расположенных на нем масс таким образом, чтобы критические частоты вращения не лежали в области рабочего диапазона частот. С ростом скоростей вращения вала приходится использовать более совершенные методы, нежели простое определение скоростей вращения. Широкое использование гибких (т.е. работающих со скоростями, превышающими критические) роторов вызывает необходимость получения информации не только о том, какие режимы работы являются для машины резонансными, но и о характере движения ротора вблизи критических чисел оборотов и при их нестационарном прохождении, а также и о том, как роторная система работает в закритической области. Учитывая возможность возникновения хаотических колебаний, представляет интерес их идентификация.

Современная практика проектирования быстроходных гурбомашин предусматривает необходимость решения трех основных задач динамики роторных систем. Решение этих задач позволяет получить динамические характеристики, непосредственно определяющие работоспособность турбоагрегата и охватывает следующие аспекты: анализ вынужденных и самовозбуждающихся колебаний, определение резонансных частот вращения и нахождение областей устойчивого движения ротора, изучение демпфирования колебаний, а также выбор конструктивных мероприятий для смещения границ устойчивости или ослабления автоколебаний. К числу этих основных задач относятся следующие [2]:

1)		определение множества установившихся движений системы;

2)		определение условий устойчивости установившихся движений;

3)		управление установившимся движением роторной системы.

Первая из этих задач представляет собой, по сути, обратную задачу

динамики, а именно - определение движения (т.е. скоростей и координат) ротора движущегося под действием заданной системы сил. Учитывая то обстоятельство, что рабочие режимы роторной системы представляют, как правило, установившиеся движения, решение первой задачи сводится к определению установившихся движений. Таким образом, решение первой задачи позволяет найти те условия, которым должны удовлетворять скорости и координаты роторной системы, чтобы она имела заданные установившиеся движения. Кроме этого, необходимо проанализировать влияние параметров системы на эти заданные движения. Эта задача может быть решена, путем анализа траекторий движения ротора, а также, например использованием вейвлет - диаграмм.

Здесь же следует отметить и необходимость рассмотрения вынужденных и самовозбуждающихся колебаний системы при решении первой задачи. Наглядную иллюстрацию решения этой задачи дает применение метода траекторий, суть которого заключается в построении траектории движения центра шейки ротора на основании численного решения уравнений движения. Этот метод позволяет моделировать и представлять графически движения опорной части ротора в подшиппике скольжения.

Вторая задача сводится к анализу устойчивости установившихся движений. Так как в реальных конструкциях имеют смысл только устойчивые режимы работы, решение этой задачи представляется весьма актуальным. В решении этой задачи используются методы теории устойчивости. Решение этой задачи позволяет не только определить критические числа оборотов ротора и выявить области устойчивости роторной системы, но и определить характер движения системы вблизи границ устойчивости, а также проанализировать влияние параметров системы на качество переходных процессов. В данной работе устойчивость движения исследуется в предположении малости колебаний (ляпуновская постановка задачи устойчивости), т.е. в уравнении возмущенного движения используются только линейные члены.

Третья задача заключается в выборе управляющих воздействий, которые необходимо приложить к данной системе, чтобы стабилизировать ее неустойчивые движения и вернуть в устойчивое состояние, а также добиться нужного качества переходных процессов. Решение этой задачи является самостоятельной проблемой, требует применения методов теории автоматического управления и в данной работе не рассматривается.

Решение первых двух задач полностью выявляет картину движения ротора и дает условия и предпосылки для решения третьей задачи. В результате решения этих задач могут быть получены динамические характеристики роторной системы, по которым можно судить о ее виброустойчивости, а, следовательно, и о работоспособности турбомашины.

К важнейшим динамическим характеристикам роторной системы относятся ее амплитудно-частотная характеристика и области устойчивого движения ротора. Амплитудно-частотная характеристика позволяет выявить спектр критических частот и указать безопасные, с точки зрения виброустойчивости, режимы частот вращения ротора. Построение' областей устойчивости дает возможность, в свою очередь, выявить влияние параметров системы на критические режимы и наметить пути отстройки от них. В последнее время исследователями используются такая характеристика, как скейлограмма, применяемая в вейвлег анализе. Скейлограмма позволяет исследовать, в том числе неустановившееся движение ротора и переходные процессы. Данная работа посвящена именно установившемуся движению

Рассмотрение движения системы на переходных режимах (разгон и торможение) работы является предметом первой задачи, однако в данной работе основное внимание уделено, установившимся движениям. Траекторию движения в установившемся состоянии называют так же аттрактором. В случае положения равновесия аттрактор представляет собой точку. Если мы имеем дело с периодической системой, то аттрактор представляет собой замкнутую линию, например окружность или эллипс. Квазипериодическому движению соответствует тор в фазовом пространстве системы.

Как выяснилось, относительно недавно, помимо вышеперечисленных типов аттракторов существуют также, так называемые, хаотические или «странные» аттракторы.

1.2. Обзор опубликованных работ в области нелинейных колебаний роторов

В настоящее время, в связи с тем, что постоянно растут скорости

вращения роторов в роторных машинах, увеличился интерес к подшипникам скольжения для высокоскоростных систем. Это подтверждается большим количеством работ, выполненных в этой области, и обусловлено тенденцией* увеличения скоростей и нагрузок роторных машин, применением новых смазочных материалов и конструкций роторно-опорных узлов и, как следствие, необходимостью изучения новых эффектов, оказывающих заметное влияние на работоспособность агрегата. Именно в таких системах мы обнаруживаем возникновение апериодических (хаотических) вибраций ротора.

Первые работы в динамике роторных систем имели линейную постановку. Гидродинамическая опора моделировалась системой пружин и демпферов. Такой подход позволил достаточно просто и эффективно описать движение ротора с опорами жидкостного трения. Однако данный подход не позволяет описать многие нелинейные эффекты, происходящие в смазочном слое подшипника скольжения.

Линейные колебания высокоскоростных роторов на подшипниках скольжения различных типов с жидкостной и газовой смазкой исследуются в работах [39, 36, 20, 37, 46, 50, 18, 17, 8, 47, 51, 72]. Рассматривается простейшая двухопорная схема симметричного жесткого или гибкого ротора с насаженным на него диском. Гидродинамические реакции смазочного слоя заменены линеаризованными соотношениями. Математическая модель динамики ротора сводится к следующей системе дифференциальных уравнений движения центра цапфы:

(1.6)

где X, У и Хь У, - координаты центра цапфы и центра диска; А - смещение центра тяжести диска (дисбаланс); М - масса диска; С - жесткость ротора.

В начале 1990-х годов появились работы, которые использовали нелинейную постановку задачи. Здесь стоит различать работы, в которых

использовалась аппроксимация короткого и длинного подшипника. Этот

подход позволил более полно описать процессы, протекающие в роторной <

системе на опорах скольжения.

Впервые систему с взаимодействием ротора и статора рассмотрели в работе [76]. Была использована модель Герца контактного взаимодействия.

Динамика роторов с подшипниками скольжения имеет междисциплинарный характер. Для создания математической модели необходимо учесть множество факторов. Поэтому, в исследованиях роторных систем наметились две теоретические тенденции. Во-первых, это динамика роторов, сферой которой является изучение движения и устойчивости роторов. Роторный узел рассматривается в этом случае как упругое тело с определенными инерционными свойствами, а влияние подшипника сводится к линеаризованным гидродинамическим реакциям. Во- вторых, это гидродинамическая теория смазки, изучающая свойства и поведение самого смазочного слоя. Такой подход требует детального рассмотрения течения смазочного материала с учетом вязкости, сжимаемости среды, возможности появления турбулентных режимов течения и т.д. Модель ротора в этом случае наиболее проста и сводится, как правило, к схеме одномассового ротора.

В данной работе уделяется внимание возникновению хаотических колебаний, обусловленных контактным взаимодействием ротора и статора, а также несимметричностью ротора. В связи с этим обзор литературы проводится по двум направлениям: 1) Работы, непосредственно относящиеся к динамике роторов; 2). Работы, посвященные контактному взаимодействию и апериодическим (хаотическим) колебаниям роторов.

В основу изучения нелинейных колебаний роторов на подшипниках скольжения авторами работ [52, 16] был положен метод гармонической линеаризации, достоинствами которого являются простота и наглядность получаемых результатов. В основе метода лежит замена нелинейных реакций смазочного слоя И.х(х, У, X, у) и Яу(х, У, X, у), входящих в систему дифференциальных уравнений движения ротора (1.6), линейными выражениями вида (1.1), с той лишь разницей, что, в этом случае, коэффициенты Кхх, ••• , Вуу (инерционные свойства смазки не учитываются), являющиеся коэффициентами гармонической линеаризации, зависят от искомых амплитуд и частоты колебаний. В случае одночастотпых колебаний, например, вынужденных или автоколебаниях, и одночленном приближении переменные X, У, Хь У1 из нелинейной, в общем случае, системы (1.6) записываются в виде:

X = Х0 + ах собАЛ: + Ьх этАЛ; У = У0 + ау собАЛ + Ьу бш XV, X, = Х10 + аХ] собАЛ; + ЬХ] бшАЛ:; У, = Уш + аУ] собАЛ; + ЬУ] бшАЛ,

где Х() и Уо, Х10 и У10 - коэффициенты, определяемые положением равновесия ротора; ах, Ьх, ... , аУь Ьуг — коэффициенты, характеризующие амплитуды вынужденных или самовозбуждающихся колебаний и определяющие коэффициенты гармонической линеаризации; X — известная частота со в случае вынужденных колебаний или неизвестная частота автоколебаний. Такой подход позволяет построить линейную, в математическом смысле, систему уравнений движения ротора, позволяющую учесть, в определенной мере, нелинейный характер гидродинамических реакций. Рассмотрены автоколебания и вынужденные колебания двухопорного гибкого ротора и получены результаты существенно отличающиеся от линейной постановки задачи. Непосредственный анализ нелинейных уравнений, позволяющий определить динамическое поведение роторной системы с подшипниками скольжения, на основе метода Крылова- Боголюбова был проведен в работе [35] и позволил получить информацию о существовании и размерах устойчивых предельных циклов шипа. Аналогичная задача с использованием теории бифуркации Хопфа решается в статье [70].

Работы [23, 32, 4] посвящены теоретическому исследованию нелинейных колебаний роторных систем. Рассмотрено влияние основных факторов, приводящих к потере устойчивости, таких как внутреннее трение в материале ротора и действие сил жидкостного трения в подшипнике скольжения. Изучено совместное действие вынужденных колебаний и автоколебаний роторов. Широко представлены методы математической теории нелинейных колебаний и примеры их использования.

Существуют различные подходы к решению задач динамики роторных систем [15, 45], однако наиболее информативным из них, видимо, следуем считать непосредственное интегрирование уравнений движения ротора, т.е. применение метода траекторий (в литературе также встречаются термины «метод переходных режимов» и «метод орбит») [58, 24]. Достоинства такого подхода к моделированию заключаются в возможности решать нелинейные, в общем случае, уравнения движения ротора с учетом нелинейных реакций смазочного слоя подшипников. В результате получаются траектории движения центра цапфы ротора в радиальном зазоре подшипника. Форма, расположение и размеры этих траекторий позволяют судить об особенностях динамического поведения роторной системы в целом.

Нелинейность гидродинамических реакций подшипника делает невозможным аналитическое решение уравнений движения и приводит к необходимости привлечения численных методов для их интегрирования. Несмотря на значительное количество работ, в которых для исследования динамики роторной системы применялся метод траекторий, следует отметить отсутствие единого мнения в выборе численного метода интегрирования уравнений движения [7, 73]. В литературе практически отсутствуют сведения о проводившихся исследованиях точности методов, скорости их сходимости, затратах оперативной памяти и т.д. применительно к решению рассматриваемой задачи. Нет и рекомендаций по выбору шага интегрирования по времени, если он постоянный, или закона его изменения, в том случае, когда шаг интегрирования меняется. Некоторым исключением является работа [29], однако и она оставляет много вопросов, а, кроме того, в последнее время исследователи стали использовать и относительно новые методы численного интегрирования. В связи с этим возникает необходимость анализа используемых методов и выработки рекомендаций но их применению, поскольку, как справедливо отмечается в [29] «пригодное п> метода зависит от характера задачи».

Достаточно полный обзор исследований, выполненных в области динамики роторов на подшипниках скольжения приведен в работах [24, 26]. Аналогичная работа по систематизации исследований, проведенных в области гидродинамической теории смазки проведена в [67], где приведена обширная информация о таких ее направлениях, как термо-, упруго- и термоупругогидродинамическая теории смазки. В этих работах наиболее полно освещены различные направления исследований, обсуждаю 1ся полученные теоретические и экспериментальные результаты, рассматриваются перспективы развития соотве1С1вующи\ направлений науки.

Основой для расчета статических и динамических характеристик подшипников скольжения является определение поля давлений в смазочном слое. Задача о смазке ГСП криогенными жидкостями впервые теоретически поставлена и решается в [9]. Давления в смазочном слое определяю 1ся численным интегрированием уравнения Рейнольдса.

В работах [58, 57] рассмотрены основные принципы и выработана методология проектирования высокоскоростных роторных систем на подшипниках скольжения с жидкой или газовой смазкой. Ilocipoena и изучена обобщенная модель ynpyi о-демпферного подшипника. Исследование устойчивости роторной системы проводилось на основе теории малых колебаний; при построении областей устойчивого движения использовался метод D-разбиения. Предложена методика расчета динамических характеристик роторов при больших эксцентриситетах с учетом влияния нелинейных эффектов, основанная на методе гармонической линеаризации.

Исторически первой работой, посвященной хаотическим вибрациям является работа [76]. В ней рассмотрен жесткий симметричный рогор в приближении Джеффкотта на опорах жидкостного трения. Контакт моделируется нелинейной пружиной (Рис 1.5). В данной работе показана возможность возникновения хаотических вибраций в высокоскоростных роторных системах как теоретически, так и экспериментально. Изучены условия возникновения хаотических вибраций в высокоскоростных турбомашинах. Хаотическое движение обусловлено здесь контактом ротора и статора. Результаты представлены в виде траекторий движения ротора и бифуркационных диаграмм.

В работе [13] рассмотрен симметричный гибкий ротор Джеффкотта на опорах жидкостного трения (рис 1.6).

Статор

Подшипник

Рис. 1.6. Схема гибкого симметричного ротора [89] На рисунке (1.7) видно, что сечение Пуанкаре имеет сложную фрактальную природу. Этот факт говорит о наличии хаотического движения.

п = 5700 гргп п = 17000 грш

Рис. 1.7 Траектории и сечения Пуанкаре симметричного ротора |89] На рисунке (1.8) по оси абсцисс отложена скорость вращения ротора, рад/с, по оси ординат точки сечения 11уанкаре

mm .»»1« .< ■«■* « «» >>>»»<

1

о с.

к о-

С4 U С

о а-

МХ] + с{хх - х2) + к(х! - х2)= (х{,У\) + Мдсо1 соз(й^)

(1.1)

+ С(У\ - У2 ) + к(у\ - ) = РУ (х\ ,У\)+ М5со2 бш (со!) - Mg с(х2 - X] ) + к(х2 -х1) = Рх (х2, у2, х2, у2 ) С {у 2 - У\ ) + к(У2 - У ])= Ру (Х2> У 2 > ' У 2 )

где, М- масса ротора, с- коэффициент демпфирования. Важным результатом этой работы являются теоретически полученные границы возникновения хаотических вибраций, бифуркационные диаграммы и рекомендации по моделированию хаотических вибраций.

В работах [78,79] теоретически и экспериментально рассмотрен несимметричный жесткий ротор на опорах скольжения. Найдена область устойчивости ротора, определены критерии возникновения хаотических колебаний, получены теоретические оценки возможности возникновения хаотических вибраций. Результаты представлены в виде траекторий движения, сечения Пуанкаре и бифуркационных диаграмм. Исследование показало, что хаотические колебания могут возникать в несимметричной системе в отсутствии контакта ротора и статора.

Мхг + сгх хг + /с,л.(.

В работе [119] рассмотрен гибкий симметричный ротор Джеффкотта с абсолютно жесткими апорами (Рис 1.9). Уравнения движения представляются в виде:

) = М8со2 соб^о + ач)

(1.2)

кях5 + схх, = О

Куз +с*у5 =°>

где М - масса ротора, 5 - дисбаланс. Получены траектории движения центра цапфы ротора, построены бифуркационные диаграммы, а также приведена оценка качественных характеристик хаотического движения, таких как показатели Ляпунова и фрактальная размерность для экспериментальных и теоретических траекторий. Результаты работы хорошо согласуются с результатами работ других авторов. Получены фазовые портреты системы и сечения Пуанкаре. Экспериментальные исследования показали хорошую

Рис. 1.9 Схема ротора на упруго-демпферных подшипниках

скольжения [119]

Рис. 1.10 Вид экспериментальной установки для изучения хаотических вибраций [119], 1 - жесткий ротор, 2 - стержни, 3 - регулятор дисбаланса, 4 - кольцо демпфера, 5 — четыре пружины, 6 — демпфера Системе ротор-статор посвящена работа [98]. В пей подробно исследуется проблема устойчивости ротора в условиях локального контакта ротора и статора. Получены границы устойчивости ротора, бифуркационные диаграммы и траектории движения ротора (Рис. 1.11). В данной работе

согласованность теории и эксперимента (Рис 1.10).

исследованы различные режимы работы роторной системы - в условиях контакта ротора и статора, а так же без контакта. Показано, что контакт ротора и статора может приводить к аварийным режимам работы роторной системы.

2

1

Рис. 1.11 Траектория движения ротора [98] В работе [101] исследуется симметричный гибкий ротор на опорах1 скольжения. В результате получены траектории движения ротора, сечения Пуанкаре и бифуркационные диаграммы движения ротора. Исследование показало, что в такой системе помимо устойчивого цикла могут существовать квазипериодические и хаотические траектории (Рис 1.12). Бифуркационная диаграмма построена при варьировании коэффициента демпфирования.

>. О -1 -2

(Ь)

Рис. 1.12 Траектория движения ротора [25] Исследование хаотического движение с учетом турбулентности в подшипнике жидкостного трения проведено в работе [86]. Здесь использована модель длинного подшипника жидкостного трения (Рис 1.13). Отличительной чертой данной модели является то, что рассмотрена модель с кавитацией.

приближении длинного подшипника с кавитацией|86|

у

*

В качестве результатов исследования представлены траектории движения гибкого симметричного ротора на опорах скольжения, сечения Пуанкаре и бифуркационные диаграммы. Результаты исследования говорят о наличии в данной системе периодических, квазипериодических и хаотических траекторий. Также был выполнен бифуркационный анализ, где в качестве параметров выступали коэффициент демпфирования, частота

вращения и дисбаланс (Рис 1.14). Уравнения динамики были решены численно методом Рунге-Кутта четвертого порядка.

1 5

п

-1

3

¡К

Рис. 1.14 Бифуркационная диаграмма гибкого ротора с опорами жидкостного трения [86]

В монографии [21 ] исследуются различные типы нелинейных колебаний роторной системы с опорами жидкостного трения. В дайной работе выбрана модель упруго - демпферного подшипника. Особенностью работы является использование вейвлет анализа для интерпретации результатов численного моделирования. Получены траектории движения ротора (Рис 1.15, а) для различных параметров и периодограммы различных типов сигнала (Рис 1.15, б). Исследован также ротор с наличием трещин. Показана возможность возникновения хаотических вибраций при наличии трещин в рогоре.

а

В качестве недостатков вышеперечисленных работ можно указать то, что авторы, как правило, используют простые модели для описания роторной системы, например при нахождении поля давлений, используют линейные аппроксимации, или аппроксимации короткого или длинного подшипника. Данный подход не позволяет учесть многие нелинейные эффекты.

б)

Рис. 1.15 Хаотическая траектория ротора с трещиной (а) и периодограмма сигнала (б), хорошо видно, что структура периодограммы имеет сложный,

нерегулярный характер Устойчивости линейной и нелинейной модели ротора Джеффкотта посвящена работа [39]. Получены границы устойчивости роторной системы, а также траектории движения ротора. Проведен бифуркационный анализ роторной системы.

а)

§1»

'м ||Н11ШИ1{|||««11М »НИМ

I* . *- ««»Иг	Т * у

О	50 100 150

Т1те[тзес]

НИМИ!

•у-.'

Хаотическим вибрациям в несбалансированной роторной системе с трением посвящена работа [51]. Получены траектории движения ротора и бифуркационные диаграммы (Рис 1.16).

Рис. 1.16 Бифуркационная диаграмма роторной системы с трснием| 127| В данной работе использовалась модель ротора Джеффкотта,

интегрирование уравнений движения производилось методом Руиге — Кутта четвертого порядка. В данной работе теоретически показана возможность возникновения хаотических вибраций в роторной системе с трением.

Работа [44] посвящена снижению уровня вибраций быстровращающихся роторов за счет их гидродинамического взаимодействия с уплотнительными кольцами. Были найдены квазипериодические режимы работы роторной системы с гибким ротором.

В работе [95] подробно исследована проблема контакта ротора и статора. Были получены траектории движения ротора и бифуркационные диаграммы. Были исследованы две модели с крутильными колебаниями и без них. Был изучен отклик системы, относящийся к жесткому скручиванию. Полученные результаты позволяют говорить о том, что в реальной физической системе могут происходить как периодические колебания, так и нелинейные и хаотические колебания. Крутильные колебания может иметь существенное влияние на работу системы.

Авторы в работе [101] разработали метод гармонического баланса (анализ частотной области) с продолжением части дуги для исследования проблемы контактного взаимодействия ротора статора. Представленный авторами алгоритм позволяет находить периодические решения, а также устойчивость решения. Найдены траектории движения и бифуркационные диаграммы.

Влияние гидродинамического клина на контакт ротора и статора в сверхзвуком кольцевом двигателе подробно изучено в работе [137]. Полученные результаты говорят о существенном влиянии гидродинамического клина на контакт ротор/статор. Когда поверхностная жесткость ротора и статора уменьшается, давление в подшипнике увеличивается.

В монография [77] исследуются сценарии перехода к хаосу в системе жесткого симметричного ротора на опорах скольжения. В данной работе рассмотрены основные модели ротора на опорах жидкостного трения.

Рассмотрен ротор с трещиной, ротора на опорах жидкостного трения, так же рассмотрена динамика ротора на упруго-демпферных опорах жидкостного трения.

Рис. 1.17. Схема ротора Джеффкотта на опорах жидкостного трения [110]

//////

Полученные экспериментальные данные хорошо согласуются с данными вычислительного эксперимента.

Взаимодействию ротора и статора посвящена монография [80]. Особенностью данной работы является использование метода конечных элементов. Также в рамках этой работы проведены экспериментальные исследования роторной системы на опорах жидкостного трения. Для анализа

В работе [110] проведено экспериментальное исследование роторной системы на опорах жидкостного трения (рис. 1.17). В качестве модели был рассмотрен ротор Джеффкотта. Получены периодические, квазипериодические и хаотические режимы работы роторной системы с гидродинамическими подшипниками скольжения. Для анализа экспериментальных данных использован метод задержки [38]. Была рассчитана фрактальная размерность траектории и получены показатели Ляпунова.

результатов использовался спектральный анализ.

Монография [92] посвящена обратному вращению роюра, возникающему из-за взаимодействия ротора и статора. Рассмотрен гибкий ротор на опорах жидкостного трения. Показано, что хаотические колебания могут возникать в роторной системе с гибким ротором после прохождения критической частоты. Хаотический отклик системы обусловлен контактным взаимодействием ротора и статора. В рамках данной работы были проведены экспериментальные исследования, данные которых хорошо согласуются с данными вычислительного эксперимента.

В работе [82] исследуется контактное взаимодействие ротор/с гатор в турбомашине при отрыве одной лопасти (рис 1.18). В этом случае при определенных значениях скорости вращения ротора происходит контакт ротора и статора, что может в свою очередь привести к нерегулярным (хаотическим) колебаниям ротора. Были исследованы диапазоны скоростей вращения ротора, при которых возможно контактное взаимодействие рогора и статора. Моделирование проводилось с использованием метода Рунге- Кутта.

Рис. 1.18 Схема контакта, предложенная в работе [82]

В монографии [11] рассмотрены методы исследования динамических хаотических систем. Особое место уделено фрактальному анализу в динамике различных систем. Получены различные типы траекторий роторной системы. Также в данной работе были получены бифуркационные диаграммы по различным параметрам, в том числе двухпараметрические диаграммы.

Работа [48] посвящена теоретическому исследованию роторов различных турбоагрегатов. В данной работе была использована модель ротора с четырьмя степенями свободы, что по сравнению с моделью с двумя степенями свободы позволяет обнаружить новые явления. Были изучены цилиндрические, конические, а также связанные цилиндрические и конические колебания как жесткого, так и гибкого ротора с четырьмя степенями свободы при различных нелинейных характеристиках упругих опор. Были использованы классические методы теории нелинейных колебаний и теории устойчивости движения, а также предложенный автором новый метод изучения прецессионного движения неуравновешенного ротора. Для исследования полученных численным моделированием аттракторов применялись методы спектрального анализа и современные алгоритмы нелинейной динамики. Рассмотрены упругие характеристики опор существенно нелинейные (типа Герца) и содержащие линейный и кубический члены (типа Дюффинга). В качестве одного из результатов исследования стоит отметить следующее - в закритической области потеря устойчивости ротора обусловлена дестабилизирующим влиянием внутреннего трения и связана с прохождением параметра часто ш через значение при котором характеристическое уравнение имеет пару чисто мнимых корней.

Авторы в работе [141] рассмотрели общие вопросы нелинейной динамики роторных систем. Здесь получены основные положения нелинейной динамики роторных систем, рассмотрены основные методы изучения хаотических вибраций. Рассмотрена классическая модель ротора Джеффкотта с аппроксимациями реакций смазочного слоя в приближение короткого подшипника.

Среди недостатков данных работ следует отметить то, что авторы, как правило, используют только один метод для идентификации хаотических

вибраций. Тогда как более достоверные результаты можно получить, использую несколько методов, например, метод сечения Пуанкаре вместе с вычислением спектра Фурье и расчете фрактальной размерное ги.

Стоит отметить работы, посвященные методам изучения хаотических вибраций роторных систем. Это такие методы, как метод сечения Пуанкаре [42], метод бифуркационных диаграмм, спектральный анализ и другие. Так в работе [83] рассмотрен метод вейвлет — анализа хаотических вибраций в роторных системах. Получены характерные портреты скейлограмм хаотических колебаний ротора. В работе [142] для исследования нелинейной динамики роторной системы применяется нейронная сеть. Нейронная сеть применялась для идентификации различных типов колебаний. Дизайну нейронных сетей, используемых для исследования роторных систем посвящена работа [115]. В данном случае нейронная сеть применяется для анализа выбора параметров роторной системы.

Работа [126] посвящена использованию нейронных сетей в связке с • адаптивным вейвлет - анализом. В данной работе были вычислены вейвлет - коэффициенты и подставлены в качестве входных параметров нейронной , сети для идентификации типа движения. Данная методика применялась для исследования роторной системы ротор-подшипник жидкостного трения

Применению искусственных нейронных сетей для управления уровнем вибрации в роторных системах посвящена работа [128]. Для этого была сконструирована многослойная нейронная сеть. В данной работе показана возможность использования нейронный сетей для управления уровнем вибрации в роторной системе.

На рисунке (1.19) изображена искусственная нейронная сеть для анализа входного вибросигнала.

Input Layer	Humeri Layer	Oute«J Layer

Рис. 1.19 Искусственная нейронная сеть для управления уровнем вибрации и исследования нелинейных колебаний роторной системы [128].

Здесь Input Layer - входной слой, Hidden Layer - скрытый слой и Output Layer - выходной слой. На входной слой подается исходный сигнал, который обрабатывается скрытым слоем и формируется выходной сигнал. Система была смоделирована с использованием метода обратной связи. В данной работе были также найдены параметры системы, при которой она совершает хаотические колебания.

В работе [135] для исследования различных дефектов в динамике роторных систем используются генетические алгоритмы. В данной работе также были изучены хаотические колебания роторной системы.

Использованию нейронных сетей и генетических алгоритмов для исследования роторных систем посвящена работа [135]. В данной работе использована простая модель нелинейного ротора Джеффкотта на опорах скольжения. Были получены критерии возникновения хаотических вибраций в данной системе, а так же параметры, при которых возникают хаотические колебания. Различным вопросам применения методов нелинейной динамики посвящены работы [141].

Работа [96] посвящена использованию временных символьных рядов для диагностики хаотического режима (STSA). В данной работе показана возможность применения данной методики для изучения нелинейных колебаний в роторной системе.

Классификации различных типов движения при помощи нейронных сетей посвящена работа [126]. В данном случае исследовалась устойчивость роторной системы при помощи нейронных сетей. Для моделирования была использована модель ротора Джеффкотта.

Обзор работ в области нелинейных колебаний показал, что в данной области есть существенные пробелы.

1.		Для исследования роторной системы при небольших скоростях вращения используются, как правило, линейные модели. Данный подход неприменим в случае высокоскоростных роторных систем;

2.		В случае использования нелинейных моделей ограничиваются в основном моделью ротора Джеффкотта, а для вычисления реакций смазочного слоя используют аппроксимации короткого или длинного подшипника;

3.		Не существует работ, с описанием численных методов решения ОДУ и рекомендациями для выбора того или иного численного метода.

4.		Для исследования нелинейных колебаний используют, как правило, один критерий возникновения хаотических вибраций. Однако, например метод Фурье анализа не может отличить случайный сигнал от хаотического и приходится использовать дополнительные критерии.

1.3 Обзор численных методов интегрирования уравнений движения ротора.

При численном решении нелинейных дифференциальных уравнений, обладающих сложной нерегулярной динамикой, задача, как правило, состоит не в решении уравнения на каком-либо небольшом конечном отрезке времени, а в нахождении предельных множеств (аттрак торов) фаекюрий при I—>со[38]. В такой постановке оценки погрешностей численных методов теряют смысл. При этом огромной проблемой становится некорректность решаемой задачи. Суть проблемы состоит в следующем. Любой метод численного решения дифференциального уравнения требует аппроксимации тем или иным способом производной функции, известной лишь приближенно в узлах некоторой сетки. Задача вычисления производной от неточно заданной функции является классической некорректной задачей [38]. Малым погрешностям в задании функции могут соответствовать большие погрешности в вычислении ее производной, т.е. нет непрерывной зависимости производной от функции. Пусть, например, погрешность в задании функции имеет вид т~х sm(m2t^. Погрешность в вычислении

производной при этом будет га cos	Следовательно, при т—> оо

погрешность функции в равномерной метрике неограниченно убывает, в то время как погрешность производной в той же метрике неограниченно растет [38].

Несмотря на значительное количество работ, в которых для исследования динамики роторной системы применялся метод траекторий, следует отметить отсутствие единого мнения в выборе численного метода интегрирования уравнений движения [7]. В литературе практически отсутствуют сведения о проводившихся исследованиях точности методов, скорости их сходимости, затратах оперативной памяти и т.д. применительно к решению рассматриваемой задачи. Нет и рекомендаций по выбору шага интегрирования по времени, если он постоянный, или закона его изменения, в том случае, когда шаг интегрирования меняется. Некоторым исключением является работа [29], однако и она оставляет много вопросов, а, кроме того, в последнее время исследователи стали использовать и относительно новые методы численного интегрирования. В связи с этим возникает необходимость анализа используемых методов и выработки рекомендаций по их применению, поскольку, как справедливо отмечается в [29] «пригодность метода зависит от характера задачи».

В настоящее время известно большое количество численных методов интегрирования систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) первого порядка. Обычно их разделяют на явные и неявные, одношаговые и

многошаговые, а также на методы, основанные на разложении в ряд [27, 69 ]. Неявные методы, как правило, более устойчивы и обладают более высокой точностью, однако алгоритмы явных методов проще в реализации и работают быстрее. К неявным методам относят методы Адамса, Милна, Хемминга и др. К явным методам относятся методы Эйлера, Рунге-Кутты и др. [41, 3]. Используя одношаговые методы, мы получаем численное решение только из самого дифференциального уравнения и начального условия. Алгоритм многошаговых методов сложнее и состоит из двух частей: первая из них — это стартовая процедура для определения приближенных значений решения в нескольких первых точках, а вторая — многошаговая формула для получения приближенного решения в остальных точках. Стартовые значения можно получить несколькими способами: с помощью разложения в ряд Тейлора; используя какой-либо одношаговый метод (например, метод Рунге- Кутты), вычисляя стартовые значения методами Адамса низкого порядка с очень малым шагом [69]. К преимуществам многошаговых методов можно - отнести высокую точность и устойчивость численного решения, а также для многошаговых методов достаточно легко оценить погрешность на шаге. В качестве недостатков многошаговых методов можно отметить невозможность самостартования и относительную сложность их программирования. Преимущества одношаговых методов заключаются в простоте и высокой скорости численной реализации, а к недостаткам можно отнести относительно низкую точность и сложность в оценке погрешности на шаге. Применение метода разложения в ряд основано на использовании формулы Тейлора [27]. Преимущества использования такого подхода заключаются в устойчивости получаемого вычислительного алгоритма, а также в том, что можно указать методы, дающие более точный результат бе* увеличения числа шагов. Недостатками таких методов являются сложность программирования и затруднительность оценки погрешности на шаге. Таким образом, задача выбора численного метода является актуальной.

Учитывая тот факт, что система уравнений движения ротора может быть представлена в виде системы ОДУ вида:

х = г(х,о,	(1.3)

X = (л-, ,..., х2К У ; X = (х,,...,л"2л, )г; р(х,= (х,,...,х2Л,, ...,/2Л (х,,...,х2,/)), где N — число степеней свободы рассматриваемой роторной системы.

При интегрировании уравнений движения ротора в ряде работ [73, 69, 1] используется метод Эйлера, который, являясь самым простым численным методом с точки зрения организации вычислительной процедуры, обладает в то же время, наименьшей точностью. Кроме этого, метод Эйлера может сопровождаться потерей устойчивости численного счета вследствие накопления вычислительной погрешности. Однако, в ряде случаев метод Эйлера даёт очень гладкое решение при сравнительно большом шаге интегрирования [29]. Вычислительный процесс по методу Эйлера описывается соотношениями [102]:

х/+1 = х;- + Лх,-; Дх; = /(хг ,	(1.4)

где: / = 1,М- текущий момент времени; Л? = г/(М-1) - шаг интегрирования;

время интегрирования. В соотношениях (1.4) и далее по тексту расчетные выражения приводятся, не умаляя общности рассуждений, только для одной переменной хк [к = 1,2^). Для остальных переменных при реализации конкретного метода численного интегрирования используются аналогичные выражения.

Модификация метода Эйлера (метод Эйлера-Коши с итерациями), позволяющая несколько повысить точность вычислений, применялась для расчета траекторий движения неуравновешенного жесткого ротора в работе [107]. Расчетные соотношения можно записать в виде аналогично (1.4) [271:

Ах,- =0,5Д^(/(л:/,Г/) + /(х*ь1,^+1)), где х*+1 +/(х,,/,-)А/; л-/(1 ~ х^ + Лх,-.

(1.5)

Весьма широко при определении траекторий движения центра цапфы ротора в радиальном зазоре подшипника жидкостного трения, равно как и в других приложениях ОДУ, применяются методы семейства Рунге-Кутты и их модификации. В частности, метод Рунге-Кутты четвертого порядка находит свое применение в работах [64, 22, 13]. В работе [29] отмечается высокая привлекательность данного метода при решении задач динамики роторных систем с гидродинамическими подшипниками, что обусловлено незначительными проявлениями неустойчивости метода при расчете ускорений и относительно небольшом времени счета по сравнению с другими методами при одинаковых шагах интегрирования. Выражения для определения приближенного решения имеют вид [27]:

Ах, = (к} + 2к2 + 2к3 + к4 )/6; кх = /{х1, tl ;

к2=/(хг+кх/2,/г + А//2)А/, къ = /(хг +к2/2,^ + М/2)М;	(1.6)

/г4=Дх,+£3/2,/ +А//2)А/.

В технических и физических приложениях находит применение метод Рунге-Кутты пятого порядка, для которого справедливо [27, 89]: Ах, =(*:, + 4к, + к4)/2- к{ = /(х,	к2 = Дх, + Лг,/2,/, + М/2)М ;

к3 = /(х, +(к, +к2)/4^1 +М/2)М; к4 = Дх, - к2 + 2Аг3,/, + Д/)Д/; (1.7) к5 = Дх, + {1ку + Ш2 + £,)/27,/, + 2А//3)А/; = /(х, +(28^-125^ + 546£3 +54£( -378А:5)/625,^ + А//3)А/.

Метод Рунге-Кутты-Мерсона четвертого порядка для расчета траекторий центра цапфы ротора на опорах с плавающей втулкой применялся в работе [56]. В этом случае имеем [27]:

Ах, = 0кх + 4к, + к5 )/6; к, = /(х,, /, )А/; к2 = /(х, + к, /3, + Д//3)А/;

кз = Дх, + (*, +*2)/6,*, + Д//3)Д*; кА = /(х, - /с, /8 + 3*э/8,/, + Д//2)Д*;

(1.8)

= /(х, + (£, /2 - 3&2 /2 + 2&4),/, + АОА/.

В ряде случаев целесообразно использовать переменный (адаптивный) шаг по времени при интегрировании уравнений движения ротора. К примеру, при движении неуравновешенного ротора в области больших эксцентриситетов (малых значений радиального зазора) следует принять во

41

внимание сильно нелинейные реакции смазочного слоя. Чтобы избежать неустойчивости численного счета приходится применять очень мелкий шаг по времени. Однако в области малых и средних эксцентриситетов шаг по времени можно увеличить без сколько-нибудь существенной потери точности вычислений.

(1-9)

Интегрирование уравнений движения методами семейства Адамса также встречается в ряде исследований. Так, в работе [7] применен явный метод Адамса-Башфорта, для которого расчетное соотношение имеет вид

41]:

Ах, = Дг (55/ - 59/., + 37/_2 - 9/_3 )/24,

учитывая невозможность «самостартования» этого метода, первые три точки траектории определялись методом Эйлера. Соотношение (1.9) применялось и в [43], с той лишь разницей, что первые три точки определялись методом Рунге-Кутты четвертого порядка. Вариант метода Адамса-Штермера применялся в работе [25].

(1.10)

(1.11)

К недостаткам явных методов Адамса следует отнести худшие свойства устойчивости по сравнению с неявными методами [З). Неявные методы Адамса, обладая лучшими свойствами устойчивости, позволяют вести расчеты с большими шагами. Сочетание явных и неявных методов Адамса, известное как метод Адамса-Башфорта-Моултона [41], применялось в работе [29]. В этом случае сначала вычисляют прогноз значения на (/ + 1) шаге (х°+1), а затем производят его коррекцию и находят окончательное решение (х,+1):

прогноз :х,°+1 = х, +Д/(55/ -59/_, + 37/„2 -9/_,)/24; коррекция: х,+] = х, + Д/(9/?, -19/ - 5/., + /_2 )/24.

Другим методом типа «прогноз — коррекция» является метод Хемминга [41], который использован в исследовании [74]:

прогноз :х,°+1 = Х(_3 + 4Д/(2/ - /_, + 2/_2)/3; коррекция: х,+1 = (9х, - х,_2 + 3 Д*(/° + 2/ - /., ))/8.

При теоретическом исследовании переходных процессов в роторных системах [29] применялся также метод «прогноз — коррекция» по Милну [41J:

прогноз: х,°+1 =дг;_1 +4 Аг(2/ -+2/_2)/3;

коррекция: х+1 = х,_, + At{,C + 4/ + )/3.

Несмотря на то, что, как правило, авторы исследований, в которых применялись методы типа «прогноз - коррекция» не указывают каких-либо сложностей с использованием этих методов, в работе [29] и в обсуждении к работе [75] указывается, что методы Милна и Хемминга приводят к существенной неустойчивости счета и их применение для решения рассматриваемых задач нецелесообразно. Метод Адамса-Башфорта дает лучшие результаты, но все же уступает одношаговым методам семейства Рунге-Кутты.

Для исследования динамических процессов в сложных системах «ротор - подшипники жидкостного трения», описываемых уравнением вида (3.14) с нелинейными гидродинамическими реакциями смазочного слоя в работах [90, 150] применяется метод Ныомарка. Техника интегрирования в соответствии с этим методом сводится к аппроксимациям [14]:

х,+1 = х, + Afct, + ^АГ2[(1-2/?)х, + 2/?x,J; хм = х, + At[(\ - у)х, +j*J,

(1.13)

Параметры ¡3,у определяют устойчивость и точность интегрирования. Использование значений /? = 1/4,7 = 1/2 делают метод безусловно устойчивым (для линейных систем.

В работе [90] обсуждаются также возможность применения методов Хуболта и в - Уилсона. В методе Хуболта используются разностные формулы для экстраполяции ускорений и скоростей:

-	- 5х, + 4х(1 - х,_2); х,+1 = -i-(l lx,+1 - 1 8х + 9х - 2х, 2).

At	6А t

(1.14)

В 6 - методе Уилеона предполагается линейное изменение ускорения в интервале времени от ^ до tl+{:

х|+1 = -1- б(х(+1 - х, )/в2М2 - бх/вЫ - 2х; х(+1 = 3(х,+1 - х, )/6>Д? - 2х, - вЫх/2. (1.15)

Безусловная устойчивость метода обеспечивается при в = 1,4.

Существуют и другие эффективные методики интегрирования уравнений вида (1.4), например [88].

В работе [62] рассматривается применение дельта-метода фазовой плоскости для интегрирования уравнений движения типа (11), в том случае, когда реакции смазочного слоя Кх и Яу приняты линеаризованными [7, 141,

I

134]. Основная идея метода заключается в том, что исходное уравнение (1) может быть представлено в виде: (х + с?)2 + у2 = С2 (11), где

3 = —С - произвольная постоянная интегрирования,

к'

определяемая из начальных условий, т = к, х = ку. На фазовой плоскости Оху уравнение (11) описывает семейство окружностей с центром в точке 0(—5,у). Таким образом, малые отрезки фазовой траектории могут быть заменены дугами окружностей с центром в указанной точке.

Таким образом, как показывает обзор работ в области динамики роторов, выбор численного метода интегрирования ОДУ является актуальной задачей.

1.4. Структура исследования

Целью выполнения данной работы является изучение хаотических

вибраций, обусловленных механическим взаимодействием ротора со статором или ротора с втулкой подшипника и нелинейностью смазочного слоя, а также создание программного обеспечения для расчета роторных систем и разработка рекомендаций по их проектированию. Достижение цели предполагало проведение соответствующих теоретических и экспериментальных исследований, структура которых приведена на рисунке

1.20.

Эксперимент

Структура исследования роторной системы

Численное моделирование

Решение дифф. Уравнений динамики И уравнения Рейнольдса

Сбор данных эксперимента и их обработка, фильтрация

Анализ фазовых портретов

Качественные методы

Анализ фазовых портретов

Качественные методы

Методы количественной оценки	Методы количественной оцеки

Вывод о характере движения

Рис. 1.20 Схема исследования роторной системы с опорами жидкостного трения.

Структура диссертационной работы напрямую связана со структурой проводимых исследований. Так, глава 1 предполагает анализ проблемы, рассмотрение объекта исследования, постановку задачи и обзор публикаций по данной проблематике.

Построению математической модели «ротор — подшипник жидкостного трения», с учетом взаимодействия ротора и статора, а также методам идентификации хаотических вибраций посвящены 2 и 3 главы.

В 4 главе описано проведение экспериментальных работ, согласование

теоретических и экспериментальных данных, а также описание программного обеспечения для изучения хаотических вибраций.

Изучение нелинейных хаотических вибраций в подшипниках жидкостного трения связано с необходимостью решения следующих конкретных задач, рассмотренных в данной работе:

•		разработка математической модели для расчета полей давления в смазочном слое подшипника;

•		изучение контактного взаимодействия ротора и статора в роторной системе на опорах жидкостного трения;

•		определение границ устойчивого движения ротора на подшипниках скольжения;

•		изучение хаотических траекторий, получаемых в результате численного расчета;

•		разработка программ расчета на ЭВМ амплитудно-частотных характеристик и границ устойчивости движения высокоскоростных роторов на подшипниках скольжения;

•		проведение вычислительного эксперимента с целыо выполнения анализа влияния различных параметров системы на динамические характеристики роторов;

•		выполнение экспериментальных исследований для проверки адекватности разработанной математической модели реальному объекту, включающее в себя разработку экспериментального стенда и методики проведения эксперимента, а также обработку полученных данных;

•		выработка рекомендаций и методики расчета динамических характеристик роторно-опорных узлов высокоскоростных машин;

•		разработка конструкций роторно-опорных узлов и программ расчета для турбомашин в рамках договорных работ.

Выводы. Обзор литературы, показал, что для исследования нелинейной динамики роторов используются, как правило, упрощенные модели роторной системы. Кроме того, для идентификации хаотических колебаний используется только 1 метод. Хаотические колебания в роторной системе с гидростатодинамическими подшипниками возникают в результате нелинейных эффектов смазочного слоя, а также несимметричности ротора. Хаотические колебания часто наблюдаются в экспериментальных исследованиях, и задача их идентификации является актуальной. В современных высокоскоростных роторных машинах благодаря высоким скоростям вращения начинают проявляться нелинейные эффекты, связанные с нелинейностью смазочного слоя. Кроме того, современное программное обеспечение для расчета роторных систем с опорами скольжения представленное на рынке не имеет возможности моделировать хаотические колебания. Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что исследования высокоскоростных роторных систем с опорами жидкостного трения представляет собой актуальную задачу.

Глава 2. Методы исследования хаотических вибраций

В этой главе рассмотрены хаотические колебания в динамике роторных систем. Показаны условия возникновения хаотических вибраций в динамике роторных систем. Рассмотрены методы исследования хаотических вибраций.

Раздел 2.1 посвящен введению в хаотические колебания. Рассмотрены

ч

условия возникновения нелинейных колебаний. Также рассмотрены примеры хаотических колебаний в нелинейной динамике.

Раздел 2.2 посвящен методам исследования хаотических вибраций в динамике роторных систем на опорах жидкостного трения

Раздел 2.3 Посвящен использованию метода ЯР — диаграмм для анализа нелинейных колебаний в динамике роторных систем.

2.1. Хаотические вибрации в динамике роторов

Характерным геометрическим свойством хаотического движения

является сложная, запутанная траектория и непрерывный спектр Фурье. Знание состояния системы в течение сколь угодно продолжительного интервала времени в случае хаотического движения не позволяет предсказать дальнейшую эволюцию системы. Тем самым мы признаем непредсказуемость тем качеством, которое определяет хаос [42].

Важным отличительным свойством «странного» аттрактора является так же чувствительная зависимость от начальных условий (ЧЗНУ). Это означает, что любые две первоначально близкие траектории на аттракторе, в конце концов, расходятся. Примером системы, обнаруживающей хаотические свойства, может служить так называемая система уравнений Лоренца:

х = а (у - х)

у — рх — у —хг г = ху - (Зг

Эта система была получена Э.Н. Лоренцем при изучении конвекции в атмосфере в 1963 г. При определенном наборе параметров решением этой системы является «странный» аттрактор (рисунок 2.1).

Рис. 2.1 - Аттрактор Лоренца

Также существуют и другие примеры хаотических колебаний [53]. Например, электрические автоколебания, или хаотические колебания маятника [42]. Часто хаотические вибрации возникают при изучении химических реакций [42].

Определения хаоса, которое мы принимаем, первоначально было сформулировано Девани, и имеет три составные части. К ним относятся ЧЗНУ, условие перемешивания, именуемое транзитивностью, и условие регулярности, именуемое плотностью периодических точек [53].

Для возникновения хаотических вибраций необходимо наличие всего грех степеней свободы.

Хаотические колебания возникают только в присутствии сильной нелинейности. В качестве примеров таких систем можно рассмотреть:

•		упругие нелинейные элементы, пружины;

•		нелинейное затухание типа трения;

•		мертвый ход, зазоры или ограничители и билинейные пружины;

•		силы, создаваемые жидкостями;

•		нелинейные граничные условия;

•		силы, создаваемые нелинейными обратными связями в системах управления;

Выделяют два типа динамических систем —, консервативные и диссипативные. В физике свойство консервативности понимается как сохранение энергии. В частности, механические колебательные системы в отсутствии трения относятся к консервативным системам. В присутствии трения энергия не сохраняется, а постепенно рассеивается (диссипирует) и переходит в тепло, т.е. в энергию микроскопического движения молекул, составляющих систему и её окружение [54]. Рассматриваемая в данной работе система ротор - подшипник жидкостного трения является диссипативной.

Благодаря динамической природе хаотических режимов и их чувствительности по отношению к малым возмущениям они допускают эффективное управление посредством внешнего контролируемого воздействия. Целью такого воздействия может быть реализация в системе периодического режима вместо хаоса или попадание в заданную область фазового пространства. Эта идея, выдвинутая первоначально группой американских исследователей из университета штата Мериленд (Ott, Grebogi, Yorke, 1990), представляется очень перспективной и плодотворной в прикладном плане. К настоящему времени по этому предмету имеется обширная литература, переведено множество международных научных конференций.

Успешные примеры управления хаосом реализованы в механических системах, электронных устройствах, лазерах. В качестве примера можно привести работу (Bollt, Meiss, 1995), где рассматривается применение методики управления хаосом для того, чтобы направить космический аппарат на Луну. Оказывается, что с помощью малых контролируемых воздействий задачу удается решить с очень существенной экономией топлива, правда, ценой увеличения продолжительности полета.

Другое направление применения идей и методов нелинейной динамики связано с проблемой обработки сигналов. Представим себе, что исследуется удаленный и недоступный объект, гак что наши возможности ограничиваются анализом поступающего от него сигнала. За последние годы были предложены методики, позволяющие выяснить, произведен ли сигнал динамической системой, а также получить информацию о свойс£вах и характеристиках этой системы. Таким образом, аппарат нелинейной динамики превращается в инструмент исследования, позволяющий сделать заключение или предположение о структуре объекта, сконструировать ею динамическую модель и т. д. Разработку методов и алгоритмов анализа сигналов можно считать важным направлением нелинейной динамики, непосредственно связанным с возможными приложениями [19|.

Не следует путать такие два понятия, как случайные явления и хаотические процессы. Математический хаос - это черта именно детерминированных динамических систем. Поэтому наблюдаемые в состоянии хаоса флуктуации только кажутся случайными — их значения полностью предопределены входными параметрами. Но на практике мы никогда не располагаем абсолютно точной информацией о начальных условиях. Ошибки, пусть и ничтожные, всегда имеют место при измерении входных параметров. То, что кажется нам случайным результатом на выходе динамической системы, обусловлено большими ошибками, которые могут появиться, когда система ведет себя хаотично [19].

Когда-то считалось, что в детерминированной системе, при наличии достаточного объема вычислительных ресурсов, мы всегда в состоянии сделать значимое предсказание (например, дать надежный прогноз погоды), несмотря на маленькие ошибки измерения текущего состояния. В присутствии хаоса это не так. Даже самый мощный компьютер не позволит нам сделать точный прогноз на основе математической системы с существенной зависимостью от начальных условий [5].

Особый интерес в динамике роторов на опорах скольжения представляет изучение хаотических колебаний. Апериодические (хаотические) колебания играют очень важную роль в роторных системах. Так, например, задача устойчивости движения роторной системы непосредственно связана с хаотическим режимом движения ротора (в этом случае старший показатель Ляпунова положителен, движение неустойчиво) (Рис. 2.2).

Рис. 2.2 Пример хаотической траектории центра ротора

В настоящее время можно выделить следующие направления в исследовании хаоса в роторных системах:

•		Численное моделирование роторной системы методом траекторий, при этом по виду траектории мы можем судить о возникновении хаотических вибраций;

•		Обработка экспериментальных данных, полученных при изучении роторной системы. В этом случае мы получаем сигнал с датчиков перемещения и скорости, представляющий собой некоторою последовательность значений фазовых координат во времени, именуемую временным рядом. По этим данным, применяя различные критерии, выясняется тип аттрактора (периодический, квазипериодический или хаотический тип движения).

• Воздействие на систему с целью управления ее поведением. Если система переходит в хаотический режим работы (например, при изменении управляющего параметра), ее движение становится неустойчивым и может привести к порче или даже разрушению роторной машины. Последние исследования в этой области показали, что воздействие апериодическим сигнал на систему, находящуюся в состоянии хаоса может стабилизировать ее и сделать движение более устойчивым [42].

Система ротор - подшипник жидкостного трения представляет собой сильно нелинейную систему. В такой системе помимо периодических и квазипериодических колебаний могут возникать апериодические (хаотические) колебания. В настоящее время множество работ посвящено хаотическим колебаниям в роторных системах. Однако, как правило, в этих работах используют упрощенные модели роторной системы, например ротор Джеффкотта. Таким образом, в настоящее время исследование хаотических колебаний в роторной динамике представляет собой актуальную задачу.

2.2 Обзор методов исследования хаотических вибраций в динамике роторных систем.

При изучении хаотических колебаний роторов перед исследователем ставится несколько задач: научиться диагностировать хаотические вибрации по данным эксперимента или при численном расчете; выявлять условия их возникновения; научиться воздействовать на систему при ее хаотическом поведении.

Исследование хаотических колебаний можно представи гь в виде схемы (рис. 2.3).

Рис. 2.3 Схема исследования роторной системы

Методы исследования хаотического движения можно разделить на две группы:

1)		Методы качественного исследования хаотических колебаний. Сюда относятся метод траекторий; сечение Пуанкаре; метод Фурье анализа сигнала; вейвлет анализ; анализ бифуркационных диаграмм.

2)		Количественные методы исследования. Здесь представлены такие методы, как: анализ фрактальной размерности; построение автокорреляционной функции для набора данных; вычисление показателей Ляпунова.

Критерии идентификации хаоса также принято делить на две группы:

1)		Качественные:

•		сложная, запутанная траектория;

•		сечение Пуанкаре представляет собой множество точек, подчиняющихся законам фракталов;

•		непрерывный спектр Фурье.

2)		Количественные:

•		дробная фрактальная размерность аттрактора;

•		положительный старший показатель Ляпунова;

•		быстро убывающая автокорреляционная функция сигнала.

Численное моделирование

Общая структура исследования хаотического движения роторной системы представлена на рисунке 2.4.

Экспериментальные данные

Рисунок 2.4 Основные ступени исследования хаотических вибраций в

динамике роторной системы В последние десятилетия нелинейная динамика предложила свои алгоритмы упрощения реальности при ее моделировании. Эти алгоритмы являются достаточно общими, они соответствуют системному подходу. Один из самых главных алгоритмов связан с предположением о масштабной инвариантности процессов, протекающих на разных уровнях.

Простейший пример масштабной инвариантности дают фрактальные множества [5, 42] несмотря на наличие сложной структуры, они могут выглядеть одинаково или почти одинаково в разных масштабах. Такие свойства: множеств оцениваются фрактальной размерностью, которая отражает свойство масштабной инвариантности рассматриваемого множества. Фракталы могут быть регулярными (например, кривая Коха) и стохастическими (например, траектория

броуновского движения). Использование фрактальной размерности дает возможность получить еще одну важную характеристику сложных образов - устанавливает некоторое численное соотношение подобия между объектами. Например, численные данные для отображения Хенона показывают, что структура аттрактора повторяется на все более и более мелких масштабах [42].

Если объект обладает масштабной инвариантностью, то возникает множество различных, неожиданных эффектов, возможностей. На основе фрактального упрощения реальности возникли алгоритмы обработки изображений, сжатия информации; создания различных материалов, обладающих необычными свойствами [42].

Другим важным вопросом анализа нелинейных систем, динамических процессов является анализ временных рядов. Развитие компьютеров и компьютерных технологий привело к разработке современного и перспективного метода вейвлет-анализа, получившего широкое развитие в последнее десятилетие, позволяющего выявить локальные особенности динамического процесса в частотной и временной области одновременно [38].

Хаос в детерминированных системах подразумевает чувстви юльную зависимость от начальных условий. Это означает, что две траектории, близкие друг к другу в фазовом пространстве в некоторый начальный момент времени, экспоненциально расходятся за малое в среднем время [38]. Такие системы в нелинейной динамике называются системами с перемешиванием, если с течением времени (>г) информация о начальных условиях в них полностью утрачивается [38]. О перемешивании мы судим по показателю Ляпунова, точнее, по наибольшему из них.

Классическим методом исследования динамики роторных систем является преобразование Фурье. Это преобразование являе1ся основой спектрального анализа. Предположим, что в результате численного исследования или экспериментального исследования роторной системы мы

получили массивы значений координат центра цапфы X■1 и У-1. Спектральный анализ основан на формуле [42]:

N-1

> Ук=Л¥пеХ Р

п=О

N-\

хк =	Р

п=0

г 2ткп\	(2ткпл

где Хп - развертка сигнала по оси X, п = \,2,N, хк - коэффициенты спектра Фурье. Если мы имеем дело с периодическим сигналом, то спектр представляет собой один пик. В случае квазипериодического процесса спектр Фурье имеет несколько пиков. В случае хаотического процесса - спектр Фурье сплошной. Спектральный анализ часто применяют в месте с методом сечения Пуанкаре (рис. 2.5).

Рис. 2.5 Траектории движения центра масс ротора с гидродинамическими опорами скольжения и их развертки Фурье - а) -периодическая траектория,

б) - хаотическая траектория В последнее время для анализа динамики роторных систем применяется вейвлет анализ. Этот метод лишен многих недостатков Фурье

I

ов 06 0.4 02 0

-04 ■06 ■08

ЗЭЗб Г 322? 322? 5

3226 5 3229 3229 6 3230 32Э0 5

анализа. Аналитически непрерывное вейвлет-преобразование записывается в виде [42]:

1 лм	{1. _и.\	| АЧ Г г

' (2.2)

п(а,Ь)кл	а }	п{а,Ь),_„	а ;

*

где Хк - сигнал по оси X, Ук - сигнал по оси У, у/ - функция - вейвлет. Вейвлетная плоскость есть графическое изображение функции К (Рис 2.6) (обычно называемой вейвлет - коэффициентами) двух переменных а и Ь для данного вейвлета. Большие значения коэффициентов означают наличие в сигнале значительных флуктуаций в данный момент времени и одновременно хорошее соответствие огибающей сигнала и вейвлета. Вейвлет как бы изолирует локальные минимумы и максимумы сигнала выбранной длительности. Это свойство надо учитывать при интерпретации вейвлетной плоскости [113].

1		. |		[ _ _ о их» 2000 за» адю ото моо ?ооо к»:о ях»

-4-3-2-101234	Отсчеты

«ю-*

а)	б)

Рис 2.6 Хаотическая траектория движения ротора (а) и скейлограмма (б)

В случае наличия хаотического сигнала скейлограмма имеет нерегулярную структуру коэффициентов, обладающих фрактальной размерностью [138]. Однако, вейвлет - анализ обладает рядом недостатков, как например большое время вычисления вейвлет коэффициентов на ЭВМ. Таких недостатков лишен метод сечения Пуанкаре.

Отображение Пуанкаре является наиболее эффективным методом исследования нелинейных хаотических систем. Рассмотрим систему с непрерывным временем, динамика которой описывается некоторыми дифференциальными уравнениями. Пусть для определенности это автономная система с трехмерным фазовым пространством. Расположим в фазовом пространстве двумерную площадку £ и зададим на ней некоторую систему координат (Х,Г). Выбор секущей поверхности в высокой степени произволен, но она должна размещаться так, чтобы интересующие пас фазовые траектории многократно ее пересекали, и касание было бы исключено. Возьмем какую-нибудь точку (Х,¥) на секущей поверхности, выпустим из нее фазовую траекторию и проследим за этой траекторией, пока не произойдет следующее ее пересечение с нашей площадкой в некоторой точке (Х',У) с проходом в том же направлении. Если изменить точку старта, получится другая точка-образ (рис 2.7). Следовательно, возникает некоторое отображение секущей поверхности в себя:

Х^Рх{Х,Г\ Г = Р2(Х,У).	(2.1)

Рис 2.7 Сечение Пуанкаре (М0 - точка траектории движения ротора на

плоскости ХУ, Р(М0) - отображение точки М0 на плоскость ХУ.

Найти отображение Пуанкаре для конкретных нелинейных систем в явном виде удается очень редко, в тех исключительных случаях, когда дифференциальные уравнения допускают аналитическое решение. Можно, однако, построить отображение Пуанкаре, как численный алгоритм [191 (Рис.2.7).

Все проведенное рассмотрение очевидным образом обобщается для фазового пространства большей размерности, только вместо секущей

двумерной площадки надо говорить о сечении т - мерного фазового пространства гиперповерхностью размерности т — 1 [94|.

Го обстоятельство, что при использовании отображения 11уанкаре размерность векторов состояния, с которыми приходится работать, уменьшается на единицу, иногда очень полезно. Отображение Пуанкаре вообще оказалось очень продуктивной теоретической конструкцией. 11роводя рассуждения в терминах отображения Пуанкаре, можно получать заключения очень общего характера, применимые и к системам, описываемым дифференциальными уравнениями, как автономными, гак и неавтономными, и к рекуррентным отображениям — динамическим системам с дискретным временем. Процедура построения отображения Пуанкаре в настоящее время часто применяется как один из инструмен тов при экспериментальном исследовании динамики нелинейных систем. Па рисунке (2.8) изображена хаотическая траектория движения центра ротора и сечение Пуанкаре.

* ю-5

а)	б)

Рис 2.8 Траектория хаотического движения ротора и ее сечение

Пуанкаре

Сечение Пуанкаре позволяет эффективно исследовать фазовую траекторию роторной системы, заданной определенными параметрами. Этот метод обладает рядом достоинств, по сравнению с другими методами исследования. Так, метод сечения Пуанкаре позволяет понизить размерность

фазового пространства. Для нахождения сечения Пуанкаре, необходимо дл начала построить фазовую траекторию системы. Для роторных систем необходимо решить систему ОДУ первого порядка. Как правило, такие системы ОДУ не поддаются аналитическому решению и для их решения привлекают численные методы. Для того, что бы проводить исследование в пространстве параметров роторной системы, используют метод бифуркационных диаграмм.

Рис 2.9 Бифуркационная диаграмма роторной системы с гидродинамическими опорами жидкостного трения

Анализируя систему с помощью бифуркационных диаграмм, как правило, по одной оси откладывают значение какого-либо параметра системы, например частоты вращения ротора, а по другой оси - некоторую характеристику системы, например точки сечения Пуанкаре (Рис 2.9)[5,31]. Данный метод позволяет исследовать систему в зависимости от значения сё параметров. На рисунке (2.9) представлена бифуркационная диаграмма, где по оси абсцисс отложена частота вращения ротора. В диапазоне частот й> = 400-780 рад/с наблюдается периодическое движение, при со = 800 -850 рад/с - хаотическое, и при со = 850 - 900 рад/с - квазипериодичсское.

х ю'4

4 		1	1		1		1——		1	 I

.	1	4	1	1	.	1

200 300 400 500 6СЮ 700 800 900 1000 СО

Данный метод позволяет исследовать роторную систему при изменении какого-либо параметра системы. На рисунке 2.10 представлены характерные фазовые портреты, сечения Пуанкаре и спектрограммы движения ротора. Для количественного описания динамической системы помимо качественных методов исследования широко применяются количественные методы анализа.

I. Периодическое движение

И - целое, Л < 0

2.Квазипериодическое движение

£) - целое, Л < 0

3.Хаотическое движение

Рис 2.10 Фазовые портреты, а также сечения Пуанкаре и спектр Фурье а) периодической траектории, б) квазипериодической траектории, в)

О - дробное, Л > 0

хаотической траектории Важнейшим показателем хаотичности сигнала является фрактальная размерность аттрактора [5,31]. Как гласит одно из определений фракталов,

фрактал - это множество, части которого подобны целому. Основной характеристикой фрактального объекта является фрактальная размерность

(2.2)

1п N(3)

£>= Пш

ы 14

и,

X

Рис 2.11 Покрытие фазовой траектории системы прямоугольной сеткой

Пусть мы имеем векторы проекций траектории движения ротора на координатную плоскость X,- и У,. Найдя точки сечения Пуанкаре для траектории движения Хп, Уп, произведем разбиения плоскости, в которой находятся точки Пуанкаре на квадраты с длиной ребра 6. В каждый квадрат должна попасть как минимум одна точка, всего квадратов - N(3) (Рис. 2.11). По формуле (2.2) найдем значения фрактальной размерности.

Здесь О - фрактальная размерность объекта 8 - размер элемента разбиения, N(8) - число элементов разбиения.

Согласно Мандельброту, для фрактальных объектов фрактальная размерность должна быть больше топологической.

В>а{.	(2.3)

Неравенству (2.3) можно придать определенный физический смысл. Оно характеризует усложнение множества. Если это кривая, с топологической размерностью равной 1, то кривую можно усложнить путем бесконечного

числа изгибаний и ветвлений до такой степени, что ее фрактальная размерность приблизится к двум. То есть кривая, состоящая из линий размерностью 1, как целостный объект не сможет существовать вне плоскости. По существу определения (2.2) фрактальная размерность отражает свойство масштабной инвариантности рассматриваемого множества. Фрактальная размерность хаотических траекторий представляет собой дробное число.

Пусть X развертка сигнала по оси ОХ, У - развертка сигнала по оси ОУ. И пусть £(/) траектория движения центра ротора. Тогда старший показатель Ляпунова вычисляется при помощи формулы:

А = Нш -1п .	(2.4)

(->00 t 1

где А- старший показатель Ляпунова, 5X0--вариация траектории движения, г- время [34]. Старший показатель Ляпунова является важнейшей характеристикой движения ротора, он показывает, как быстро -траектории разбегаются при варьировании начальных условий. В случае хаотического движения он представляет собой положительное число [34,42]. Для вычисления показателей Ляпунова использовался алгоритм Бенегтипа [42].

Схема вычислений основывается непосредственно на определении (2.4). Имеется две возможности: 1) взять две копии динамической системы с близкими начальными условиями и отследить характер эволюции расстояния между изображающими точками во времени; 2) решать систему уравнений динамики, описывающих движение изображающей точки вдоль фазовой траектории, совместно с уравнениями в вариациях, которые описывают эволюцию бесконечно малого возмущения этой траектории. Имеется еще третий подход, который основан на обработке записи реализации временной зависимости одной или нескольких динамических переменных. Его можно рекомендовать только в тех случаях, когда речь идет не о численном

решении динамических уравнений, а, например, о необходимости извлечь информацию, о динамике системы из экспериментальных данных [42].

Реализация алгоритма Беннетина. Процедура вычисления старшего ляпуновского показателя начинается с того, что производится численное решение динамических уравнений на интервале времени, достаточном, чтобы иметь уверенность в выходе траектории на аттрактор. В результате получаем некоторую точку фазового пространства х0, которую принимаем за исходную. Дальнейшая последовательность действий иллюстрируется на рис. 2.12. и известна как алгоритм Бенеттина [34].

Рис 2.12 Схема расчета показателя Ляпунова Рассмотрим траекторию, исходящую из точки ¿"д, и возмущенную

траекторию, стартующую из точки 5 + , ^ = е. Зададимся некоторым

интервалом времени Т и, решая численно уравнения динамики, найдем вектор состояния и его возмущение в момент Т: 8(т) = , 5'(г) = 5'1.

Отношение

5

характеризует изменение нормы вектора возмущения за

время Т. Этот интервал времени не должен быть слишком маленьким для того, что бы процесс вычисления не был слишком велик и не должен быть

слишком большим. Стратегия выбора интервала Т целиком зависит от специфики решаемой задачи. В данной работе Г = 0.1-10. Теперь переопределим этот вектор так, чтобы его направление осталось тем же, а

норма стала равна исходному значению е, а именно,	Далее,

продолжим процедуру численного уравнений с начальной точкой ^ и для возмущенной траектории с начальной точкой ^ + . Получив вектор состояния и возмущения в момент

2Г: 5(2Г)=52, 5,(2Г) = 52,

вычислим

отношение -—

е ' *	* "

начальная точка может рассматриваться как лежащая на типичной

траектории в аттракторе, и начальное возмущение	задано

исследователем, то эволюция амплитуды возмущения будет определяться, очевидно, старшим ляпуновским показателем. Фактор изменения амплитуды

возмущения за М шагов выражается как Р = ]~[ ( /е). Поэтому старший

к = \

ляпуновский показатель оценивается как

1	\ М

А = — \пР = — У 1п-	^.	(2.5)

МТ МТ ¿Г, е	У ;

, переопределим вектор возмущения £2° — и Т-Д- 1^сли

при этом число шагов М должно быть достаточно большим. Для получения статистически достоверной оценки ляпуновского показателя, а также оценки погрешности желательно повторить процедуру несколько раз с разными начальными условиями для вектора состояния и вектора возмущения, подвергая результаты стандартным процедурам статистической обработки (оценка среднего, среднеквадратичного отклонения, доверительного интервала). При реализации алгоритма на основе совместного решения исходных уравнений системы и уравнений в вариациях нет жестких ограничений на выбор параметров £ и Т. Величина Т не должна быть

слишком большой, что бы не допустить переполнение числовых регистров компьютера, а е можно просто положить равным 1.

Корреляционная функция. Пусть в результате •численного моделирования или эксперимента мы получили множество точек [Х^У^. Построим сечение Пуанкаре для данного случая Х0,Х1,...Хп, причем Хк= /(Хк^). Корреляционная функция С{т) для отображения Пуанкаре определяется следующим образом:

С(ш)=	(2.6)

ДГ->со /у /=0

где Х=Г(Х,)-Х-, Х=1!т1|;/(10).

¡=0

Из этого определения следует, что С(т) представляет характеристику детерминированности	итерационной	последовательности

Х0, /(Х0), /2(Х0) — Эта характеристика показывает, насколько отклонения от среднего значения,

Х1 =Х1 - X,

Л	/V

вычисленные через т шагов (т.е. Х1+т и Х{), связаны в среднем друг с другом. В случае хаотического процесса корреляционная функция убывает.

Важным вопросом при экспериментальных исследованиях, является идея реконструкции фазовой траектории системы. Так, как фазовая траектория, как правило, многомерная, а датчики в экспериментальных исследованиях измеряют 2 координаты, например перемещения в направлении X и У, то эта проблема является актуальной. Идея заключается в том, что мы измеряем только 1 координату, например перемещение и по этой координате восстанавливаем всю N - мерную траекторию, которая сохраняет все топологические свойства исходного аттрактора [42].

Имея запись зависимости наблюдаемой переменной от времени зададимся некоторым временным шагом г и целым числом т, и построим

т -мерный вектор, компонентами которого являются значения х в моменты времени / -т, ¿-2г,— (т — 1)г [117], т. е.

Х(г)= Хк - т), Х^ - 2т),..Х{1 - (т - 1») .	(2.7)

Вектор задает точку в т - то-мерном пространстве, которая с течением времени /перемещается по некоторой траектории. В дискретном случае полагаем

где р-фиксированное целое, например 1,2,3, ... При переборе по к получаем дискретный набор точек т -мерного пространства.

Если предположить, что мы имеем дело с установившимся режимом колебаний диссипативной системы, то возникающая при описанном построении картинка есть реконструированный пор трет аттрактора.

2.3 Метод RP - диаграмм для анализа нелинейных вибраций в динамике роторных систем.

В 1987 году Экман и др. предложили способ отображения т -мерной фазовой траектории состояний X(t) на двумерную квадратную двоичную матрицу размером NxN, в которой 1 (черная точка) соответствует повторению состояния при некотором времени / в некоторое другое время /', а обе координатные оси являются осями времени . Такое представление было названо рекуррентной диаграммой (recurrence plot, RP). Математически вышесказанное описывается как:

R?f = - \\St - S^l) SeR"',i,j = l.. .N,	(2.9)

где N - количество рассматриваемых состояний,	, st - размер

окрестности точки S в момент г, ||| - расстояние и	©(■) -функция Хевисайда.

Поскольку Rt i = 1 (/ = 1...jV) по определению, то RP всегда содержит черную диагональную линию - линию идентичности (line of identity, LOI),

под углом к осям координат. Произвольно взятая рекуррентная точка, (i,j)

не несет какой-либо информации о состояниях во времена i и j . Только вся совокупность рекуррентных точек позволяет восстановить свойства системы.

Изначальное предназначение RP — зрительный анализ траекторий в фазовых пространствах высоких размерностей; внешний вид диаграммы может дать представление об эволюции этих гректорий во времени. Можно выделить два основных класса структур RP: топология (typology), соответствующая крупномасштабным структурам, и текстура (texture), соответствующая мелкомасштабным структурам.

Помимо качественного (визуального) анализа, данный метод позволяет количественно исследовать различные траектории движения ротора [94]. Для этого введен ряд количественных показателей [114], таких, как recurrence rate (RR, коэффициент самоподобия), determinism (DET, предсказуемость), divergence (DIV, обратная величина максимальной длины диагональной линии), entropy (ENTR, энтропия) и trend (TREND, тренд), позволяющие дать количественные критерии типа движения.

(2-Ю)

N" ij=i

iN

11/ lpЈd)

DET =			 ,	(2.11)

Yn.R"':Ј

'J

где / - длина диагональных линий,

Lmax = max({/; ; / = 1... Л^}), DTV = -~~t	(2.12)

Lir

max

где Lmax - максимальная длина диагональных структур,

ENTR = -j:p(l)\np(l),	(2.13)

i=i .

где р(1)=,РЧ1) >	(2-14)

** * 'пип

а - интервал сближения траектории. Данная методика позволяет получить верхнюю оценку энтропии Колмогорова - Синая для данной траектории движения. Ее оценка основана на формуле [5]:

Г N I-1

1

К2 = Нш Нш —1п

£■—»0/—»00/"Г 1

(2.15)

О	)

В случае присутствия хаоса в роторной системе, величина (2.15) представляет собой положительное число. При наличии шумов в реальной системе, вычислить значение показателей Ляпунова и Энтропии Колмогорова — Синая практически невозможно. Однако формула (2.15) позволяет достаточно точно оценить энтропию Колмогорова - Синая, как сумму положительных показателей Ляпунова сверху.

На рисунке (2.13) изображены траектории и их ИР - диаграммы а) - периодической траектории, б) - квазипериодической траектории и в) хаотической траектории. Хорошо видно, что структура коэффициентов ЯР - диаграммы хаотической траектории имеет нерегулярный характер. Размытая область по бокам соответствует переходному процессу.

'Л ч * •• к'М»' - V. '.Vу, V- гГРорр V- •>: С ; & адД К4Ш и Й V- и .V $ Ь С £ X? £I

'/г», <■»•*$■>>»	4 . >. ¿с», V.' > Л« >. ¿.	«

•Л■*.•'■ С<гЬ*	¿<; 4:	4г к

а)	б)	в)

Рис 2.13 Траектории движения ротора и их ЯР - диаграммы, а) - периодическое движение, б) - квазипериодическое и в) - хаотическое

Для точной идентификации хаоса, как правило, необходимо использовать несколько методов. Так, например метод Фурье может дать в случае большого числа степеней свободы или наличия шумов неверные результаты. Для количественного анализа необходимо использовать количественные характеристики хаотического движения, например, вычисляя показатели Ляпунова или фрактальную размерность.

Глава 3. Динамическая модель роторной системы на опорах жидкостного трения с учетом взаимодействия ротора и втулки подшипника.

В этой главе рассмотрена модель жесткого симметричного и несимметричного ротора с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения, даны рекомендации по выбору численного метода решения ОДУ, построена схема численного решения уравнения Рейнольдса и проведено исследования жесткого силшетричного и несимметричного роторов с опорами жидкостного трения. В разделе 3.1 рассмотрена модель жесткого несимметричного ротора и гибкого симметри чного ротора с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения. В разделе 3.2 Приведены рекомендации по выбору численных методов решения ОДУ первого порядка. В разделе 3.3 рассмотрен расчет реакций смазочного слоя. В разделе 3.4 представлены результаты численного моделирования хаотических вибраций жесткого несимметричного ротора с опорами жидкостного трения.

3.1 Динамическая модель гидромеханической системы «жесткий симметричный ротор — подшипник жидкостного трения»

Роторно-опорный узел современной высокоскоростной турбомашнны с подшипниками скольжения представляет собой сложную гидромеханическую систему, в состав которой входят три основных взаимодействующих друг с другом, элемента: цапфа ротора, втулка подшипника и смазочный слой, связывающий их и передающий усилие с ротора на корпус турбоагрегата. Каждый из этих элементов, в общем случае, обладая определенными динамическими характеристиками (упругие, демпфирующие, инерционные свойства), способен оказывать существенное влияние на колебательные процессы в динамической системе «жесткий симметричный ротор - подшипники скольжения».

В данной работе для исследования нелинейных эффектов смазочного слоя был использован метод траекторий. Суть метода заключается в

совместном интегрировании уравнений динамики и уравнения смазочного слоя.

Траектории движения цапфы это геометрическое место точек, представляющих собой положение центра цапфы ротора в каждый момент времени. Движение ротора происходит под действием возмущающих сил и Нелинейной реакции смазочного слоя

У

Рис. 3.2 Жесткий симметричный рогор с опорами жидкостного трения

Рассмотрим модель симметричного жесткого горизонтального ротора на двух одинаковых опорах жидкостного трения (рис. 3.1, 3.2).

Рис. 3.1. Схема подшипника жидкостного трения

Тогда уравнение движения центра цапфы на основании второго закона Ньютона будет иметь вид:

Ш = Ях (х, Г, X, у)+ + МАсо1 со&(со(),

МУ=Яу (Х, У, X, г) + + МАсо2 эт(ш) -	1

fx = соб(у) + бто), Fv = — ^ зт(^) - соб(У).

где М — масса ротора, приходящаяся на одну опору; А - дисбаланс; со - частота вращения ротора, ^ - нормальная составляющая силы, с которой взаимодействуют ротор и статор, - тангенциальная составляющая, Р\, Еу — составляющие по оси х и у, соответственно. ГО, (е<8\

^Пг лиг г ж	(3.2)

\{е-д)Кс, (,е>8),

е— эксцентриситет, е	+ Х2 , /- коэффициент трения между ротором и

статором, у- полярный угол точки контакта ротора и статора, Кс— коэффициент жесткости при ударе, t — время, g- ускорение свободного падения, X,Г- декартовы координаты центра ротора. Данная модель является классической и хорошо изученной.

Уравнения движения гибкого ротора в данном случае будут иметь вид [140]:

MX = 2--RX(X, Y,X,f) + 2 Rx (x,Y,X,t) + Fx + МАсо2 cos coi,

С

MY-2— ■Ry(X,Y,X,y) + 2-Ry(xJ,X,y) + F> +MAco2 sin cot + Mg,

С

Fx=-Fnco5(y) + Flsm(y), Fr=-Fnsm(y)-Ficos(y),

(3.3)

где с — жесткость ротора.

Рассмотрим также модель жесткого несимметричного ротора на опорах жидкостного трения. Рассмотрим движение ротора в пространстве (рис 3.3).

Введем неподвижную систему координат ОХУ7,, начало которой располагается на линии центров подшипников на левом конце ротора, ось / совпадает с линией центров подшипников, ось У направлена вертикально вниз, а ось X направлена так, что образует с осями 7 иУ правую систему координат.

Рис. 3.3- Схема жесткого несимметричного ротора

Кроме того, на рисунке 3.3 приняты следующие обозначения: С - центр масс, £ - главная центральная ось ротора, дх - угол между осыо симметрии ротора и главной центральной осью, 5 - дисбаланс.

О

Выделим две контрольные точки / и 2, лежащие на оси симметрии ротора, их координаты X¡ и Yj ,будут однозначно описывать положение ротора в пространстве при отсутствии осевых смещений и постоянной скорости вращения, если считать, что углы поворота относительно главных центральных осей перпендикулярных оси £ есть величины малые.

Введем в рассмотрение два угла (3 и у (рисунок 3.4): (3 - угол между проекцией оси Е, на плоскость и осью Ъ\ у — угол между осью Е, и ее проекцией на плоскость XZ.

Рис. 3.4 - Углы отклонения

Введем обозначения:

- ) Х\ = <^2 ' = > - '	- Ь5 5	- ' ^2 = ' ~ >

^ = , ^ = .

Тогда система уравнений движения жесткого несимметричного ротора примет вид [10]:

ААДсо2 СОБО^ +

С 1 Л,2 — +	-

ш /

1

ш 1

5>«

+

+ 5(й2 БШ (М + ^—~£-ХХ151(02 БН! (М +

2л 2

1 %%

+	1

Ш /

1

чш	/ у

+5>3

+

АЛ^со2 собсМ +

= -у Ь - ) + 8®2 С08(0* +

1 АгА^А,.,

\т	1 У

2>,

+

+

— + чт / ,

|8 = —^-юА,2 - £,2) + 5со2 бш со1 + ^—~ХХ2&1(й2 эт с^ +

1 хгх

1>4

+

т

1 Х2'Х^Х~

чт 1 у

49 = £

4Ш—2Х

т

Проведем процедуру обезразмеривания по кинематическим параметрам и времени. Любое перемещение определяется соотношением	(//0-

1п —

радиальный зазор подшипника /=1, 2), а время - г =— I . Тогда в

со

10 '

безразмерном виде уравнения могут быть записаны так

— К, -

V °1

К =2п^Х1

К

I

+ 4ТЕ2 — соб со1; - 4тс2 -—^ХХх— СОБСО1 +

К

2л 2 Л

4тг2 со2/гп

1 А,2?1,А,

1 А, А,, — +	1

т /

471

©2/гп

■IX

12

/

т

^ / ^

—		"о - v к

1 л,2 л

—		+ —х-

+ 4тс2—зтю1 + 4я:

XX, —1-81П©1 +

к

= 2% -^©Л,

К

/

/

2„2

1 Х2Х,Х

4л2©2 ©2Лп

471 ю

■2>а

1/ъ2

© К

/

ш

О,

1 у

б'

е;=^

-О

V

1 Х2ХХХ2 ш Т~

I

Е, ~-2л—соХ 6	I

со//,

о,

2 й * , л 2 I -1- г, - 5,

/г

/

(3.4)

— XX-,—^созю1 +

+ 4я -—СОБ ©1 + 471

к

о,

4тг2 ( 1 Х'Х © д

чш / ,

^>8 '

= -271-^ ©А.., ь / "

/7,

К

/

Он

V

О,

+ 471" -—этюг + 4тс 	-XX, —^БШ©! +

/7.

о,

у

1 Х"Х^2

(£>~Ип

© И,

/

/ , л 2л л Л

47Г

1 Л.2 — +

ш

чт 1 У

о.

Данная система представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. Эта система была решена методом Хемминга с адаптивным шагом.

3.2 Рекомендации по выбору численного метода для системы ОДУ

Адаптивный шаг по времени в зависимости от величины зазора в

м

данный момент времени использован для метода Рунге-Кутты четвертого порядка в работе [75]. Адаптивный метод Рунге-Кутты четвертого порядка точности с контролем величины шага по времени для достижения заданной точности при больших значениях шага применялся в исследованиях [84, 98]. Вычислительная процедура может быть описана следующим образом [69]. Сначала вычисляем значение х)+1 = х^ с шагом А/1 в точке /(+1, а затем в точке

tl+l вычисляем значение д-(+1 =х;д+, с шагом Д//2. Тогда погрешность £ на

шаге будет приближенно равна: - х^у{2р - 1), где р - порядок метода, в данном случае равный 4. Если погрешность £ превосходит заданную

величину, то мы уменьшаем шаг в 2 раза. Через несколько шагов, если погрешность £ не увеличивается, увеличиваем величину шага в 2 раза, описанная процедура повторяется до окончания процесса вычисления.

Теоретически возможность нахождения траекторий движения центра цапфы ротора в опорах жидкостного трения, основанная на применении методов Рунге-Кутты второго и шестого порядков [69], упоминается в работе [29]. Устойчивые траектории, полученные этими методами, приведены авторами работы [29] в обсуждении статьи [75], где отмечают превосходные вычислительные качества методов семейства Рунге-Кутгы в решении задач динамики роторов.

В ряде случаев, когда ротор можно считать жестким (Рис. 3.5), что имеет место для многих практически важных приложений, или для получения качественных оценок влияния тех или иных параметров роторной системы на ее динамическое поведение можно использовать простые уравнения движения. В частности, широко распространена модель симметричного жесткого горизонтального ротора на двух одинаковых опорах жидкостного трения (Рис. 3.5) [82]:

'МХ = Кх (х, Г,Х, Г)+ МАсо2 сол'(юг)/

МУ = ЛУ(Х.Г,Х,Г)+ МДсо2 ¿,ш(со/') — Mg,	(

где М - масса ротора, приходящаяся на одну опору; А - дисбаланс; со - частота вращения ротора. Входящие в систему (3.5) реакции смазочного слоя Кх и Ку должны находиться, строго говоря, путем численного решения уравнений гидродинамической теории смазки на каждом шаге интегрирования по времени [7].

03

Рис. 3.5 Динамическая система «ротор — подшипники жидкостного трения»

Сравнительный анализ численных методов интегрирования будем проводить на примере системы уравнений (3.5). Это позволяет исключить из рассмотрения множество факторов, повышающих вычислительную сложность задачи, и сосредоточиться исключительно на качественном анализе методов интегрирования уравнений динамики. Следует полагать, что при прочих равных условиях вычислительные качества методов сохранятся и при решении более сложных задач вида [89]. Для гидродинамических реакций Я у и Яу будем использовать аппроксимацию «коро ткого» подшипника [65, 30]:

+

2(л 1-х2-у2У2 (к1-х1-У2)'2 2У-тХ	3 у(хх + пу)

соУ + 2Х	ЪХ{ХХ + УУ)

ях(х,у,х,у)=-!Ю1:^

(

+

\_2{К-Х2-У2Т (И1-Х2-УГ\ где Ио - номинальный радиальный зазор подшипника; О и Ь - диаметр и длина подшипника; ¡а - динамическая вязкость смазочного материала. Отметим, что в работе [89] применен метод Рунге-Кутты четвертого порядка для получения траекторий движения ротора.

; - Центр тяжести ротора

X

Смазочный

слой!

| Втулка |  |
| --- | --- |
| по л I ш I ппика-^^ |  |
| Цапфа |  |
| ротора |  |
|  | Иг |
|  | 11г |

Введем следующие безразмерные величины:

Для нахождения численного решения представим систему (3.5) в виде системы дифференциальных уравнений первого порядка в безразмерном виде:

~ _ и, (х,У,Х, Г)+ МАсок* соэ^ )

X — —

Я

Ях (х, г,х,г)+ МАсок\

'	со

Я

где Я = М/г!со.

По результатам выполненного обзора для сравнения эффективности численного расчета были отобраны следующие методы: метод Эйлера, Эйлера-Кош и, Рунге-Кутты четвертого и пятого порядков, метод Адамса- Башфорта и метод Ньюмарка как наиболее часто используемые при тестировании математического программного обеспечения.

Для сравнения эффективности рассмотренных методов было разработано программное обеспечение в системе компьютерной математики МАТЪАВ 6.1. Оценка эффективности методов проводилась по следующим критериям: погрешность расчета как функция величины шага интегрирования; время интегрирования до достижения заданной точности как функция шага; величина погрешности как функция затраченного времени интегрирования.

В качестве иллюстрации работы программного обеспечения приводятся траектории центра цапфы ротора (Рис. 3.6).

Рис. 3.6 Траектория движения центра цапфы ротора с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения Считалось, что расчет можно прерывать, если траектория для уравновешенного ротора сходится в точку, а для неуравновешенного ротора - описывает повторяющиеся эллипсы.

На рис. 3.7 изображена зависимость времени расчета от величины ' шага по /для различных методов. Видно, что наибольшей скоростью численной реализации обладает метод Эйлера, а наименьшей - метод Рунге- Кутты пятого порядка точности.

На рис. 3.8 изображена зависимость погрешности от времени расчета, па которой видно, что чем меньше погрешность, тем больше время расчета.

На рис. 3.9 изображена зависимость локальной погрешности численной реализации от величины шага Видно, что при одном и том же шаге наибольшей погрешностью обладает метод Эйлера, а наименьшей - метод Рунге-Кутты пятого порядка точности. Метод Адамса-Башфорта свидетельствует о появлении неустойчивости с увеличением шага по времени.

Рис. 3.7 Зависимость времени расчета от величины шага.

Рис. 3.8 Зависимость погрешности от времени расчета.

Рис. 3.9 Зависимость погрешности от величины шага. 1 - метод Эйлера, 2 - метод Ньюмарка, 3 - метод Эйлера-Коши, 4 - метод Адамса-Башфорта, 5 - метод Рунге-Кутта четвертого порядка, 6 -

метод Рунге-Кутта пятого порядка

Важным практическим вопросом, который встает перед исследователем,, является выбор подходящей величины шага. Если шаг слишком мал, то расчет потребует неоправданно много машинного времени, а число ошибок на отдельных шагах, складывающихся в суммарную ошибку, будет весьма велико. Если же, наоборот, шаг выбран слишком большим, то значительной будет локальная погрешность, обусловленная усечением рядов, и накопившаяся суммарная ошибка будет также недопустимо большой.

На графике 3.9 изображена зависимость локальной погрешности для различных численных методов от времени реализации на ЭВМ. На графике можно увидеть, что при одной и той же локальной погрешности наибольшей скоростью обладают методы Рунге-Кутты четвёртого и пятого порядка, наименьшей - метод Ныомарка. Некоторые методы проявляют неустойчивость численного алгоритма при определенных значениях At.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1.		В зависимости от выбора численного метода, мы можем получить значительный прирост скорости численной реализации за счет увеличения локальной погрешности. Наиболее оптимальными по соотношению время/точность являются методы Рунге-Кутты четвертого и пятого порядков.

2.		Методы «прогноз - коррекции» типа Адамса-Башфорга могут быть неустойчивыми при определенной величине шага. Это накладывает некоторые ограничения на использование данного класса методов.

3.		Для обеспечения устойчивости процесса численного решения необходим правильный выбор шага. Слишком малый шаг может повлечь за собой увеличение глобальной ошибки за счет увеличения числа шагов и, как следствие накопление ошибки на каждом шаге. Для конкретного численного метода, за счет регулирования величины шага мы можем добиться уменьшения локальной погрешности, при этом мы должны пожертвовать скоростью реализации на ЭВМ.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сказать, что для решения уравнений динамики ротора можно наиболее рационально использование методов Рунге-Кутты четвертого и пятого порядков точности и метода Адамса-Башфорта. В случае, если требования к точности невелики, можно использовать методы Эйлера и Эйлера-Коши. При этом мы можем получить значительный прирост скорости.

Данная работа лишь попытка дать практические рекомендации к выбору численного метода решения уравнений динамики роторов па опорах жидкостного трения с постоянным шагом. В некоторых случаях рациональным является выбор метода с переменным (адаптивным) шагом. Такая необходимость часто возникает при интегрировании уравнений движения ротора.

В результате была выбрана схема Хемминга:

прогноз:

х1+\ = *1,«-з + 4Л?(2.г1, - + 2х, ,_2 )/3;

^ = + 4А/(2^1>г - ^ + 2^,_2)/3;

= *2.,-3 + 4ДК2±2,( - + 2*2.,-2 )/3 ^

Н-. = ^ + 4 М2^ , - + 2/?2>г_2 )/3; = + 4А{(2К -VI +2л.-г)/з;

= Л,-з	+2^2)/3;

= >^-з + 4А/(2^2;,	+ 2)/3;

=3\,-з +4^(2/^ + 2^2)/3;

коррекция:

= (9'\, - Хи-2 + 3 +1 + 2^1., - ))/8 ' - - *1,-2 + 3'+ 2^,, - ))/8; х2,1+1 = {9х2,, Х2,1~2 + ЗА/(х2°,+1 +2х2;, -Х2м))/8;

*2,+. = , - Х2,1~2 + 3	+ 2^, - /Г))/8;

л,+1 = К, - + зщ°1т1 + 2*,, - ))/8;

Л,+1 = -К-2 +ЗА^з°(+1 + 2^, -^3 (Ч))/8; = (9Л,, +Шу1+] +2у2ш1 - 72>м))/8;

V. = (9К ~ У2,1-2 + ЗАГ(^+, + 2^4, - ^ ))/8;

Системы ОДУ (3.1) и (3.4) являются жесткими ввиду присутствия в данных системах контактного взаимодействия в виде сил (3.3). В данных системах могу г возникать нелинейные процессы, и обычные численные методы решения ОДУ с постоянным шагом могут дать некорректные результаты. Поэтому, было принято решение использовать численные методы решения ОДУ с адаптивным шагом по времени. Применение данных методов позволило в частности получить траекторию движения ротора после ударного взаимодействия на нее (рис 3.10). На рисунке 3.10 а), б) изображена траектория движения центра цапфы ротора в результате удара. Па рис. 3.5 а) траектория после удара возвращается на предельный цикл, а па рис. 3.5 б) траектория после удара по ротору испытывает соударение со статором и возвращается в точку устойчивого равновесия. В качестве модели

удара, согласно [21] можно рассмотреть функцию Дирака:

Гуд = т^ S{t - tx), где tx - время удара, т - масса.

At

а)	б)

Рис 3.10 Траектории движения ротора с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения с прямоугольными камерами в условиях удара.

Реакции смазочного слоя находились пу гем прямого численного интегрирования уравнения Рейнольдса.

3.3 Расчет реакций смазочного слоя

В основу изучения движения смазочного материала в подшипнике

положены два фундаментальных уравнения гидромеханики, отражающие законы сохранения импульса и массы: уравнение Навье-Стокса —

dV - Г 2 - ^

р	= р • F - grad р н	р, • divV

2 • Div(|_i-defV)

(3.8)

+

dt	V 3

и уравнение неразрывности

Эр

эГ

(3.9)

+ div(p-V)=0,

1 (dvk | avt

ai dk

где У= (ух, уу, у2) - вектор скорости смазочного материала; Р - плошосгь распределения массовых сил (Р = § - вектор ускорения свободного падения); def V- деформация поля вектора V - тензор скоростей деформации, каждый

компонент которого равен: ^ =

, где k, 1 = х, у, z.

Следуя [65], приведем уравнения (3.8) и (39) к виду :

=	• и ■ Ь)- 12рУ + \2Ъ.~, (3.10)

Эх	д1

где значения скоростей и и V в точках на поверхности цапфы находятся по следующим зависимостям (\у —» 0) при рассмотрении движения ротора: в декартовой системе координат -

■ и = соИ. + Хсобсх - Увта; V = Хэша + Усоэа.	(3.11)

Определение поля давлений р в данный момент времени представляет собой краевую задачу решения уравнения Рейнольдса (ЗЛО) - нелинейного уравнения в частных производных эллиптического типа с переменными коэффициентами - со следующими граничными условиями:

1)		заданное давление слива ра (на торцах подшипника) и давление в камерах рн, расчет которого приводится в разделе 2.1.5:

Р(Х>0)=Ра,; Р(Х>Ь)=Ра2; р(ХН„> 2Нп)= рНп,	(3.12)

здесь хн, гн и п - координаты и номер текущей камеры;

2)		условия по координате х = а-Ы запишем, исходя из гипотезы Зоммерфельда, согласно которой опорная поверхность ротора полностью охвачена смазочным слоем. Обоснованность такого подхода показана, например, в [28, 71]. Тогда можно записать условия сопряжения:

р(0, р{2тгЯ, |^(0, = тгЯ, е).	(3.13)

дх	дх

Проекции гидродинамической силы на оси неподвижной ХОУ могут быть найдены из соответствующих геометрических соображений по формулам (р = р(х, г)):

ЬхО	ЬтгВ

Ях =-1 ^р-Бта-сЬссЬ; Яу \p-cosa-dxdz,	(3.14)

0 0 0 0

где а = 2х/й.

| д | Гь3-Р |  | д н дъ | Ь3-р Эр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эх | . ЦКх | дх |  | ¦ыК2 дъ |

Несущая способность (грузоподъемность) Я/ и направление ее действия (угол (рк ) определяются соотношениями:

Я/ = л/4 + 4 и (Рщ =	).	(3.15)

Коэффициенты турбулентности смазочного материала определяем, используя методику [66], по соотношениям:

Кх=\ + 0,044 • (к*2 • Яе)0'725;

К,=\ + 0,0247• (/с*2 • Ке)°"65, где к* - коэффициент Кармана, который может принимать различные значения к* ~ 0.2...0.4, причем малые значения к* соответствуют малым радиальным зазорам Ь = 10... 100 мкм. Часто рассчитывают коэффициент Кармана по эмпирической зависимости: к* = 0,125 -Яе007 [141]. Расчетные схемы

Ввиду того, что сложность поставленной задачи не допускает возможности ее аналитического решения, определение поля давлений основывается на численном методе, в качестве которого используется метод конечных разностей. Этот метод, отличающийся простотой реализации и надежностью вычислительного алгоритма, является вполне адекватным для решения задач гидродинамической теории смазки (например, [7, 49, 55, 60] и др.). Метод основан на сеточной дискретизации области интегрирования (опорная поверхность подшипника) и замене производных, входящих в исходные уравнения, соответствующими разностными аналогами. Процедура нахождения поля давлений и расчета реакций смазочного слоя представлена в виде блок-схемы на рисунке 3.11.

При решении исходной системы уравнений необходимо все фигурирующие в ней параметры привести к безразмерному виду. Обезразмеривания позволяет в значительной мере избежать влияния ошибок округления при численной реализации алгоритмов, сокращает общее число параметров построенной модели и, наконец, дает возможность наглядного сравнения одних членов дифференциального уравнения с другими. При расчете реакций смазочного слоя используются следующие безразмерные параметры:

х = —;	1 = 1; К =

О Ь г' Ьп	О

(3.16)

I

т

л

Но

Р . ~ Ро	Ро

сг

о

где ^ = 2л;/со - характерное время, равное периоду одного оборота.

(3.17)

Рис. 3.11 - Алгоритм расчета реакций смазочного слоя

^	Вывод	^

Безразмерные скорости и и V в (3.17) определяются как: в декартовой системе координат -

Кроме этого, представим в соответствующем виде выражения (3.15) и (3.16) для скоростей точки на поверхности цапфы:

и = ^-и и V = — • V .

^	и

U = + -cos a -Y' -sin а и V = X' • sina + Y' • cosa,

где справедливы следующие соотношения: e = e-h0; X = X-h0; Y = Y-h0,

а ' означает дифференцирование по безразмерному времени t.

Дискретизация опорной поверхности подшипника (Рис. 3.12) скольжения осуществляется путем покрытия ее регулярной ортогональной сеткой (MxN) с шагами в соответствующих направлениях: Ах = (7t-D)/(M—1) и Az = L/(N-1). Сетка накладывается таким образом, чтобы ее осевые линии совпадали с питающими камерами, т.е. должны выполняться условия кратности числа участков сетки в осевом направлении (М—1) числу камер Nk.

Теперь рассмотрим детально структуру алгоритма расчета реакций смазочного слоя.

N

|  |  |  |  |  |  | i. к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N <1 | Дх |  |  |  |  |  |
| 1 | * TtD | к | М |

710	Л-	П

Дх =	 Дх =

М-1	M-I

Az =

N-1

1

Az = -

N-1

Рыл = р„2

| 1H =NL | • йPH„ | точечные к а м е р 11 -т-—< |
| --- | --- | --- |
| Р!.к = | Pal 1 кН„ | С- |

Рмд - Ра2

upя моугольн ы е камеры

0. О

lb

Pl к = Ра I

Рис. 3.12 - Дискретизация опорной поверхности подшипника

Втулки подшипника

Смазочный слой

Смазочный слой

Жиклер

Камера

Смазочный слой

Втулка подшипника

У

Рис. 3.13 Конструктивные схемы гидростатодинамических подшипников с точечными камерами (а) и прямоугольными камерами (б).

Рис. 3.14 представляет эпюры давлений по опорной поверхности гидростатодинамического подшипника с точечными (а) и прямоугольными (б) камерами, являющиеся результатом численного моделирования с помощью разработанного программного обеспечения.

Наличие камер в подшипнике вызывает необходимость вычисления давления рн в камерах, для чего необходимо включить в математическую модель уравнение баланса расходов. Это уравнение выражает равенство массовых расходов смазочного материала через жиклер и контур, расположенный вокруг питающей камеры, и имеет вид:

(3.18)

Массовые расходы, входящие в (3.18), имеют следующий смысл:

1) СЫ - массовый расход смазочного материала через дросселирующее устройство (жиклер), определяемый по формуле аналогично [7]:

<2н =

(Ро-РнМРн +Ро).

(3.19)

1281н К-(р„+р0)

где К - обобщенный коэффициент, учитывающий влияние турбулентности потока и местных сопротивлений на пропускную способность жиклера с острыми входными кромками:

Яе

Яе*

К =

(3.20)

1.5Яе-с1

н .

64-1

2) и С2г — массовые расходы смазочного материала в окружном и осевом направлениях через контур вокруг питающей камеры, обусловленные вращением цапфы и градиентом давлений в соответствующих направлениях и определяемые, согласно (2.19), по соотношениям:

рШ рИ3 Эр ~2 12рКх Эх

рШ рИ3 Эр 2 12рКч Эх

рЬ3 Эр

Х=Хв+Ех

(3.21)

0,= I

с!х,

12рК дz

рЬ3 Эр ~Щ1Кг' дz

где £х и г7 - окрестности, ограничивающие заданный контур; для точечных камер (рис. 3.7) для пределов нужно учесть, что хн = хв = хн и г„ = гв = 7М.

3) Ру - массовый расход, обусловленный радиальным перемещением цапфы, когда проявляются эффекты всасывания и сдавливания смазочной пленки, для точечных и прямоугольных камер соответственно равный:

лт (А "

(3.22)

<2У =-Рн - V—^ и = -Лр-у-ахс12,

где Бк - площадь поверхности прямоугольной камеры.

Решение уравнения (3.22) позволяет определить давление рн в камерах, используемое в граничном условии (3.12) для уравнения Рейнольдса. Суммарный массовый расход смазочного материала, который является одной из основных характеристик ГСДП, определяется по формуле:

7Гс1

Н

(3.23)

(3,

128-1,

п=1

(РО-РнМРН+РО)^

уп

где и 'Ик - число рядов камер и камер в ряду.

щттттщш^

На рисунке 3.14 представлены эпюры давлений гидростатодинамического подшипника с точечными и прямоугольными камерами соответственно, полученные путем численного решения уравнения Рейнольдса. Для этого был использован метод левой прогонки по координате ъ и итерационный метод по координате х. Силы реакции смазочного слоя находились путем численного интегрирования методом Симпсона.

I

ЩттжШ^

а)	б)

Рис. 3.14 Поля давления а) - гидростатодинамического подшипника с

/

точечными камерами, б) — гидростатодинамического подшипника с

прямоугольными камерами

3.4 Исследование движение несимметричного жесткого ротора в условиях хаотических вибраций

Полученные в результате численного эксперимента траектории

подверглись анализу с использованием методов детерминированного хаоса. Различают качественные методы анализа хаотического сигнала и количественные методы. К качественным методам анализа относятся: анализ спектра Фурье колебаний, сечение Пуанкаре, вейвлет анализ и анализ бифуркационных диаграмм. К количественным методам относятся: вычисление фрактальной размерности, вычисление показателей Ляпунова, построение автокорреляционной функции [19].

В результате численного эксперимента были получены траектории, сечения Пуанкаре и бифуркационные диаграммы

Были выявлены стационарные режимы работы подшипника, периодические режимы и хаотические режимы.

Рис. 3.15 Периодическая траектория движения ротора с гидростатодинамическими опорами скольжения (а) и ее сечение Пуанкаре (б) (й) = 1200 об/мин, т = 4 кг, /г0 = 200 мк, гидростатодинамический подшипник с точечными камерами)

а)	б)

Численный анализ траекторий ротора с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения показал, что в данной системе возможны как периодические и квазипериодические, так и хаотические колебания ротора. Был произведен расчет показателей Ляпунова и фрактальной размерности для траекторий (3.15 - 3.18). Для траектории на рис. 3.15 и 3.16 показатель Ляпунова представляет собой отрицательное число, а фрактальная размерность равна 0. Это говорит о том, что в данной системе имеют место периодические и квазипериодические колебания. Старший показатель Ляпунова на рис. 3.17 и 3.18 положителен, а фрактальная размерность на рис. 19. представляет собой дробное число. Это говорит о том, что фазовая траектория не устойчива и в системе присутствуют хаотические колебания.

Рис 3.16 Квазипериодическая траектория ротора с гидростатодииамическими опорами скольжения (а) и ее сечение Пуанкаре (б) (со = 6000 об/мин, т- 4 кг, = 200 мк, гидростатодинамический подшипник с точечными камерами)

Рис. 3.17 Хаотическая траектория движения ротора с гидростатодииамическими опорами жидкостного трения (а) и ее сечение

Пуанкаре (б)

(со = 12000 об/мин, т = 4 кг, /г0 = 200 мк, гидростатодинамический подшипник с точечными камерами)

-3-2-1012345

к 10*

. . 10'

С)

0 2 4 6 6 ».О''

б)

а)

Д)

Рис. 3.18 Хаотические траектории ротора с гидродинамическими подшипниками жидкостного трения (т = 4 кг, И0 = 200 мк, I = 0,055 м, О = 0,045 м)

5 55 С> 65 ? »5

Д)

Рис. 3.19 Сечения Пуанкаре ротора с гидродинамическими подшипниками жидкостного трения, (а) - со = 10000 об/мин, б) - со = 12000 об /мин, с) - со = 14000 об/мин) - со = 16000 об/мин)

На рис. 3.20 изображены траектории, сечения Пуанкаре и скейлограммы движения центра цапфы ротора с гидростатодинамическими подшипниками скольжения с прямоугольными камерами. Хорошо видно, что при увеличении радиального зазора ротор начинает терять устойчивость, и становятся возможными апериодические (хаотические) колебания ротора. Па рис 3.20 б наблюдается периодическое движение ротора, 3.20 в - квазипериодическое движение и на рисунке 3.20 в - хаотическое движение ротора. Видно, что сечение Пуанкаре хаотической траектории имеет фрактальную структуру и дробную фрактальную размерность, численный расчет которой дает величину Вг =0,23.

■О 141 •0.1415

•а из!

1> пи» о.см а а« зой «ой оок о ок. а.» аш»

о 1425'	'	!	1	1	!

шш о.ч» сок» пев? о IV» п-». пин* сооэ

о 4 -о з о г 0 1

I

а)

в)

б)

Рис 3.20 Зависимость характера движения ротора с гидростатодинамическими опорами скольжения от величины радиального зазора, а) А0 = 200 мк, б) к0 = 250 мк, в) А0 = 300 мк.

На рис 3.21 изображены рекуррентные диаграммы траектории ротора с гидростатодинамическими подшипниками с прямоугольными камерами, 3.21а) изображена рекуррентная диаграмма траектории движения центра цапфы ротора при Ь0 — 200мк, на рисунке 3.21 б) — при И0 = 250 мк, в) - при /?() = ЗООмк. На рисунке 3.21 а) видно, что диаграмма слегка размазана, это обусловлено переходным процессом.

эсо «се «да «с пя еио

Я» 200 ЭТО «О яо ня то

В)

а)

б)

Рис. 3.21 Рекуррентные диаграммы траекторий ротора с гидростатодинамическими опорами, а) И0 = 200 мк, б) И0 - 250 мк, в)

\ = ЗООмк.

На рис. 3.22 изображена зависимость характера движения жесткого ротора с гидродинамическими опорами жидкостного трения от величины частоты вращения, а) - периодическая траектория, б) - квазипериодическая траектория, в) - хаотическая траектория. С увеличением частоты вращения начинают проявляться нелинейные явления и становятся возможными квазипериодические (б) и хаотические колебания (в). На рис. 3.23 изображены соответствующие рекуррентные диаграммы. Рис. 3.24 отражает результаты влияния частоты вращения на тип движения ротора. На рисунке 3.24 а) изображена периодическая траектория движения ротора, 3.24 б) квазипериодическая и на рисунке 3.24 в) хаотическая траектория движения ротора.

ак	«ю «ЮР 1 г<\ 1?чп -л-

Рис 3.22 Влияние частоты вращения ротора на характер движения роторной системы с гидродинамическими подшипниками, а) со = 600об/мин,

б) со = 1200 об/мин, в) со — 6000 об/мип

а)	б)	в)

Рис. 3.23 Рекуррентные диаграммы движения ротора с опорами жидкостного

трения при а) со = 600 об/мин, б) <у=1200 об/мин, в) со = 6000 об/мин

в)

а)

б)

Рис. 3.24 Влияние частоты вращения на характер движения роторной системы с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения с точечными камерами при а) со = 1000 об/мин, б) со = 3880 об/мин, в) со = 6500 об/мин

IIa рис. 3.25 изображены рекуррентные диаграммы.

а)	б)	в)

Рис 3.25 Рекуррентные диаграммы движения ротора с опорами жидкостного трения, а) ¿у = 1000 об/мин, б) со = 3880об/мин, в) со = 6500 об/мин На рисунке 3.26 изображены траектории роторной системы с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения для различных частот вращения. На рисунке 3.26 а) изображен периодический процесс, б)

I". ЪЪЭ 0 0?? ОСЛ РГ35 )И г. Л» Г55

квазинериодический и в) - хаотический. Полученные результаты говорят о том, что в роторных' системах с подшипниками жидкостного трения могут возникать как периодические, так и квазипериодические и хаотические колебания. К хаосу может приводить увеличение радиального зазора в подшипнике. Также хаотические колебания могут возникать и в случае увеличения частот вращения ротора.

Рис 3.26 Влияние частоты вращения на характер движения роторной системы с гидростатодинамическими опорами с прямоугольными камерами при а) со = 2000 об/ мин, б) со = 6000 об/мин, в) со = 12500об/ мин

Рис 3.27 Рекуррентные диаграммы движения ротора на гидростатодинамических подшипниках с прямоугольными камерами при а) со = 2000 об/ мин, б) со = 6000 об/мин, в) со = 12500 об/мин

Исходя из проведенных численных экспериментов, можно заключить, что наибольшей устойчивостью обладает гидросгато динамический подшипник с прямоугольными камерами. При частотах вращения &> = 0-230рад/с наблюдается периодическое движение, при частотах вращения со = 500 -580 рад/с наблюдается квазипериодическое движение, при частотах вращения со = 580 -1200 рад/с — хаотическое движение. Так же видно, чго при высоких скоростях вращения вклад камер уменьшается.

Наибольшей неустойчивостью обладает гидродинамический подшипник жидкостного трения. При со = 0-180 рад/ с возможно периодическое движение, при со = 180 -530 рад/с - хаотическое движение и при со = 580-800рад/с - квазипериодическое (рис. 3.28). А наименьшей устойчивостью обладает ротор с гидростатодинамическими подшипниками. (Рис. 3.29, 3.30).

Гидростатодинамический подшипник с точечными камерами при частотах вращения со = 300 - 400рад/с работает в периодическом режиме, при со — 250 — 750 рад/с в хаотическом и при cd = 750 -1000 в квазипериодическом. То есть, давнейшее увеличение частоты вращения ведет к возникновению квазипериодического и хаотического движения (Рис. 3.30).

со, рад/с

Рис. 3.28 Бифуркационная диаграмма движения ротора с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения (прямоугольные

камеры).

о 200 400 бпп аш шоп 1200 ноо

со, рад/с

Рис. 3.29 Бифуркационная диаграмма движения ротора с гидродинамическими опорами жидкостного трения.

08 06 0 4

X. "

О

-0.2 •0 4 -0 6 -08

со, рад/с

Рис. 3.30 Бифуркационная диаграмма движения ротора с гидростагодинамическими опорами жидкостного трения (точечные камеры

камеры).

Исследование влияния дисбаланса на движение ротора.

Па рисунке 3.31 изображена бифуркационная диаграмма роторной системы, в которой бифуркационным параметром служит дисбаланс ротора. Хорошо видно, что при значениях дисбаланса 5 = 0 - 0,2 ■ 10 1 м наблюдается хаотическое движение, при (5 = 0,22-0,6-10 4м - квазипериодическое и при д - 0,6 -1,5 • 10 4м - периодическое. В данном случае для численного моделирования использовался ротор с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения с прямоугольными камерами. Частота вращения в данном случае со = 6500об\мин. Таким образом, видно, что при увеличении дисбаланса возможен переход к периодическому движению.

080 0 2 0.4 Об 0.8 1 12 14 18

8, м

Рис. 3.31 Бифуркационная диаграмма ротора с гидростатодинамическими опорами. Здесь в качестве бифуркационного параметра выступает дисбаланс, со = 6500 об/мин

06 04

0.2 о -0 2 -0.4 -0.6

Влияние температуры смазочного слоя на характер движения роторной системы с подшипниками жидкостного трения. На рисунке 3.32 изображена бифуркационная диаграмма роторной системы с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения. В данном случае в качестве бифуркационного параметра выступает температура смазочного слоя. Хорошо видно, что увеличение температуры смазочного слоя может приводить к последовательным бифуркациям.

260 280 300 320 340 360 380

т,к

Рис. 3.32 Бифуркационная диаграмма роторной системы с гидростатодинамическими подшипниками жидкостного трения. В качестве бифуркационного параметра здесь выступает температура смазочного слоя Исследование влияния изменения массы на характер движения На рисунке 3.33 изображена бифуркационная диаграмма роторной системы с гидростатодинамическими опорами скольжения, бифуркационным параметром которой служит масса ротора.

06 04

0 2

•0 2 -0 4 -05

гп, кг

Рис 3.33. Бифуркационная диаграмма роторной системы с гидростате»динамическими опорами жидкостного трения. В качестве бифуркационного параметра здесь выступает масса ротора На рисунке 3.34 изображена бифуркационная диаграмма высокоскоростной роторной системы с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения с прямоугольными камерами, бифуркационным параметром которой служит частота вращения рогора. Хаотическое поведение данной системы обусловлено нелинейным характером зависимости коэффициента жесткости от величины радиального зазора (рисунок 3.35).

I 	I

100	200	300	лп	500	500

со, рад\с

Рис. 3.34 Бифуркационная диаграмма роторной системы с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения. В качестве бифуркационного параметра здесь выступает частота вращения

Рис 3.35 Зависимость коэффициента жесткости Кхх от величины

эксцентриситета

Для данных бифуркационных диаграмм были также рассчитаны старшие показатели Ляпунова (Рис. 3.31).

Рис. 3.36. Зависимость старшего показателя Ляпунова от температуры.

Выводы

Было установлено, что в системе ротор — гидростато динамический подшипник жидкостного трения могут возникать нелинейные апериодические колебания. При частоте вращения 580 рад/с в роторной системе с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения с прямоугольными камерами происходит бифуркация, и система переходит в хаотический режим. Частота перехода в хаотический режим для роторной системы с гидростатодинамическими подшипниками с точечными камерами составляет 250 рад/с. Частота перехода к хаосу в роторной системе с гидродинамическими подшипниками ввиду большей неустойчивости переходи к хаотическому режиму при частоте вращения уже при 180 рад/с.

Таким образом, можно отметить факторы, которые могут привести к появлению апериодических (хаотических) колебаний в роторной системе с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения:

•		увеличение частоты вращения ротора;

•		увеличение радиального зазора в определенных случаях;

•		уменьшение дисбаланса;

•		отсутствие симметрии;

•		наличие контакта между ротором и статором;

Для того, что бы стабилизировать ротор, необходимо:

1.		увеличить давление подачи в камерах подшипника;

2.		уменьшить радиальный зазор;

3.		уменьшить частоту вращения ротора;

4.		уменьшить температуру смазочного слоя;

5.		увеличить зазор между ротором и статором;

Моделирование проводилось на 2-х типах смазочной жидкости - жидком водороде и воде. Для моделирования использовались следующие значения параметров: частота вращения изменялась в пределах ¿у = 0-15000 об/мин, радиальный зазор /?0 = 200-300 мк, масса ротора //7=3 — 15 кг,

дисбаланс <5 = 0-100 мк, давление подачи в камерах рн =0.1-3 МПа,

температура смазочного слоя Т = 290-380 К, давление на сливе Ра =0.1-3

МПа.

Основным методом анализа в данной главе был метод траекторий. Данный метод позволяет эффективно анализировать роторную систему, опираясь на ее фазовые портреты. Построение фазовых портретов осуществлялось в процессе численного решения дифференциальных уравнений динамики ротора методом Адамса-Башфорта. Наличие фазового портрета позволяет построить сечения Пуанкаре для системы и рассчитать такие ее характеристики, как фрактальная размерность и с гарший показатель Ляпунова. Для обработки данных, полученных в результате численного эксперимента, наряду с другими методами, был использован метод рекуррентных диаграмм. Данный метод позволяет свести анализ фазового портрета к анализу диаграммы. Были получены рекуррентные диаграммы периодического движения, квазипериодического и хаотического.

Глава 4. Экспериментальные исследования хаотических колебаний

В этой главе описано проведения эксперимента и сделано описание

экспериментальной установки. Описан ход oKcnepmieuma и сделан сравнительный анализ экспериментальных данных с данными, полученными путем численного моделирования. Раздел 4.1 содерэ/сит постановку задачи и планирование эксперимента; в разделе 4.2 приводится описание экспериментальной установки; в разделе 4.3 приведены результаты натурного эксперимента и сделан сравнительный анализ с данными, полученными путем численного моделирования; в разделе 4.4 приведен обзор современного программного обеспечения для исследования роторных систем и описаны возможности программного комплекса Анрос — нелинейный анализ; В разделе 4.5 рассмотрены вопросы проектирования роторных систем с опорами лсидкостного трения с учетом хаотических eu6pai{uii.

4.1. Постановка задачи и планирование эксперимента

Теоретические положения, которые были разработаны, нуждаются в

проверке с целью проверки адекватности разработанной модели. Для этого данные, полученные путем численного анализа, сравнивались с данными натурного эксперимента, полученными на спроектированной экспериментальной установке, и с данными эксперимента других авторов.

В частности был проведен сравнительный анализ с результатами, опубликованными в работах [78, 119, 97]. Кроме этого, был проведен анализ экспериментальных данных, предоставленных лабораторий фирмы Rolls Royce и лично Евгением Карпенко Автор выражает признание Евгению Карпенко за предоставленные экспериментальные данные.

112 [119] с использованием методики рекуррентных диаграмм. Так, на рис. 4.1 изображена квазипериодическая траектория роторной экспериментальной установки при частоте вращения й} = 110рад/с, на рис. 4.2 изображена хаотическая траектория роторной системы при частоте вращения ¿у = 113 рад/с, на рис. 4.3 изображена

хаотическая траектория роторной системы при частоте вращения со = 160 рад/с.

■15 -10 -5

50 100 150 200 250 300 350

а)

у

X

б)

Рис. 4.1 Экспериментальная траектория, (а) и ее рекуррентная диаграмма (б) движения центра цапфы ротора экспериментальной установки

•40 30 -20 -10

10 20 30 40

[119].

■//.'/у/

• ' ' ' ' Л/ ,

50 100 150 200 250 300 350

а)	б)

Рис. 4.2 Экспериментальная траектория (а) и ее рекуррен тная диаграмма (б) движения центра цапфы ротора экспериментальной установки

50 100 № »0 Ю 300 360

а)

[43].

б)

Рис 4.3 Экспериментальная траектория (а) и ее рекуррентная диаграмма (б) движения центра цапфы ротора экспериментальной установки

[1191.

Анализ данных работы [119] методом рекуррентных диаграмм показывает возможность применении метода рекуррентных диаграмм для качественного и количественного изучения движения ротора на опорах скольжения.

Для верификации разработанной автором модели были проведены натурные исследования роторной системы. Для проведения эксперимента, в качестве смазочной жидкости использовалась дистиллированная вода. Для проведения сравнительного анализа результатов экспериментальных исследований разработанное программное обеспечение модифицировалось применительно к расчету гидростатодинамических подшипников с прямоугольными камерами. Необходимые термодинамические и теплофизические свойства воды аппроксимировались аналитическими выражениями по методу наименьших квадратов.

Нежелательный контакт ротора и статора в роторной системе представляет зачастую серьезную проблему для данного типа устройств. Как правило, такой контакт может быть вызван дисбалансом ротора, отрывом лопатки турбины, различными дефектами в подшипнике. Такой режим работы часто считается аварийным. В результате могут возникать сложные нелинейные и хаотические колебания.

Целью проведения экспериментальных исследований является сбор и анализ следующей информации о роторной системе:

1)	.	Области возникновения хаотических колебаний в диапазоне параметров системы и выявление точек бифуркаций роторной системы;

2)	.	Влияние дисбаланса и статической нагрузки на характер движения ротора на гидростатодинамических подшипниках жидкостного трения;

3). Влияние различных параметров системы на такие показатели движения ротора как фрактальная размерность и показатели Ляпунова.

Управляемыми параметрами, характеризующими работу ротор но- опорного узла с динамической точки зрения, являются: амплитудно- частотные характеристики, границы устойчивости, динамические коэффициенты смазочного слоя и т.д.. При проведении эксперимента в первую очередь в качестве выходных параметров выступали радиальные перемещения цапф (ех и еу), на основании которых строятся траектории движения амплитудно-частотные характеристики, и границы устойчивости движения испытуемого ротора.

Учитывая большую трудоемкость и стоимость проведения экспериментальных исследований по изучению влияния всех факюров, определяющих динамику ротора, ограничиваем их число лишь основными, среди которых: статическая и динамическая нагрузки; частота вращения ротора; давление и температура подачи смазочного материала. Диапазоны измерения этих параметров определяются рабочими характеристиками специально спроектированного экспериментального С1енда (раздел 4.2.) и приведены в таблице 4.1. Помимо этого, для представления полноты картины изучаемого вопроса, используются результаты экспериментальных исследований, выполненных другими независимыми авторами.

Таблица 4.1.

| № | Управляющий параметр | Размерност ь | Диапазон изменения | Гип параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Час ю т вращения ротора усхановки | Гц | 0...400 | Регулир) емый, измеряемый |
| 2 | Давление подачи (правый демпфер) | МПа | 0,2...0,5 | Регулируемый, измеряемый |
| 3 | Давление подачи (левый демпфер) | МПа | 0,2...0,5 | Регулируемый, измеряемый |
| 4 | Время разгона ротора | сек. | 0...6000 | Регулируемый |
|  | Время выбега ротора | сек. | 0...6000 | Регулируемый |
| 5 | Дисбаланс | 10-5 кг-м | 10...50 | Регулируемый, и теряемый |
| 6 | Статическая нагрузка | Н | 50...250 | Регулируемый |
| 7 | Температура | °С | 0...120 | Измеряемый |

Планирование эксперимента проводилось по разработанной в ]40] методике, основной целью которого являлось минимизация времени проведения эксперимента, его стоимости и ошибок измерения при получении максимально возможной информации. Результатами планирования экспериментальных исследований были: необходимое число экспериментов, последовательность проведения опытов, используемый метод рандомизации и математическая модель для построения функции отклика. Порядок проведения опытов рассчитывался с использованием метода рандомизации с целыо минимизации влияния случайных воздействий, неконтролируемых при проведении эксперимента и не зависящих от его условий.

Проверка адекватности полученных в работе результатов математического моделирования проводилась на специально разработанном автором экспериментально-измерительном комплексе, который состоит из механической части и информационно измерительной системы.

Эксперимент, в соответствии с таблицей 4.1 является много факторным. В данном случае уровни одного фактора комбинировались со всеми уровнями остальных [40]. Таким образом, имеем факторный план вида пт х па х пд =10 х 5 х 10. То есть проведение всего эксперимента требует «V = 500 опытов. Для минимизации случайных отклонений каждый опыт необходимо повторять семь раз и в качестве результата бралось среднее арифметическое результатов этого опыта.

4.2 Описание экспериментальной установки

Механическая часть экспериментального стенда выполнена по модульному принципу и представляет собой массивное основание, па котором закреплен роторно-опорный узел и электропривод (рисунок 4.1). Передача крутящего момента с электропривода на вал установки осуществляется посредством электромагнитной муфты управляемой информационно измерительной системой.

Приводом является асинхронный электродвигатель АД80, управляемый частотным преобразователем 8У040Ю5-4-1Ш8. Частотный преобразователь является законченным микропроцессорным модулем, который позволяет:

•		бесступенчато регулировать частоту вращения электродвигателя в диапазоне от 0 до 24000 об/мин;

•		задавать параметры разгона (торможения);

•		ограничивать мощность электропривода;

•		использовать электродвигатель как электромагнитный тормоз;

•		строить системы регулирования различных, зависящих от выходной частоты внешних параметров с использованием датчика обратной связи.

Роторно-опорный узел представляет собой жесткий корпус с установленными на нем гидростатодинамическими опорами, имеющими установочные места для первичных преобразователей и систему питания смазочным материалом (рис. 4.4, 4.5)

ПОДШИПНИК

Рис. 4.4 - Роторно-опорный узел экспериментальной установки

отверстия для регулировочных винтов

Рис. 4.5 - Основные узлы экспериментальной установки

Система питания смазочным материалом экспериментального стенда состоит из электрического гидронасоса БВО12-40 мощностью 0.25 кВт, бака для смазочного материала и гидравлической периферии обеспечивающей циркуляцию смазки но замкнутому контуру в течение всего эксперимента. Смазочным материалом служила дистиллированная вода.

Для обеспечения безопасности при проведении экспериментальных работ все вращающиеся части защищены металлическими либо пластмассовыми кожухами. Двигатель дополнительно защищен от попадания влаги.

Исследуемый ротор представляет собой вал длиной 490 мм и диаметром DR=40 мм. Материал вала - коррозионно-стойкая сталь 18ХГТ с поверхностной твердостью после термообработки (цементация, закалка в масле, отпуск) HRC 56...62, на котором симметрично относительно опор установлена универсальная нагрузочная втулка. Межопорное расстояние испытуемого ротора составляет LR « 200 мм; масса вала 1 без втулки 4.8 кг. Предельные отклонения формы цилиндрической поверхности вала не превышают 4 мкм, а шероховатость в зоне посадки подшипника скольжения

менее Яа = 0,32 мкм. Дисбаланс вала без нагрузочной втулки определялся

расчетным путем и составляет (9 ± 1)-10 3 кг-м.

Гидростатодинамические подшипники (рисунок 4.6), образованные втулками, изготовлены из бронзы БрОЮФ1 и имеют следующие геометрические параметры: диаметр подшипника 0=40 мм; длина опорной поверхности Ь = 66 мм; число питающих прямоугольных камер 14« = 4; длина камеры Ьк = 46 мм; ширина камеры Вк = 8 мм. В качестве компенсаторных устройств используются жиклеры длиной 1Н = 3 мм и диаметром с1н = 0,8 мм.

Статор

Рис. 4.6 - общий вид статора и ротора

Отдельно стоит выделить статор (рисунок 4.6), который представляет собой втулку, встроенную в металлический корпус симметрично относительно центра подшипника (рисунок 4.5, в). Положение статора относительно корпуса установки можно регулировать при помощи регулировочных винтов. При достижении определенной частоты вращения ротора, он начинает задевать статор, при этом возможно возникновение апериодических колебаний. Общий вид установки показан на рис. 4.7.

Рис. 4.7 - Фотография экспериментального стенда

Как уже говорилось выше, ротор установленный на гидростатодинамические опоры жидкостного трения представляет собой сложную многофакторную систему с большим количеством различных параметров. Диапазоны изменения каждого из них теоретически неограниченны. По этой причине проведение полномасштабных экспериментальных исследований, наиболее полно отражающих реальное состояние роторной системы, представляется возможным с применением современных информационно измерительных комплексов на базе высокопроизводительных компьютерных платформ.

Наиболее универсальной и гибкой измерительной системой является комплекс, построенный на базе комплектующих National Instruments и программного продукта Labview (рисунок 4.8). Данная система опирается на современные компьютерные технологии в комбинации с гибким программным обеспеченьем и модульным высокопроизводительным оборудованием, интегрируемым в ЭВМ. Программное обеспеченье является средой графического программирования для сбора, обработки и представления экспериментальных данных, а также непосредственного управления различным оборудованием экспериментального стенда. Данный язык является мощным инструментом программирования, пригодным для

решения практически любых задач математического моделирования и управления производственными процессами. Содержит обширные библиотеки стандартных функций обработки сигналов и создания интерфейса. Большое количество отлаженных драйверов взаимодействия с аппаратными устройствами, большая номенклатура устройств ввода-вывода в сочетании с возможностями современных вычислительных машин позволяет создавать в короткие сроки сложные измерительные приборы и системы интеллектуального управления.

Рис. 4.8 - Пример интерфейсного модуля и фрагмент программного «кода» созданных с применением визуально ориентированного языка

программирования Базовым модулем измерительной системы является многофункциональная плата М6052Е которая содержит возможности многоканального цифрового и аналогового ввода-вывода и счетчики- таймеры. Функциональное назначение платы обеспечение ввода-вывода сигналов, оцифровка и отработка команд, для управления силовыми модулями стенда.

Основные технические характеристики:

•		До 168Е/801 аналоговых входов

•		Разрешение 16 разрядов

•		Скорость преобразования до 333 кГц

•		Запись на диск до 333 кГц

•		Входной диапазон от 0.05 до 10 В

•		Два 16 разрядных аналоговых выхода

•		8-цифровых линий ввода-вывода

•		Два 24 разрядных счетчика-таймера

Данное устройство имеет калибровочный сертификат. Программное обеспеченье NI-DAQ для Windows 2000/NT/XP/Me/9x и Mac OS 9.

SC-2345. Портативный модуль для согласования сигналов в компьютерных системах измерений и автоматики, когда требуется индивидуальное устройство для каждого канала.

SCC модули. Одно или двух канальные аналоговые модули предназначены для согласования сигналов от различных типов первичных преобразователей, монтируются в модуль SC-2345.

SCC-PWR01. Модуль питания для SC-2345.

SC-RLY01. Модули реле. Функциональное назначение управление электромагнитной муфтой, включением насоса и выполнение функций аварийного отключения стенда.

BNC, 9-Pin D-sub, strain Relief. Интерфейсные модули для подключения первичных преобразователей к SC-2345.

SH 68-68-ЕР. Соединительный кабель модулей NI6052E и SC-2345.

Контролируемые параметры:

•		Виброскорости

•		Виброперемещения

•		Виброускорения

•		Частота вращения

•		Траектории движения цапфы в радиальном зазоре подшипников

•		Прогиб ротора

•		Реакции опор роторного узла

•		Крутящий момент

•		Время разгона ротора

•		Время выбега

•		Характер «кривых» разгона и выбега

•		Давление по контуру подачи и в камерах подшипника скольжения

•		Дисбаланс

Данный комплекс позволяет полностью автоматизировать процесс сбора, обработки и значительно повысить качество проведения экспериментальных исследований. Было получено множество траекторий ротора, которые подверглись дальнейшему анализу.

4.3 Обработка результатов экспериментальных исследований и сравнительный анализ теоретических и экспериментальных данных.

В ходе эксперимента снимались перемещения {Х1, У(} и записывались

на жесткий диск ЭВМ (Рис. 4.9). Эти массивы использовались для построения фазовых портретов роторной системы с подшипниками жидкостного трения. В случае жесткого симметричного ротора размерность фазового пространства равняется четырем. В случае жесткого несимметричного ротора размерность фазового пространства равняется восьми. Таким образом, при использовании алгоритма [42] строился фазовый портрет роторной системы по одной координате. В дальнейшем эти фазовые портреты подверглись анализу с использованием методов детерминированного хаоса. Были получены вейвлет - диаграммы фазовых портретов, сечения Пуанкаре и рекуррентные диаграммы. Для количественного анализа были вычислены старшие показатели Ляпунова и фрактальная размерность. С использованием методики [5], была произведена оценка энтропии Колмогорова - Синая, численная величина

которой сравнивалась с теоретическими значениями, полученными численно.

| : 1-

| 0,8

, ОАт

-02 7

0,4 ; -Ы-.

а)	б)

I М-:

Рис. 4.9 Периодическая экспериментальная (а) и расчетная (б)

траектории

В ходе проведения эксперимента отклонения от истинного значения параметра, как правило, удовлетворяют нормальному распределению в силу [33]. В данном случае, в виду малого объема выборки (п=7 — число повторений каждого опыта) требуется проверка нормальности распределения отклонений от истинного значения. Это исследование показало, что можно говорить об удовлетворительных результатах эксперимента с вероятностью 93%.

Для обработки экспериментальных данных было создано специальное программное обеспечение. Данное программное обеспечение позволяет восстанавливать фазовый портрет системы по значениям только одной переменной, например X, вычислять такие показатели фазовой траектории, как фрактальная размерность и старший показатель Ляпунова. Визуализация фазовых портретов проводилась в среде Ма1.1аЬ 6.5.

Траектории, полученные в результате натурных экспериментов не противоречат траекториям, полученным в результате численного эксперимента с учетом разработанных математических моделей. Расхождение между данными натурного эксперимента и численными значениями не более 20% .

На Рис. 4.10 изображены траектории движения ротора при частоте вращения со = 600 об/мин.

Рис. 4.10 Периодическая траектория движения ротора: а) - экспериментальная, б) - полученная численно, со = 600 об/мин

В данном случае расчет фрактальная размерность сечения Пуанкаре /3«0,03, а старший показатель Ляпунова Я «-0,012, что говорит о наличии периодического движения. Здесь контакт ротора и статора отсутствует.

На Рис. 4.11 изображены траектории движения ротора при частоте вращения со - 1300 об/мин.

Рис. 4.11 Квазипериодическая траектория движения ротора: а) - экспериментальная, б)- полученная численно, со = 1300 об/мин

В данном случае фрактальная размерность сечения Пуанкаре О «0,043, старший показатель Ляпунова Я «-0,015, что говорит о наличии квазипериодического движения. Здесь контакт ротора и статора отсутствует.

На рисунке 4.12 изображена траектория движения ротора при частоте вращения со = 6000 об/мин.

экспериментальная, б) - полученная численно, со — 6000 об/мип В данном случае фрактальная размерность сечения Пуанкаре /_} = 1,25, а старший показатель Ляпунова Л = 0,17. Наличие дробной фрактальной размерности и положительного показателя Ляпунова говорит о наличии в системе странного аттрактора.

Рис. 4.12 Хаотическая траектория движения ротора: а) -

а)	б)

Рис. 4.13 Бифуркационная диаграмма роторной системы с подшипниками жидкостного трения: а) - полученная численно, б) - полученная экспериментальным путем, параметр со - 200 - 12000 об/мин

а)	б)

На рисунке 4.13 изображена бифуркационная диаграмма движения роторной системы, полученная численно и экспериментальным путем. На ней хорошо видно, что при со = 200 -3000об/мин имеет место периодическое движение, при со = 4500 - 4900 об/мин - квазипериодическое и при со = 5000 - 12000 об/мин - хаотическое.

При проведении численного и натурного эксперимента было установлено, что в системе ротор - гидросгатодинамический подшипник жидкостного трения возможно появление периодических, квазипериодических и апериодических (хаотических) колебаний. Причем причинами появления апериодических колебаний являются задевание ротора о статор, нелинейность смазочного слоя и несимметричность ротора.

Был также проведен сравнительный анализ теоретических данных с экспериментальными данными других авторов (рисунок 4.14). Гак, данные численного эксперимента находятся в хорошем соответствии с экспериментальными траекториями работы [78].

1|—,—,—,—,—,—,—,—,—,—. Ой^ 0«

£

-0 6-0 8)-

11 0> 0.6 0 4 0.2 0 0.2 0-1 0 6 0,4 ] [тт]

а> б) Рис. 4.14. Теоретическая (а) и экспериментальная (б) траектории роторной системы, йт = 1000 об/мин, к0 =120 мк, гидродинамический подшипник

На рис. 4.15 представлены хаотические траектории движения ротора при частоте вращения 4000 об/мин.

Рис 4.15 Теоретическая (а) и экспериментальная (б) траектории движения

ротора

На рис. 4.16 изображен график зависимости показателя Ляпунова от частоты вращения экспериментальной фазовой траектории ротора и траектории, полученной численно.

02 0 1 О

Л -0 3

§

I О4

О

с -05 -06 -0.7

•оа

Рис. 4.16 Зависимость показателя Ляпунова от частоты вращения ротора

Расхождение экспериментальных и теоретических данных в данном случае не более 20%.

4.4 Обзор программного обеспечения для исследования роторных систем и описания программного комплекса Анрос — нелинейный анализ

В рамках данной работы был сделан обзор программного обеспечения,

Зависимость показателя Ляпунов» от частот вращения

|  | i 4 | 1 |  | + Эксперимент Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ~/4 | i | ■ |  |
|  | 1 1 | • / * : / | ч \ ч |  |  |
|  | i 1 | \'t / | \ | к |  |
|  | $ I | V:/ |  |  | * |
|  | i I |  |  |  |  |
| t t |  |  |  |  |  |
| f t f « I |  |  |  |  |  |
| / t |  | j |  |  |  |
| t t t i |  | i |  | 1 |  |

200 400 500 803 1000 1200 1400 1600 Частота вращен«я,рад/с

предназначенного для моделирования роторных систем. Данный обзор не претендует на полноту, а предназначен лишь для ознакомления с рынком программного обеспечения в динамике роторных систем. С более подробным обзором можно ознакомится, например, в работе [65]. Однако, приведенные ниже данные по рынку программного обеспечения в области расчета и проектирования роторных систем и опорных узлов дают достаточно подробное представление о современных разработках в этой области. Отметим, что рассматриваемые в этом разделе программные продукты относятся, в основном, к специализированным CAE-системам и не являются прямыми конкурентами таких программных комплексов как ANSYS, NASTRAN, COSMOS и т.п., хотя данные программные комплексы позволяют решать достаточно сложные вычислительные задачи в динамике роторных систем.

Основное назначение анализируемых программных продуктов - проведение проектировочных и, реже, проверочных и оптимизационных расчетов роторных систем. Применение же «тяжелых» расчетных пакетов может быть эффективным и оправданным в проверочных и исследовательских задачах, поскольку сопряжено, как правило, с высокими требованиями к квалификации персонала, мощностям вычислительной техники и затратами времени на подготовку модели роторной системы (препроцессинг) и анализ полученных результатов (постпроцессинг). Немаловажным фактором необходимости создания специализированного программного обеспечения для решения узких, в контексте общего спектра задач механики машин, задач динамики роторных систем, является высокая стоимость «тяжелых» пакетов, недоступная многим мелким и средним компаниям.

Важным замечанием в отношении большинства программных, продуктов, позволяющих моделировать роторные системы, является то, что они не обладают возможностью проводить сложный нелинейный динамический анализ. В частотности многие пакеты не умеют анализировать хаотические колебания. В некоторых случаях использование данных программных продуктов затруднено ограниченностью области применения.

Программный комплекс Анрос — нелинейный анализ представляет собой приложение для Windows, написанное на языке С++ (рисунок 4.17)

Рис. 4.17 Вид окон программного комплекса Анрос нелинейный анализ

Возможности программного комплекса Анрос — нелинейный анализ:

•		статический расчет поля давления различный типов подшипников;

•		динамический расчет фазовой траектории симметричного и несимметричного ротора;

•		расчет сечения Пуанкаре;

•		расчет нелинейных показателей двилсения, таких как фрактальная размерность, старший показатель Ляпунова и энтропия Колмогорова — Синая;

•		построение рекуррентных диаграмм.

Программа Анрос - нелинейный анализ построена таким образом, что имеет возможность взаимодействия с программным комплексом Анрос. Передача данных в программу Анрос - нелинейный анализ осуществляется посредством специального текстового файла в специальном формате, в котором описаны элементы роторной системы.

4.5 Вопросы проектирования роторных систем с гидростатодинамическими подшипниками скольж ения с учетом хаотических вибраций.

При проектирование современных высокоскоростных роторных

систем, прежде всего, необходимо обеспечить высокий коэффициент полезного действия и надежность работы роторной машины в рамках заданных параметров и в течении заданного временного ресурса в условиях значительных динамических нагрузок и различных режимах работы. Первую задачу можно решить подбором оптимальных параметров системы в процессе термогазодинамического расчета системы. Вторую задачу можно решить выбором оптимальной конструктивной схемы и подбором подходящего для нее материала, а также высоким качеством изготовления.

Сложный нелинейный хаотический отклик возможен даже в простых роторных системах. Так, размерность фазового пространства в роторной системе с гидростатодинамическими подшипниками равна четырем. Таким образом, в данной системе возможно появление хаотических колебаний. Причиной этому могут быть нелинейные граничные условия, нелинейность смазочного слоя, наличие трения в системе, наличие контактного взаимодействия ротора и статора и т.д. Наличие трения между ротором и статором является одной из центральных проблем в роторных системах [80]. Также важным вопросом является безопасность роторной системы в условиях сложных переходных процессов, таких, например землетрясения и т.д. Из-за нелинейности роторной системы существует опасность того, что система в дальнейшем не вернется к своим нормальным условиям работы [81].

Зазор между ротором и статором является важным параметром при инженерном проектировании. Такие компактные роторные устройства, как уплотнения, молекулярные насосы, электроприводы предполагают небольшие зазоры [82]. Одной из проблем является то, что в результате взаимодействия ротора и статора могут измениться собственные частоты роторной системы, что обусловлено изменением жесткости ротора.

Идентификация хаотических колебаний затруднена тем, что внешне они ничем не отличаются от случайного сигнала. Это может привести к тому, что существующие системы контроля могут неправильно идентифицировать сигнал, что может повлечь за собой серьезный сбой. Это связано с тем, что Фурье - спектр хаотического сигнала трудно отличить от спектра Фурье, полученного из случайного сигнала. Таким образом, существует потребность в создании надежных инструментов идентификации хаотических колебаний. То есть наряду с такими общепринятыми инструментами, такими, как анализ спектра Фурье необходимо использовать и другие методы идентификации, например рекуррентные диаграммы или вычисление количественных характеристик движения, таких, как показатели Ляпунова. Это следует учитывать при проектировании системы и ее эксплуатации.

Поскольку причиной появления хаотических вибраций может быть нелинейность смазочного слоя, необходимо учитывать этот фактор при проектировании роторных систем с опорами жидкостного трения. Результаты исследования говорят о том, что наиболее устойчивым является сбалансированный ротор с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения с прямоугольными камерами. Причиной появления хаотических вибраций может являться так же увеличение радиального зазора в подшипнике. В условиях трения ротора о статор при увеличении дисбаланса возможна стабилизация роторной системы. Изменение температуры также может быть причиной бифуркаций и перехода к хаосу. Это является актуальной проблемой, так как в режиме работы ротора температура смазочного слоя может меняться. Основные факторы появления хаотических колебаний отражены на рисунке 4.18.

Рис. 4.18 Основные факторы появления хаотических вибраций в роторной

системе

Хаос может появиться в роторной системе с переменной массой. Так, в работе [93] были исследованы нелинейные колебания роторов с переменной массой. Выяснилось что при определенных условиях в такой системе могут возникать сложные непериодические колебания.

Выводы

В качестве основного вывода, можно отметить, что в результате численных и натурных экспериментов была показана возможность возникновения апериодических (хаотических) колебаний в системе ротор

• гидростатодинамнческий подшипник жидкостного трения. Были получены фазовые портреты роторной системы, бифуркационные диаграммы движения ротора, а также сечения Пуанкаре, вейвлет - диаграммы и рекуррентные диаграммы. Для экспериментальных данных были рассчитаны такие нелинейные характеристики движения, как показатели Ляпунова и фрактальная размерность. Было создано программное обеспечение для обработки результатов эксперимента. Причем расхождение экспериментальных траекторий и полученных путем численного моделирования составляет не более 20%.

Роторная система является достаточно сложным объектом, часто имеющим большое число степеней свободы. Как было показано в работах [42] и [31] хаотические колебания могут возникать даже в системах с малой размерностью фазового пространства.

Причины возникновения хаотических вибраций могут быть различны. Как правило, это:

-		нелинейность смазочного слоя;

\

-		асимметрия ротора;

-		наличие статора;

-		наличие нелинейных граничных условий;

-		ротор с распределенными параметрами.

Модель роторной системы, рассмотренная в данной работе, содержит такие нелинейные элементы, как статор и гидростатодинамический подшипник. Было показано, что увеличение радиального зазора, может приводить к хаотическим вибрациям, которые обусловлены взаимодействием ротора и статора. Наличие камер в подшипнике способствует стабилизации движения ротора. Присутствие нелинейного смазочного слоя в гидростатодинамическом подшипнике способно приводить к хаотическим колебаниям ротора. При помощи бифуркационных диаграмм были получены области в пространстве параметров, в которых возможно возникновение хаотических колебаний ротора, а также задевание ротора и статора. К

появлению апериодических колебаний может приводить также и высокая частота вращения ротора. Была построена бифуркационная диаграмма роторной системы, в который в качестве бифуркационного параметра выступила температура смазочного слоя. На ней хорошо видно, что изменение температуры в роторной системе может приводить к появлению бифуркаций и возникновению хаотических колебаний в роторной системе и взаимодействию ротора и статора.

Однако, не всегда, взаимодействие ротора и статора может приводить к появлению хаотических колебаний. Так, в режиме контактного взаимодействия ротора и статора возможно периодическое и квазипериодическое движение. С другой стороны, в высокоскоростных роторных машинах возможно появление хаотических колебаний и появление неустойчивости в отсутствии контактного взаимодействия между ротором и статором.

Также сделан обзор современного программного обеспечения для расчета роторных систем, выявлены недостатки современных программных комплексов. Показана необходимость в создании программного обеспечения для расчета роторных систем с опорами жидкостного трения и исследования нелинейных колебаний.

Заключение

Современные тенденции в области высокоскоростных роторных систем с опорами жидкостного трения предполагают постоянный рост частот вращения. При этом, ввиду роста пелинейностей в смазочном слое, возникает необходимость адекватного описания ■ протекающих там нелинейных процессов, обусловленных, например, нелинейностью смазочного слоя и контактным взаимодействием между ротором и статором.

Целыо диссертационной работы является выявление закономерностей движения и обеспечение устойчивости роторов на подшипниках жидкостного трения с учетом нелинейных эффектов смазочного слоя подшипника и контактного взаимодействия ротора и статора, а также разработка методов расчета нелинейных характеристик роторов с учетом хаотических колебаний, создание программного обеспечения и выработка рекомендаций по проектированию высокоскоростных роторных систем с учетом факторов, вызывающих хаотические колебания.

Для достижения поставленной цели в работе были рассмотрены вопросы и решены следующие задачи:

1.		Проведен обзор современной литературы в области хаотических вибраций роторных систем с опорами жидкостного трения.

2.		Построена математическая модели, разработаны методы расчета и создано программное обеспечения для расчета таких характеристик движения, как показатели Ляпунова, фрактальная размерность, Энтропия Колмогорова - Синая, автокорреляционная функция и нахождения границ устойчивости роторов с гидростатодинамическими подшипниками скольжения в условиях хаотических вибраций;

3.		Проведен вычислительный эксперимент для изучения влияния нелинейных эффектов на траектории роторной системы и устойчивость роторов;

4.		Выполнены экспериментальные исследования для проверки

адекватности разработанной математической модели реальным процессам, происходящим в роторной системе, и изучения динамики роторов, поддерживаемых подшипниками скольжения в условиях контакта ротора и статора;

5.		Разработаны рекомендации по проектированию, методике расчета, а также прикладные программы для численного моделирования высокоскоростных роторных систем с подшипниками скольжения с учетом хаотических вибраций;

6.		Модернизирован информационно — измерительный комплекс и экспериментальная установка для изучения хаотических вибраций.

7.		Разработано и зарегистрировано в Федеральном институте промышленной собственности и Роспатенте оригинальное программное обеспечение «Анрос - Нелинейный анализ» для расчета полей давления, фазовых портретов и вычисления таких характеристик движения, как старшие показатели Ляпунова, фрактальная размерность.

8.		Результаты работы используются при анализе конструкций и испытаниях высокооборотных роторов турбонасоспых агрегатов ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики», г. Воронеж, а также при проектировании конусных дробилок ООО «Инновационные процессы и технологии» г. Санкт-Петербург. Результаты работы внедрены и используются при проектировании опорных узлов насосных агрегатов АО «ЛпвГидромаш», г. Ливны.

Результаты проведенных исследований позволяют сделать по

диссертационной работе следующие выводы:

1. Исследование показало, что хаотические колебания могут появляться при увеличении частоты вращения ротора. В этом случае возможен контакт ротора и статора, который приводит к апериодическому движению. Также причиной, появления хаоса может стать статический дисбаланс ротора.

2.		Причиной неустойчивости ротора, приводящей к апериодическим колебаниям, может стать увеличение радиального зазора в подшипнике.

3.		Уменьшение длины подшипника также приводят к появлению неустойчивости, приводящей к хаосу.

Однако, не всегда контакт ротора и статора может приводить к хаотическому движению, возможна обкатка статора ротором. Частота вращения варьировалась в пределах 20 — 1500 рад/с, дисбаланс - 3 - 150 микрон, масса системы 4 кг, моделирование проводилось на гладком подшипнике.

Все расчеты были проведены в программе Анрос — нелинейный анализ, написанной авторами. Построение скейлограмм было проведено в программе Анрос - сигнал.

Литература

1.		Абдул-Вахед. Николас, Паскаль. Устойчивость подшипников крупных гурбомашин и их колебания, вызываемые дисбалансом // Проблемы трения и смазки, 1982. - № 1. — С. 70-80.

2.		Александров A.M., Филиппов В.В. Динамика роюров /под ред. А.И. Кобрина — М.: Издательство МЭИ, 1995. - 132 с.

3.		Амосов A.A., Дубипский Ю. А., Копуенова II.B. Вычислительные методы для инженеров. — М.: Высшая школа, 1994. - 544 с.

4.		Аникеев Г.И. Нестационарные почти периодические колебания роторов. — М.: Наука, 1979.- 136 с.

5.		Анищенко B.C., Астахов C.B. Относительная энтропия как мера степени перемешивания зашумленных систем // Письма в ЖТФ, том 33, выи 21, 2007, с 1-8

6.		Аргеменко Н.П. Гидростатические подшипники быстроходных машин // Исследование и проектирование опор и уплотнений быстроходных машин. — Харьков, ХАИ, 1975. - Вып. З.-С. 5- 16.

7.		Артеменко H.1I. и др. Гидростатические опоры роторов быстроходных машин. - Харьков: «Основа», 1992. — 198 с.

8.		Артеменко Н.П., Доценко В.Н. Динамика роторов на гидростатических подшипниках при периодически меняющихся нагрузках // Исследование и проектирование гидростатических опор и уплотнений быстроходных машин — Харьков: Изд-во ХАИ, 1975. Вып. 2.-С. 38-43.

9.		Аргеменко Н.П., Зоря В.Г. Приближенный расчет некоторых характерисшк высокоскоростных гидростатических подшипников на криогенных жидкостях // Исследование и проектирование гидростатических опор и уплотнений быстроходных машин. - Харьков: Изд-во ХАИ. 1976. - Вып. 3. - С. 46-53.

10.		Артеменко Н.П., Чайка А.И., Доценко В.Н. и др. Гидростатические опоры роторов быстроходных машин.-Харьков: "Основа". 1992 - 198 с

11.		Ахметханов P.C. Выявление структурных особенностей динамических взаимодействий в машинах и механизмах. Методы и анализ си ci см // Диссертация на соискание ученой степени доктора технических паук, Москва, 2004

12.		Банах Л.Я., Никифоров А.Н. Об устойчивое ni движения роторов в плавающих уплотнениях // Сборник статей XV симпозиума "Динамика виброударных (сильно нелинейных) систем". М.-Звенигород: 2006. С. 33-36

13.		Бар-Иозеф, Блех. Устойчивость гибкого ротора, опирающегося на радиальные подшипники с питанием по окружности // Проблемы трения и смазки, 1977. — № 4. - С. 94- 102.

14.		Бате К., Вилсон Е. Численные методы анализа и метод конечных элементов. - М.: Стройиздат, 1982.-448 с.

15.		Башта Т.М., Руднев С.С. и др. Гидравлика, гидравлические машины и гидравлические приводы. - М-.: Машиностроение, 1970. - 504 с

16.		Белоусов А.И., Луканенко В.Г. Нелинейные колебания роторов на гидростатических подшипниках // Исследования и проектирование гидростатических опор и уплотнений быстроходных машин, Харьков: Изд-во ХАИ, 1977. - Вып. 4. - С. 44-51.

17.		Белоусов А.И., Равикович Ю.А. Устойчивость движения роторов на гидростатических подшипниках // Исследование и проектирование гидростатических опор и уплотнений быстроходных машин - Харьков: Изд-во ХАИ, 1977. - Вып. 4. - С. 51-58.

18.		Белоусов А.И., Равикович Ю.А., Бросайло А.М. Теоретическое исследование вынужденных колебаний роторов на упругодемпферных ГСП // Исследование и проектирование гидростатических опор и уплотнений ДЛА. - Харьков: Изд-во ХАИ. 1986.-Вып. 2.-С. 64-70.

19.		Берже П., Помо И., Видаль К. Порядок в хаосе / Г1. Берже, И. Помо, К. Видаль. — М.: Мир,1991. - 368 с.

20.		Бургвиц А.Г., Завьялов Г.А. Устойчивость движения шипа в подшипниках жидкостного трения. - М.: Машиностроение, 1964: - 148 с.

21.		Бурков М.С. Вибрации валов в подшипниках скольжения высокооборотных машин //Развитие гидродинамической теории смазки подшипников быстроходных машин. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - С. 5-128.

22.		Бэдгли, Букер. Неустойчивость турборотора - влияние начальных переходных процессов на плоское движение // Проблемы трения и смазки. - 1969. - № 4. - С. 37 - 45.

23.		Гробов В.А. Асимптотические методы расчета изгибных колебаний валов турбомашин. - М.: Машиностроение, 1961. - 166 с.

24.		Гусаров A.A. Динамика и балансировка гибких роторов. - М.: Наука. 1974. - 144 с.

25.	Дзема	Н.В. Расчет характеристик втулочного подшипника скольжения, питающегося через ротор // В сборнике статей: Высокоскоростные гидростатические опоры двигателей летательных аппаратов. - Харьков: Изд-во Харьковского авиационного института, 1990.-С. 131 - 142.

26.		Диментберг Ф.М., Дьячков А.К., Коровчинский М.В. Краткий обзор современного состояния исследований колебаний и устойчивости валов на масляной пленке // Колебания валов на масляной пленке. - М.: Наука, 1968. - С. 7-10.

27.		Каханер Д., Моулер К, Нэш . Численные методы и программное обеспечение/. - М.: Мир, 2001.-575 с.

28.		Кельзон A.C., Циманский Ю.П., Яковлев В.И. Динамика роторов в упругих опорах. - М.: Наука, 1982.-280 с.

29.		Керк, Гаптср. Переходные процессы в системах рогор — подшипники // Конструирование и технология машиносг роения. — 1974. — № 2. - С. 306-319.

30.		Короленко П.В., Маганова М.С., Меснянкин A.B. Новационные методы анализа стохастических процессов и структур в оптике // Москва, 2004, 82 с.

31.		Кроновер Р. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. / Кроновер. — М.: Постмаркет, 2000. - 353 с.

32.		Кушуль М. Я. Автоколебания роторов. - M.: All СССР, 1963. - 166 с.

33.		Лавренчик В.Н. Постановка физического эксперимента и статистическая обработка его результатов. — М.: Энергоатомиздат, 1986. - 272 с.

34.		Лоску I ов А.Ю. Динамический хаос. Системы классической механики // Успехи физических наук, 177, №9, 2007. с. 989 - 1015

35.		Лунд, Сейбел. Траектории вихревого движения ротора в цилиндрических подшипниках // Конструирование и технология машиностроения. - 1967. - №4. - С. 242-256.

36.		Лунд, Штернлихт. Динамика системы "ротор - подшипник" и проблема ослабления колебаний // Труды американского общества инженеров-механиков. Техническая механика. Серия D. - М.: Мир, 1962. - №4. - С. 97-109.

37.		Лунд. Неустановившиеся линейные колебания гибкого ротора, опирающегося на подшипники с газовой смазкой // Проблемы трения и смазки.- 1976—№1. - С. 57-67.

38.		Магницкий H.A., Сидоров C.B. Новые методы хаотической динамики // Москва, Едиториал, 2004

39.		Малаховский Е.Е. Устойчивость и вынужденные колебания роторов на гидросттических подшипниках // Машиноведение. — 1967. - №1. - С. 68-76.

40.		Маслов Г.С. Расчеты колебаний валов: Справочник. - М.: Машиностроение. 1980. - 152 с.

41.		Метыоз Д.Г., Финк К.Д. Численные методы. Использование Matlab. - M: Издательский дом «Вильяме», 2001. — 720 с.

42.		Мун Ф. Хаотические колебания // Москва, «Мир», 1990

43.		Назин В.И. О вынужденных колебаниях и устойчивости роторов на сегментных гидростатических подшипниках // В сборнике статей: Исследование гидростатических опор и уплотнений двигателей летательных аппаратов. - Харьков: Изд-во Харьковского авиационного института, 198.7. — С. 85 — 90.

44.		Никифоров А.II. Снижение уровня вибраций быстровращающихся роторов за счет их гидродинамического взаимодействия с уплотнительными кольцами. // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, 2008.

45.		Овсянников Б.В., Боровский Б.И. Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей—М.: Машиностроение, 1986.-375 с

46.		Олимпиев В.И. О собственных частотах ротора на подшипниках скольжения // Известия АН СССР. ОТН. Механика и машиностроение — 1960. — №3. - С. 37-46.

47.		Олимпиев В.И. Собственные и вынужденные колебания роюров на подшипниках скольжения // Труды ЦКТИ им. И.И. Ползунова. - 1964. - №44. - С. 54-70.

48.		Пасынкова И. А., Динамика прецессионного движения неуравновешенного ротора. // Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, Санкт-Питербург, 2007.

49.		Пешгп ГО.В. Газовая смазка. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана; 1993,- 382 с.

50.		Позняк ЭЛ. Исследование устойчивости движения роторов на подшипниках скольжения // Известия АН СССР. ОТН. Механика и машиностроение - 1963. - №2. - С. 102-119.

51.		Позняк Э.Л. Колебания роторов // Вибрации в технике. В 6 т. Том 3. Колебания машин, конструкций и их элементов / Под ред. Ф.М. Диментберга, К.С. Колесникова. - М.: Машиностроение, 1980,-С. 130-189.

52.		Позняк Э.Л. Нелинейные колебания роторов на подшипниках скольжения // Динамика гибких роторов. - М.: Наука, 1972. - С. 3-26.

53.		Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы // «Регулярная и хаотическая динамика», Ижевск, 1999, с. 208

54.		Пригожин И., Философия Нестабильности // Вопросы философии №6, С. 46-57, 1991

55.		Прокопьев В.Н. Прикладная теория и методы расчета гидродинамических сложнонагруженных опор скольжения: Дисс. на соискание ученой степени доктора технических наук. - Челябинск, 1985. — 445 с.

56.		Прокопьев В.Н., Смирнов В.В., Бояршинова А.К. Динамика высокоскоростных роюров на подшипниках с плавающими невращающимися втулками // Проблемы машиностроения и надежности машин, — 1995. - №5. - С. 37-42.

57.		Равикович Ю.А. Конструкции и проектирование подшипников скольжения агрегатов ДЛА: Учебное пособие. - М.: Изд-во МАИ, 1995. - 58 с.

58.		Равикович Ю.А. Методология проектирования и динамика роторных систем высокоскоростных турбомашин на подшипниках скольжения с жидкостной и газовой смазкой: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора чехнических наук,- М.: МАИ. 1992,- 32 с.

59.		Рюэль Д., случайность и хаос // Регулярная и хаотическая динамика , Ижевск, 2001, с. 192

60.		Савин JI.A. Теоретические основы расчета и динамика подшипников скольжения с парожидкостной смазкой: Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. — Орел, 1998. — 352 с.

61.		Сегерлинд JI. Применение метода конечных элементов // Москва, «Мир», 1979

62.		Сейрег, Дэндейдж. Применение фазового моделирования к исследованию влияния величины дисбаланса на вихревое движение ротора с гидродинамическими подшипниками // Проблемы трения и смазки, 1975. - № 1. - С. 41 - 48.

63.		Симо К., Брур X., Джервел Д., Джиорджилли А., Лазуткин В.Ф., Монпомери Р., Смейл С., Стучи. Т., Шенсине. А. Современные проблемы хаоса и нелинейности // Институт компьютерных исследований, Ижевск. 2002, 304 с.

64.		Сингх, Синхасан, Тайал. Теоретический расчет фаектории движения центра шипа радиального подшипника//Проблемы трения и смазки. 1976. -№ 4. - С. 148 - 155.

65.		Соломин О. В. Разработка методов и инструментальных средств динамического анализа роторных систем с подшипниками жидкостного трения // диссершция на соискание ученой степени док юра технических наук, Орел, 2007

66.		Гипей П., Константинеску В.Н. и др. Подшипники скольжения: расчет, проектирование, смазка. - Бухарест: Изд-во АН РНР. 1964. - 458 с.

67.		Усков М.К., Максимов В.А. Гидродинамическая теория смазки: этиы развития, современное состояние, перспективы. - М.: Наука, 1985. -144 с.

68.		Федер Е. Фракталы // Москва, «Мир», 1991, с. 254

69.		Хайрер Э., Нёрсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Нежесткие задачи. - М.: Мир, 1990. - 512 с.

70.		Холлис, Тэйлор. Бифуркация предельных циклов шипа в подшипниках жидкостного трения // Проблемы трения и смазки. — 1986. — №2. — С. 33-38.

71.Чегодаев Д.Е., Штейнберг С.М. Численно-аналитический метод расчета первой критической частоты вращения многомассового ротора на упругих опорах // Вестник- машиностроения. — 1991. — №4. - С. 13-14.

72.		Чэнь, By. Се. Усюйчивость многокамерного радиального подшипника с гибридным режимом работы смазки // Проблемы трения и смазки - 1985. - №1. - С. 17-31.

73.		Шапиро, Колшер. Применение методов переходных режимов и ступенчатого воздействия для динамического расчета газовых подшипников // Проблемы трения и смазки, 1970.-№3.-С. 146- 157.

74.		Шульженко Н.Г., Воробьев Ю.С. Численный анализ колебаний системы «турбоагрега i - фундамент». - Киев: Наукова думка, 1991. — 232 с.

75.		Эйкерс, Михаелсон, Камерон. Границы устойчивости по отношению к вихрю для радиального подшипника конечной длины // Проблемы грсния и смазки, - 1971. — №1. -С. 170-182.

76.		Эрих Ф.Ф. Явления хаотических вибраций в динамике высокоскоростных роторных систем.

77.		Abu-Mahfouz Routes to chaos in rotor dynamics. // Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 1993.

78.		Adiletta G., Guido A. R. and Rossi C. Nonlinear Dynamics of a Rigid Unbalanced Rotor in Journal Bearings. Part II: Experimental Analysis //Nonlinear Dynamics, 14, 1997, P. 157— 189

79.		Adiletta G., Guido A. R. and Rossi C. Nonlinear Dynamics of a Rigid Unbalanced Rotor in Journal Bearings. Part I: Theoretical Analysis //Nonlinear Dynamics, 14, 1997, P. 57-87

80.		Antonio Massacesi. Dinamica non lineare nelfiterazione rotore/statore // Tesi di laurea, 1998.

81.		Baozhong Yang, On the characteristics of fault-induced rotor-dynamic bifurcations and nonlinear responses. // Submitted to Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, 2003.

82.		Braut S., Zigulic, R. Skoblar A., Stimac G., Butkovic M., Jokic M. Dynamic Analysis of the Rotor-Stator Contact due to Blade Loss.// 12th IFToMM World Congress, Besancon, 2007.

83.		Bujurkea N.M., Salimath C.S., Kudenatti Ramesh В., Shiralashetti S.C. Wavelet-multigrid analysis of squeeze film characteristics of poroelastic bearings // Journal of Computational and Applied Mathematics, 203, (2007), P. 237 - 248

84.		Capone G, Russo M. Short bearing theory prediction of inertial turbulent journal orbits // Journal of tribology. - 1990. - Vol. 112, October. - P. 643 - 649.

85.		Chang Yeon-Pun, Jen Shoou-Chian, Tu Shun-Hsu, Shyr Shyh-Shyong and Kang Yuan Mode-Locking, Quasi-Period and Chaos of Rotors Mounted on Nonlinear Bearings // International Journal of Rotating Machinery, Vol. 6, No. 3, 2000, pp. 191-200. 2000

86.		Chang-Jian Cai-Wan, Chao-Kuang Chen, Bifurcation and chaos analysis of a flexible roUnsupported by turbulent long journal bearings. // Chaos, Solitons and Fractals, 2006.

87.		Chang-Jian Cai-Wan, Chao-Kuang Chen. Chaos and bifurcation of a flexible rub-impact rotor supported by oil film bearings with nonlinear suspension. // Mechanism and Machine Theory 42, 2007, P. 312-333.

88.		Chu F., Holmes R. Efficient computation on nonlinear responses of a rotating assembly incorporating the squeeze-film damper // Computer methods in applied mechanics and engineering. - 1998. -Vol. 164. - P. 363 - 373.

89.		Chu F., Zhang Z. Periodic, quasi-periodic and chaotic vibrations of a rub-impact rotor system

supported on oil film bearings // Int. J. of Engineering Science, 1997. — № 10/11. P. 963 — 973.

90.		Chu F.H., Pilkey W.D. A direct integration technique for the transient analysis of rotating shafts // Transactions of ASME. - 1982. - Vol. 104, April. - P. 384 - 388.

91.		Chu Fulei, Holmes Roy Efficient computation on nonlinear responses of a rotating assembly incorporating the squeeze-film damper // Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 164 (1998), P.363-373

92.		Chu Fulei, Lu Wenxiu Stiffening effect of the rotor during the rotor-to-stator rub m a rotating • machine // Journal of Sound and Vibration, 308, (2007), P. 758-766

93.		Cveticanin L. chaos in rotors with slowly varying mass // Journal of Sound and Vibration, (1995), 185(5), P. 897-901

94.		Eckmann J.P., Oliffson Kamphorst S.. Ruelle D. Recurrence Plots Of Dynamic System Europhysics Letters, 4(9), 1987, P. 973-977

95.		Edwards S., Lees A. W. and Friswell M. I. The influence of torsion on rotor/stator contact in rotating machinery.// Journal of Sound and vibration, 1999, 225(4), P. 767-778.

96.		Fangyi Wan, Qingyu Xu, Songtao Li Vibration analysis of cracked rotor sliding bearing system with rotor-stator rubbing by harmonic wavelet transform // Journal of Sound and Vibration 271, (2004), 507-518.

97.		Fatarella Fabio. On the Dynamics of Reverse Whirl Due to Rotor/Stator Interaction. // Tesi Di Laurea, 1999.

98.		Feng Z.C., Zhana X.Z. Rubbing phenomena in rotor - stator contact //Chaos, solitons and fractals, 2002. - № 14. - P. 257-267.

99.		Fu Yiming, Zheng Yufang, Zhu Shijian Analysis of the chaoticmotionfora rotor system with atransverse crack // Acta mechanica solida sinica, Vol. 16, March, 2003, P. 74-80

100.		Gomez-Mancilla J., Sinou J-J., Nosov V. R., Thouverez F.. Zambrano A l'he influence of crack-imbalance orientation and orbital evolution for an extended cracked jeffcott rotor // Comptes Rendus Mйcanique, Volume 332, Issue 12, December 2004, Pages 955-962

101.		Gotz von Groll and David J Ewins. The harmonic balance method with arc-length continuation in rotor/stator contact problems // Journal of Sound and Vibration, 2000.

102.		Green K., Champneys A.R., Lieven N.J. Bifurcation analysis of an automatic dynamic balancing mechanism for eccentric rotors // Journal of Sound and Vibration, 291, (2006), P. 861-881

103.		Gu Pengyun and Dubowsky Steven Chaotic Vibration and Design Criteria for Machine Systems with Clearance Connections // Ninth World Congress of the Theory of Machines and Mechanism, Sept. 1-3, 1995

104.		Gu Pengyun and Dubowsky Steven Chaotic Vibration and Design Criteria for Machine Systems with Clearance Connections // Theory of Machines and Mechanism. 1995

105.		Guo Haitao, Watson Simon, Tavner Peter, Xiang Jiangping Reliability analysis for wind turbines with incomplete failure data collected from after the date of initial installation // Reliability Engineering and System, Safety, 94, (2009). 1057-1063

106.		Handbook of rotordynamics./ Edited by Ehrich F. — New York, McGraw-Hill, 1992. — 542 p.

107.		Hashimoto H., Wada S. Dynamic behavior of unbalanced rigid shaft supported on turbulent journal bearings - theory and experiment // Transactions of ASME. - 1990. - Vol. 112. April. - P.404 - 408.

108.		IIoll H.J. An efficient semi-analytic time integration method with application to nonlinear rotordynamic system // Computation Mechanics 26 (2000), P. 362-375

109.		Hua J., Swaddiwudhipong S., Liu Z.S., Xu Q.Y. Numerical analysis of nonlinear rotorseal system // Journal of Sound and Vibration, 283, (2005), P. 525-542

110.		Humberto C. Piccoli, Hans I. Weber. Experimental Observation of Chaotic Motion in a Rotoi with Rubbing//Nonlinear Dynamics 16, 1998, P. 55-70.

111.		Issam Abdullah Abu — Mahfouz, Routes to Chaos in rotor dynamics // 1993.

112.		Jerzy T. Sawicki Joe Padovan and Rabih Al-Khatib The Dynamics of Rotor with Rubbing // International Journal of Rotating Machinery, Vol. 5, No. 4, pp. 295-304

113.		Ji Guoyi, Park Dong-Keun, Chung Won-.Tee and Lee Choon-Man Adaptive Wavelet Analysis of Non-Stationary Vibration Signal in Rotor Dynamics // International journal of precision engineering and manufacturing, Vol. 6, No.4, 2005

114.		Jin Ningde, Zheng Guibo, Dong Fang, and Chen Wanpeng Application of Chaotic Recurrence Plot Analysis to Identification of Oil/Water Two-Phase Flow Patterns // FSK.D 2006, pp. 1213-1216

115.		Kalkat Menderes, Yildirim Sahin, Uzmay Ibrahim Design of artificial neural networks for rotor dynamics analysis of rotating machine systems // Mechatronics 15, (2005), 573-588

116.		Kang B., Tan C.A. Nonlinear response of a beam under distributed moving contact load // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 11, (2006), P. 203-232

117.		Kang Yuan, Jeng Jang-Der, Chang Yeon-Pun An integration method to identify whirl responses of a rubimpacting rotor system // Proceeding of the 25th lasted International Conference Modelling, identification, and control 6-8, 2006

118.		Kaoru Inoue and Toshimitsu Ushio, Takashi Hikihara Bifurcation and hunting phenomena of rotating speed in a flexible rotor system caused by whirling motion // International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 9, No. 8; (1999), P. 1675-1684 '

119.		Karpenko E.V., Wiecigroch M., Pavlovskaia E.E., Neilson R.D. Experimental vei iiication of Jeffcott rotor model with preloaded snubber ring // Journal of Sound and Vibration, 2006. - № 298. P. 907-917.

120.		Karpenko E.V., Wiercigroch M., Cartmell M.P. Regular and chaotic dynamics of a } discontinuously nonlinear rotor system // Chaos, Solitons and Fractals. 13, 2002, 1231-1242.

121.		Kirk R.G., Gunter E.J., Transient Response of Rotor- Bearing Systems // ASME, 1973.

122.		Larsen J.W., Nielsen S.R.K. Nonlinear parametric instability of wind turbine wings // Journal of Sound and Vibration, 299, (2007), P. 64-82

123.		Luo G.W., Lv X.H. Controlling bifurcation and chaos of a plastic impact oscillator // Nonlinear Analysis: Real World Applications, 10, (2009), P. 2047-2061

124.		Ma Hui, Yu Tao, Han Qingkai, Zhang Yimin, Bangchun Wen. Xuelian Time-frequency features of two types of coupled rub-impact faults in rotor systems // Journal of Soundand Vibration, 321, (2009), P. 1109-1128

125.		Meyer Harold D. Acoustic Scattering by Three-Dimensional Stators and Rotors Using the SOURCE3D Code //NASA/CR—1999-208885

126.		Miller Nathan A., Kunz Donald L. A comparison of main rotor smoothing adjustments using linear and neural network algorithms // Journal of Sound and Vibration, 311 (2008), P.991-1003

127.		Muszynska A., Goldman P. Chaotic Responses of Unbalanced Rotor/Bearing/Stator System with Looseness of Rubs. // Chaos, Solitons & Fractals, Vol. 5, No 9, P. 1683-1704, 1995.

128.		Paya B.A., Esat I. I. Artificial neural network based fault diagnostics of rotating machinery using wavelet transforms as a preprocessor // Mechanical Systems and Signal Processing, (1997). 11(5), P. 751-765

129.		Peng Jianhua, Liu Yanzhu Chaotic motion of a gyrostat with asymmetric rotor // International Journal of Non-Linear Mechanics, 35, (2000), P. 431-437

130.		Pennacchi P., Vania A., Bachschmid N. Bivariate analysis of complex vibration data: An application to condition monitoring of rotating machinery // Mechanical Systems and Signal Processing, 20, (2006), P. 2340-2374

131.		Piccoli Humberto C., Weber Hans I. Experimental Observation of Chaotic Motion in a Rotor with Rubbing // Nonlinear Dynamics, 19, 1998, P. 55-70

132.		Ping Jing Jian. Guang Meng A novel method for multi-fault diagnosis of rotor system // Mechanism and Machine Theory, 44, (2009), P. 697-709

133.		Randriamampianina Anthony and Poncet S'ebastien Turbulence characteristics of the Bodewadt layer in a large enclosed rotor-stator system // 2008

134.		Rao J.S. Rotor dynamics comes of age // Sixth International Conference on Rotor Dynamics: Proceedings. — Sydney, Australia: The University of New South Wales. 2002. — Vol. l.-P. 15-26.

135.		Samanta B., Al-Balushi K.R., Al-Araimi S.A. Artificial neural networks and support vector machines with genetic algorithm for bearing fault detection // Engineering Applications of Artificial Intelligence, 16, (2003), P. 657-665

136.		Sinou J-J. and Lees A.W. The influence of cracks in rotating shafts // Journal of Sound and Vibration, Volume 285, Issues, 4-5, 6 August, 2005, P. 1015-1037

137.		Takashi Maeno. Effect of the Hydrodynamic Bearing on Rotor/Stator Contact in a Ring - Type Ultrasonic Motor. // Ultrasonic Symposium, 1991, P. 933-936.

138.		Wai Rong-Jong, Chang Jia-Ming Intelligent control of induction servo motor drive via . wavelet neural network // Electric Power Systems Research 61, (2002), 67-76.

139.		Wei Zhang, Jean W. Zu Transient and steady nonlinear responses for a rotor-active magnetic bearings system with time-varying stiffness // Chaos, Solitons and Fractals, 2007

140.		Yaagoub N! Al-Nassar, Mohsin Siddiqui, Z. Al-Garni Ahmed Artificial neural networks in vibration control of rotor-bearing systems // Simulation Practice and Theory, 7, (2000). P. 729-740

141.		Yamamoto T., Ishida Y. Linear and nonlinear rotordynamics. A modern treatment with applications. - New York, John Willey&Sons, 2001. - 326 p.

142.		Ye Z., Sadeghian A., Wu B. Mechanical fault diagnostics for induction motor with variable speed drives using Adaptive Neuro-fuzzy Inference System // Electric Power Systems Research, 76, (2006), P. 742-752

143.		Young T.H., Shiau T.N., Kuo Z.H. Dynamic stability of rotor-bearing systems subjected to random axial forces // Journal of Sound and Vibration, 305, (2007), P. 467-480

144.		Young T.H., Shiau T.N., Kuo Z.H. Dynamic stability of rotor-bearing systems subjected to random axial forces. // Journal of Sound and Vibration 305, 2007, 467480.

145.		Zapomйl J. The procedure for investigation of the influence of sucking the air into the short fluid film bearings on the nonlinear and chaotic vibration of flexible rotors // 12th IFToMM World Congress, Besancon (France), June 18-21

146.		Zapomйl Jaroslav Implementation of sucking the air into the computational models of rotors supported by short journal bearings // 6th European Solid Mechanics Conference ESMC 2006, 28 August - 1 September, 2006, Budapest, Hungary

147.		Zapomйl Jaroslav Implementation of a vapour cavitation into computational models of rotors supported by long journal bearings // III European Conference on Computational Mechanics Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering C.A. Mota Soares et.al. (eds.). Lisbon, Portugal, 5-9 June, 2006

148.		Zapomйl Jaroslav Response on Seismic Excitation of a Rotor Coupled with a Flexible Stationary Part through Long Non-Circular Fluid Film Bearings // Proceedings of the 11th World Congress in Mechanism and Machine Science August 18-21, 2003, Tianjin, China

149.		Zapomйl Jaroslav Stability Analysis of Imbalanced Rotors Supported by Short Journal Bearings Cavitated by Air Sucked from the Ambient Space // 7th IFToMM-Conference on Rotor Dynamics, Vienna, Austria, 25-28, September 2006

150.		Zheng T., Hasebe N. Nonlinear dynamic behaviors of a complex rotor - bearing system // Journal of Applied Mechanics. - 2000. - Vol. 67, September. - P. 485 - 495.

151.		Zhu H. Transient response of flexible non-uniform spinning shaft with nolinear and asymmetric supports // Journal of Shanghai University. - 2001. — Vol. 5, - № 1, March. - P. 35 -39.

Список основных трудов Морозова A.A.

1.		Соломин О.В., Морозов A.A. Численные методы решении уравнений движения в задачах динамики роторных систем с опорами жидкостного трения // Известия вузов. Машиностроение. - 2006, № 11. -С. 16-26.

2.		Соломин О.В., Майоров C.B., Морозов A.A. Уравнения конечно- элементного анализа динамики пространственного движения poiopa // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. -

2007,		№ 3. - С. 38 - 42.

3.		Соломин О.В., Морозов A.A., Хаотические колебания роторных систем на опорах жидкостного трения // Известия Орел ГТУ, Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии,

2008,		3/271, стр. 81-86.

4.		Морозов A.A., Соломин О.В., Хаотические колебания роторов с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения в условиях контакта ротора и статора // Известия Тульского государственного университета. Технические науки, 2, 2008, стр. 26-33.

5.		Соломин О.В., Морозов A.A. Численные методы решения задач динамики механических систем // Известия Орловского государственного технического университета. Естественные науки. - 2003, №3 — 4. - С. 21 - 27.

6.		Соломин О.В., Москвичев Ю.В., Данчин И.А., Морозов A.A. Моделирование и расчет динамических характеристик роторов на опорах жидкостного трения на основе применения пакетов T-Flex и ANSYS // Военная техника, вооружение и технологии двойного назначения: Материалы III Международного технологического конгресса. В 2 ч. Ч. 2. — Омск: ОмскГУ, 2005. - С. 126 - 128.

7		Соломин О.В., Морозов A.A. К расчету траекторий движения роторов на подшипниках жидкостного трения в условиях хаотических вибраций // Нелинейные колебания механических систем: Труды VII всероссийской научной конференции. - Н. Новгород: НГГУ им. Н.И. Лобачевского, 2005. -С. 377 - 378.

8		Морозов A.A., Соломин О.В., Иванов Д.А. Варианты метода прогонки в определении поля давлений в радиальных подшипниках жидкостного трения // Вибрационные машины и технологии: Сборник научных трудов VII	Международной	научно-технической	конференции «ВИБРАЦИЯ-2005». В 2 ч. Ч. 1. - Курск: КГТУ, 2005. - С. 203 - 206.

9. Иванов Д.А., Долгов Е.П., Морозов A.A., Широков C.B., Данчин И.А., Соломин О.В. О возможности ускорения счета при решении задач динамики многоопорных роторных систем // Теоретические и прикладные вопросы современных информационных технологий: Maiepnajibi

Всероссийской научно-технической конференции. В 2 ч. Ч. 1. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. - С. 109-114.

Морозов А.А., Соломин О.В. Методы исследования хаотических вибраций роторов на гидростатодинамических подшипниках // Актуальные проблемы динамики и прочности материалов и конструкций: модели, методы, решения: Материалы международной научно-технической конференции. - Орел: ОрелГТУ, 2007. - С. 171-172.

АнРоС - Смазочные материалы (AnRoS - Lubricant) / Данчин И.А., Иванов Д.А., Лаврушин С.А., Морозов А.А., Савин Л.А., Соломин О.В. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007610390. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 23 января 2007 г.

АнРоС - Нелинейный анализ / Соломин О.В., Морозов А.А., Майоров С.В. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007613460. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 15 августа 2007 г.

Лаврушин С.А., Иванов Д.А., Морозов А.А., Соломин О.В. Программное обеспечение для расчета теплофизических свойств смазочных материалов // Ударно-вибрационные системы, машины и технологии: Материалы III международного научного симпозиума. - Орел: Изд-во ОрелГТУ, 2006. - С. 231 -235.

Соломин О.В., Иванов Д.А., Майоров С.В., Морозов А.А. Программная реализация алгоритма построения конечно-элементной сетки для роторных систем // Ударно-вибрационные системы, машины и технологии: Материалы III международного научного симпозиума. - Орел: Изд-во ОрелГТУ, 2006. - С. 240 - 244.

Морозов А.А. Использование метода рекуррентных диаграмм для исследования нелинейных колебаний в динамике роторных систем с гидростатодинамическими подшипниками // Сборник научных трудов региональной научно — практической конференции «Инжиниринг - 2010» - Орел: Изд-во ОрелГТУ, 2009. - С. 231 - 235.

Морозов А.А. Использование метода рекуррентных диаграмм для исследования хаотических вибраций роторных системах // Материалы XXI международной инновационно-ориентированной конференции молодых ученых и студентов по современным проблемам машиноведения «МИКМУС-2009». - Москва: Издательство ИМАШ РАН, С. 76. Морозов А.А., Соломин О.В. Нелинейный анализ движения ротора с гидростатодинамическими опорами жидкостного трения с использованием метода рекуррентных диаграмм // Сборник научных трудов IX Научно технической конференции «Вибрация 2010». - Курск, КГТУ, 2010 - С. 278 - 280.

Приложение А Листинг программ

Расчет реакций смазочного слоя

//Расчет коэффициентов в уравнении Рейнольдса T2DynamicArrayDouble ВВ; double АА-0; double ЕЕ=0; double СС=0: double FF=0; double E1=0;

double KXX, KZZ, MU,RHO, UU, VV, UDX,UDX1,UDX2,FI, CI, Bl, AI,PN1,P1,

HI ,HDx 1 ,Rhoik2,Rhoikl ,_al ,_a2,_a3,_a4; TDynamicArrayDouble Ai; TDynamicArrayDouble Bi; TDynamicArrayDouble Ci; TDynamicArrayDouble Fi; TDynamicArrayDouble VI; TDynamicArrayDouble V2; Ai.Length=Vars.N+l; Bi.Length=Vars.N+l; Ci.Length=Vars.N+l; Fi.Length=Vars.N+l; p.Length=Vars.N+l; Vl.Length=Vars.N+l; V2.Length=Vars.N+l;

BB.Length=Vars.N+l; RE.Length=Vars.N+l; U.Lcngth=Vars.N+l; V. Length=Vars .N+1; UDx. Length=V ars .N+1; VDx.Length=Vars.N+l; H.Length=Vars.N+l; HDx. Length=V ars. N+1; HDz. Length=Vars .N+1; lteration=0; for (i=0;i<=N;i++){ U [i]. Length=Vars. M+1; V[i],Length-Vars.M+1; UDx [i]. Length=Vars .M+1; VDx[i].Lcngth=Vars.M+l; H[i],Length-Vai-s.M+1; HDxLi].Length=Vars.M+l; HDz[i].Length=Vars.M+l;

BB[i].Length=Vars.M+l; }

for (i=0;i<==N;i++){ for (k=0;k<=M;k++){

U[i][k]=0.0;

V[i][k]=0.0;

UDx[i][k]=0.0;

VDx[i][k]=0.0;

H[i][kj=0.0;

HDx[i][k]=0.0;

HDz[i][k]=0.0;

BB[i] [k]=0.0; }}

for (i=l:i<=N;i++){ for (k=l:k<=M;k-H){ Kx[i][k]=0.0;

Kz[i][k]=0.0;

}

}

for (k=l;k<=M;k++){ Vl[k]=0.0;

V2[k]=0.0; }

for (i=0;i<=N;i++){ Ai[i]=0.0; Bi[ij=0.0; Ci[i]=0.0;

Fi[i]=0.0:

}

for (i=l;i<=N;i++){ RE[i].Length=M+l;

}

for (i=l ;i<=N;i++){ for (k=l;k<=M;k4+){ RE[i][k]=0.0;

} I

omega=_ROTOR. Frequency; D=_BEAR.Diametr; L=_BEAR.Length; PO=Vars.PressureO; PSO=Vars.PrcssureSO; T0=V ars .Temper atureO; I0=Vars.I0; RhoO=Vars.DensityO; MuO=Vars. ViscosityO; H0=Vars.Clearance; t0=2* pi/omega; R=(D-2.0*H0)/2;

_KP(H,HDx,HDz,U,V,UDx,VDx,Kx,Kz, BEAR, ROTOR,LB,X,Y,XI ,Y1 ,M,N);

Cl=6.0+D*Mu0/(P0*H0*t0);

Dl=12.0*D*D*MuO/(PO*HO*HO+tO);

for (i=l;i<=N;i++){ for (k= 1 ;k<=M;k++) { RE[i][k]=omega*R*HO*H[iJ[k]*RhoO*Rho[i][k]/(MuO+Mu[i][k]); SM=0.125*PowerReal(RE[i][k] ,0.07); Kx[i][k]=l .0+0.044*PowerReal(SM*SM*RE[i][k],0.725); Kz[i][k]=1.0+0.0247*PowerReal(SM*SM*RE[i][kJ,0.65);

}

}

for (i=l;i<=N;i++){ for (k=l;k<=M;k++){ BB[i][k]=D*D*Kx[i][k]/(L*L*Kz[i] [k]);

}

}

if (ClcCham==true) { switch(TypeOfCham) { case 1: do {

CalculCamBearing(P,PL,_ROTOR,Vars);

do {

for (k= 1 ;k<=Ml ;k++){

for(i=2;i<=Nl;i++){ il=i+l;i2=i-l;

kl=k+l:if(k!=l){k2=k-l;} else {k2=Ml;}

A A=3 Y11Dx [i] [к]/Н[i] [k]+diff(Rho [i] [k2] ,RIio [i] [к 1 ] ,_sX)/Rho [i] [k] - diff(Kx[i] [k2] ,Kx[i] [к 1 ] ,_sX)/Kx[i] [k] -diff(Mu[i] [k2] ,Mu[i] [к 1 ] ,_sX)/Mu[i] [k] ;

CC=BB [i] [k] * (3 *HDz[i] [k]/H[i] [k]+diff(Rho [Н2] [k] ,Rho [i 1 ] [k] ,_sZ)/Rho [i] [kj - diff(Kz[i2] [k].Kz[i 1 ] [k],_sZ)/Kz[i] [k]-diff(Mu[i2] [k],Mu[il ] [ kj ,_sZ)/Mu[i] [kj);

EE=(Cl*Kx[i] [k]*Mu[i][k]/(IntPower(H[i] [k] ,3)*Rho[i] [k]))* (Ufi] [k] ^(H[i] [k] *diff(Rho [i J [k2], Rho [i] [к 1 ] ,_sX)+Rho [i] [k] * HDx [i] [k] )+H [i] | к J * Rho [i] [k] * diff(U [ i J [k 2], U [i ] [к 1 ] ,_sX)) ;

FF=D 1 *Kx[i] [k] *Mu[i] [k]*(- V [i] [kj /IntPo wer(H [i] [k] ,3 )+1 /(IntPo wer(H [ i] [k] ,2) * Rho [i] [k] ) * 0) ; Ai[i]=IntPower(_sX,2)*(2*BB[i][k]-CC*_sZ); Bi[i]=IntPower(_sX,2)*(2*BB[i][k]-CC*_sZ); Ci[i]=4*(IntPower(_sZ.2)+BB[i][k]*IntPower(_sX,2));

Fi[i]=2*IntPower(_sZ.2)'i"(PN[i][kl]+PN[i][k2])+AA*IntPower(_sZ.2)>_sX*(PN[i][kl]- PN [i] [k2] )-2 * IntPo wer(_sX+_sZ,2) * (EE+FF) ;

\ )

Application->ProcessMessages(); for (j 1 = 1 у 1 <=N;j 1 ++) {p [j 1 ]=PN [j 1 ] [k] ;} _S\veepR(Ai,Bi,Ci,Fi,p,Nl); for (i=2;i<=Nl;i++){

PN[il[k]=p[i]; };

Md=div(k,NS); Ll=Md.rem;

if (L 1= 1 ){PN[NL] [k]=PL[NLJ [k] ;} ;

}

for (i=2;i<=Nl;i++){

PN [i] [M]=PN[i] [ 1 ];

for (k=l ;k<=M;k t-+){if (PN[i][k]<PN[l]Lk]){PN[i][k]=PNLl ][k];};}; };

Iteration++; }

while ((ComparisonOfArrays(PL,PN,M,N,eps,10,0)=false) &&

(BreakOfCalculation—false)); }

while ((ComparisonOfArrays(P,PN,M.N,eps,10,0)==false) && (BreakOfCaIculation==false));

break;

case 2:

do {

CalculCamBearingRect(P,PL,_ROTOR,Vars); do {

for (k= 1 ;k<=M 1 ;k++) { for (i=2;i<=Nl ;i++){ il=iH;i2=i-l;

kl=k+l;if (k!=l){k2=k-l;} else {k2=Ml;} //Form 1 ->Memo 1 ->Lines->Add("HDx="+FloatToStr(alpha[k])); AA=3 * HDx [i] [k] /H[i] [k]+diff(Rho [i J [k2] ,Rho [i] [к 1 ] ,_sX)/Rlio [i] [k] - d i ff(Kx [i] [k2] ,Kx [i] [к 1 ] ,_sX)/Kx [i] [k] -diff(Mu [i] [k2] ,Mu[i] [к 1 ] ,_sX)/Mu[i] [k];

CC=BB [i] [k] *(3 *HDz[i] [k]/H[i] [k]+diff(Rho[i2] [k] ,Rho[i 1 ] 1 k],_sZ)/Rho[i] [k]- diff(Kz[i2][k],Kz[il][k],_sZ)/Kz[i][k]-diff(Mu[i2][k],Mu[i1][k],_sZ)/Mu(i] [k]);

EE=(C 1 * Kx [i] [k] * Mu[i] [k]/(IntPo wer (H [i] [k], 3) * Rho [i] [k])) * (U [i] [к] * (H [i J [k ] * diff(Rho [i] [k2], ^o[i][kl],_sX)+Rho[ij[k]*HDx[i][k])+H[i][k]^Riio[i][k]Miff(U[il[k2],U|i][klJ,^^

FF=D 1 * Kx [i] [k] * Mu[i] [k] * (- V[i][k]/IntPower(H[i][k]s3)+l/(IntPower(H[i][k],2)*RJio[i][k])*0);

//Промежуточные переменные

KXX=Kx[i][k];

KZZ=Kz[i][k];

UU=U[i][k];

VV=V[i][k];

RIIO=Rho[i][k];

MU=Mu[i][k];

UDX=UDx [i] [k];

Hl=H[i][k]:

HDxl=HDxLi][k];

PNl-PN[i-l][k2];

Pl=P[i-l][k2];

Rlioik 1 =Rlio [i] [к 1 ];

Rhoik2=Rho[i][k2];

AiLi]=IntPower(_sX.2)*(2*BB[i][k]-CC*_sZ); Bi[i]=IntPower(_sX,2)*(2*BB[i][k]-CC*_sZ); Ci[i]=4*(IntPower(_sZ,2)+BB[i][k]*IntPower(_sX,2));

Fi[i]=2:>IntPower(_sZ,2)*(PN[i][kl]+PN[i][k2])+AA*IntPower(_sZ,2)1:_sX*(PN[i]fkl |- PN[i][k2|)-2*IntPower(_sX*_sZ,2)*(EE+FF); //Промежуточные переменные

AI=Ai[i]; BI=Bi|i]; CI=CiLi|: FI=Fi[i];

//Промежуточные переменные

a 1 =(IntPo wer(H [i] [k] ,3 ) * Rho [i] [k]); _a2=U [i] [к] * (H [i] [k] * diff(Rho [i] [k2] ,Rho [i] [к 1 ] ,_sX)); _a3=H [i] [k] * Rho [i] [k] * diff(UDx[i] [k2] ,UDx[i] [к 1 ] ,_sX); //Промежуточные переменные UDX1 =UDx [i] [k2]; UDX2=UDx [i] [к 1 ];

}

Application->ProcessMessages(); for (il=l;jl<=N;jl++){p[jl]=PN[jl][k];} _SweepR(Ai,Bi,Ci,Fi.p.Nl); for (i=2;i<=Nl;i++){

PN[i][k]=p[i];

};

Iteration++; for (1=1 ;l<=NK;l++){ for (k=(l-l)*MPB+l ;k<=(l-1 )*MPB+MB+l;k++){ for (i=NL-NLK;i<=NL+NLK;i++) { PN[i][k]=PL[i][k];

}

}

}

for (i=2;i<=Nl;i++){ PN [i] [M]=PN [i] [ 1 ]; for (k= 1 ;k<=M;k++) { if (PN[i] [k]<=PN[ 1 ] [k]) {PN[i] [k]=PN[ 1 ] [k];}

}

} }

while ((ComparisonOfArrays(PL.PN,M,N,eps, 10,0)==false) &&

(BreakOfCalculation==false)); }

while ((ComparisonOfArrays(P,PN,M,N,eps,10,0)==false) && (BreakOfCalculation==false)); break;

}//switch <

else { do {

for (k=l ;k<=Ml ;k++){ for (i=2;i<=Nl;i++){ il=i+l;i2=i-l;

kl=k+l;if (k!=l){k2=k-l;} else {k2=Ml;} //Forml->Memol->Lines->Add("HDx="+FloatToStr(alpha[k])); A A=3 + HDx [i] [k] /H [i] [k]+diff(Rho [i] [k2] ,Rho [i] [k 1 ] ,_sX)/Rho [i] [k] - diff(Kx[i] [k2J ,Kx[i] [k 1 ],_sX)/Kx[i] [k]-diff(Mu[i] [k2],Mu[i] |k 1 ] ,_sX)/Mu[i] [k];

CC=BB [i] [к] * (3 *HDz [i] [k]/H [i] [k]+diff(Rho [i2] [k] ,Rho [i 1 ] [k] ,_sZ)/Rho [i J [kj - diff(Kz[i2] [k] ,Kz[i 1 ] [k] ,_sZ)/Kz[i] [k]-di ff(Mu[i2] [k],Mu [i 1 ] [k],_sZ)/Mu[iJ fk |);

EE=(C1 *Kx[i][k]*Mu[i][k]/(IntPo

Rho [i] [к 1J ,_sX)+Rho [i] [k] * HDx[i] [k])+H[i] [k] *Rho [i] [k] * diff(U [i] [k2] ,U [i] [к 1 ] ,_sX));

FF=D 1 * Kx [i] [k] * Mu [i] [k] * (V [i] [kj /IntPo we r (H [i] [к]. 3 )+1 / (IntPo wer(H [i] [k] ,2) * Rho [i] [k]) * 0);

//Промежуточные переменные

KXX=Kx[i][k];

KZZ=Kz[i][k]:

UU=U[i][k];

VV=V[i][k];

RHO=Rho[i )|k];

MU=Mu[i][k];

UDX=UDx [i] [k];

Hl=H[i][kJ;

HDxl=HDx[iJ[k];

PNl=PN[i-l][k2];

Pl-P[i-l][k2];

Rhoikl=Rho[i][kl];

Rhoik2=Rho [i] [k2];

Ai [i]=IntPow er(_sX,2) * (2*BB [i] [к] -CC+_sZ); Bi [i]=IntPo wer(_sX,2) * (2 *BB [i] [k] -CC*_sZ); Ci[i]=4*(IntPower(_sZ,2)+BB[i][k]*IntPower(_sX,2));

Fi[i]=2*IntPower(_sZ,2)*(PN[i][kl]+PN[i][k2])+AA*IntPower(_sZ,2)*_sX*(PN[i][klJ- PN[i][k2])-2*IntPower(_sX*_sZ,2)*(EE+FF); //Промежуточные переменные AI=Ai[i]; BI—Bi[i]; CI=Ci[i]; FI=Fi[i];

}

Application->ProcessMessages(); for Ci 1=1 ;jl<=N;j 1++){р0 l]=PN[j l][k];} _SweepR(Ai,Bi,Ci.Fi,p,Nl); for (i=2;i<=Nl;i++){

PN[i][k]=p[i]:

};

lor (i=2;i<=Nl;i++){ PN [i] [M]=PN[i] [ 1 ];

г-

j •

}

Iteration++; }

while ((ComparisonOfArrays(P,PN.M,N,eps,10,0)==false) && (BreakOfCaIculation==false));

//Forml ->Memo 1 ->Lines->Add("Iteration="+FloatToStr(ltcration));

/* for (k= 1 ;k<=M 1 ;k++) {

i=Nl-2;

il=i+l;i2=i-l;kl=k+l;if(k!=l){k2=k-l;}else{k2=Ml;}

((H0*H0*H0*H[i][k]*H[i][k]*H[i][^ ,_sZ*L)*P0;

V2[k]=2*pi*(D/2)*H[i][k]*H0*0.1 *sqrt(fabs(2*(P0-PS0)/Rho0));

}

Qz[j]=_IntSimpson(Vl ,_sX,M)*D; */

RE.Length=0; U.Length=0;

V.	Length=0; UDx.Length=0; VDx.Length=0; H.Length=0; HDx.Length=0; IIDz.Length=0; BB.Length=0; Ai.Length=0; Bi.Length=0; Ci.Length=0; Fi.Length=0;

VI.	Length=0; V2.Length=0;

return 0; }

//

Расчет траекторий движений методом Адамса — Башфорта с адаптивным шагом

void Calculation(TVarsOfLubrificant& Vars, bool Static ){

T2DynamicArrayDouble SPY; T2DynamicArrayDouble SPX; TDynamicArrayDouble Xk,Yk,Xkl,Ykl; int i,k,il,kl jl; //Удар

double PCX,PCY,deltal,KC,rl,fl,eps=0.0; double tos_min=2e-3,tos_max=5e-6; double L,D,H0;

double Rx=0.0,Ry=0.0,RR=0.0;

double

rg=o.o,rq=o.o5wq=o.o,rm=o.o,rdq=o.o,rpi=o.o,rpj=o.o,rpx=o.o,rpy=o.o,wpx=o.o,w

PY=0.0; FILE *f; double al.a2;

double Mass=0,p0=0,ps0=0,delta=0; RD. Len gth=Var s .N J *NT+1 ; Xk.Length=Vars.NJ*NT+1 ; Yk.Length=Vars.NJ*NT+l ; Xkl .Length=Vars.NJ*NT+l ; Ykl .Length=Vars.NJ*NT+l ; PX.Length=l 000; PY.Length=1000;

//Forml->StatusBarl->Panels[0].Items[0]->Text="IIpoiiecc расчета	";

Application->ProcessMessages();

D=_BEAR.Diametr;

L=_BEAR. Length;

Mass=ROTOR.Mass;

delta=ROTOR. Unbalance;

PO=Vars.PressureO;

PS0=Vars.PressureS0;

_sX=pi/(M-l);

_sZ=1.0/(N-l);

sX=pi*D/(M-l);

sZ=L/(N-l);

omega=ROTOR.Frequency;

HO=_BEAR.CIearance;

R=(D-2.0*H0)/2.0;

RT.Length=NJ+1 ;

F.T.Length=NJ+1 ;

t0=2*pi/omega;

_sT= 1.0/(Vars.NJ-1 ):

RG=Mass*G/(2*P0*D*L);

RM=Mass * H0/(2 *■ PO * D * L * tO * tO) ;

WQ=Mass * delta* omega * omega;

RQ-WQ/(2*P0*D*L);

double TW=_sT*NJ;

tw[l]=0.0;

X[l]=_BEAR.PositionXO/Vars.Clearance; Y[ 1 ]=_BEAR.PositionYO/Vars.Clearance; XI [l]=_BEAR.VelocityX0*2*pi*omega/Vars.Clearance; Yl[l]=_BEAR.VelocityY0*2*pi*omega/Vars.Clearance; x[l]=0.0; z[l]=0.0; j=i;

for (k=2;k<=M;k++){x[к]=x[k- l |+_sX;alpha[k]=2*pi*(k-1 )/(M-1 );} for (k=2;k<=N;k++){z[k]=z[k-1 J+_sZ;} SPX.Length=Vars.N+l ; SPY.Length=Vars.N+1 ; for (i=0 ; i<=Vars .N ; i++) { SPX[i].Length=Vars.M+l ; SPY[i].Length=Vars.M+l ;

}

Forml->Memol->Lines->Add("Diametr="+FloatToStr(_BEAR.Diametr));

Forml->Memol->Lines->Add("Length="+FloatToStr(_BEAR.Length));

Forml->Memol->Lines->Add("Clearance=:"+FloatToStr(_BEAR.Clearance));

Form 1 ->Memo 1 ->I.ines->Add("InIetPressure="+FloatToStr(_BEAR.InletPressurc)); Forml->Memol->Lines->Add("OutletPressure="+FloatToStr(_BEAR.OutletPressure)); Forml->Memol->Lines->Add("InletTcmperature="+FloatToStr(_BEAR.InletTemperature)); Forml->Memol->Lines->Add("PositionXO=z"+FloatToStr(_BEAR.PositionXO)); Forml->Memol->Lines->Add("PositionYO="+FloatToStr(^BEAR.PositionYO)); Forml ->Memo 1 ->Lincs->Add("VelocityXO="+FloatToStr(BEAR.VelocityXO)); Form 1 ->Memo 1 ->Lines->Add(" Velocity YO="+FloatToStr(_BEAR. Velocity YO)); Form 1->Memo 1->Lines-> Add("PresureO="+FloatToStr(Vars.PressureO)); Form 1->Memo 1->Lines->Add("PressureSO="+FloatToStr(Vars.PressureSO)); Forml->Memol->Lines->Add("TemperatureO="+FloatToStr(Vars.TemperatureO)); Forml->Memol->Lines->Add("M="+FloatToStr(Vars.M)); Forml->Memo 1 ->Lines->Add("N="+FloatToStr(Vars.N)); Forml->Memol->Lines->Add("NJ="+FloatToStr(Vars.NJ)); Form 1->Memo 1->Lines-> Add(" Freqency="+Flo atToStr(ROTOR.Frequency)); Forml->Memol->Lines->Add("Mass=M+FloatToStr(ROTOR.Mass)); Form l->Memol->Lines->Add("Unbalance="+FloatToStr(ROTOR. Unbalance)); for (i=l;i<=N;i++){ for (k= 1 ;k<=M;k++) { // P[i] [k]= 1 -((1 -PS0/P0)*fabs(i-1 ))/(N-1); P [i] M=1 - 0-fabs(i-1) * ((1.0-P S0/P0)/(N-1)); PN[i][k]=PLi][k];

\ )

}

if(ClcCham=true){ switch(TypcOfCham) { case 1:

for (i=l;i<=N;i++){ for (k=l;k<=M:k++){ P[i][k]=(PS0/P0+0.2)-fabs(NL-i)H(PS0/P0+0.2-PS0/P0)/(NL-l)); PN[i][k]=P[i][k];

}

}

for (i=l;i<=N;i++){ for (k=l;k<=M;k++){ PL[i][k]=P[i][k];

}

}

break; case 2:

for (i=l;i<=N;i-i-t-){ for (k= 1 ;k<=M;k++) { if (i<=NL){

P[i][k]=RPSl+0.2-(NL-i)*DPZl;} else {P[i][k]=RPS2-(N-i)*DPZ2;} PN[i][k]=P[i][k];

}

}

for (i=l;i<=N;i++){ for (k=l;k<=M;k++){ PL[i][k]=P[i][k];

} break;

}//switch

for (i=0;i<=N;i++){ for (k=0;k<=M;k++){ SPX[i][k]=0.0; SPY[i][k]=0.0;

}

}

for (i=l;i<=N;i++){ for (k=l;k<=M;k++){ SPX[i][k]=PN[i][k]*sin(alpha[k]); SPY[i][k]=PN[i][k]*cos(alpha[k]);

}

}

Rx=-D*L*P0*Jnt2Simpson(SPX,_sX,_sZ,M,N);

Ry=-D*L*P0*_Int2Simpson(SPY,_sX,_sZ,M,N);

RR=sqrt(lntPower(Rx,2)+IntPower(Ry,2));

Form 1 ->Memo 1 ->Lines->Add("Rx="+FloatToStr(Rx));

Form 1 ->Memo 1 ->Lines-> Add("Ry="+FloatToStr(Ry));

Form 1 ->Memo 1 ->Lines->Add("R="+FloatToStr(RR));

// Начало расчета

TypeOtLubricant=LBTypeOfLubrificant; LB.Temperature=Vars.TemperatureO; Vars.TemperatureO=l .0; _TP(LB, Vars, 1,1 JypeOfLubricant); Vars.TemperatureO=LB.Temperature; Vars.DensityO=LB.Density; Vars. ViscosityO=LB. Viscosity; Vars.lO=LB.I; Vars.CpO=LB.Cp; LB .Temperature=2 0;

Forml->Memol->Lines->Add("DencityO="+FloatToStr(Vars.DensityO)); Forml ->Memo 1 ->Lines->Add("ViscosityO="+FloatToStr(Vars.ViscosityO)); Forml ->Memo 1 ->Lines->Add("Enthalpy="+FloatToStr(Vars.IO)); Forml->Memol->Lines->Add("Capacity="+FloatToStr(Vars.CpO)); if (Animate==l){ Form2->Show();} j=i;

if (Static=true) {;} while (twLj]<TW){

ReynoIds(LB._BEAR,ROTOR, Vars,X[j],Y[j],XI [j], Y1 [j]); tw[j+l]=tw[j]+_sT; for (i=l ;i<=N:i++){ for (k-1 ;k<=M;k++){ SPX[i] [k]=PN[i] [k] *sin(alpha[k]); SP Y[i] [k]=PN[i] [k] *cos(alpha[k]);

}

}

//Вычисление динамических коэффициентов double R1 ,R2,_sX 1 ,_sY 1 ,Xt,Yt,X 11, Y11; double epsl,eps2,eps3,eps4 ; double PEX=0.0,PEY=0.0; // Kxx[N2]=-(R2-Rl)/(_sXl); Rx=-2*D*L*P0*_Int2Simpson(SPX,_sX,_sZ,M,N); Ry=-2*D*L*P0*_Int2Simpson(SPY,_sX,_sZ,M,N); RR=sqrt(IntPower(Rx,2)+IntPowcr(Ry,2)); RD0]==RR; RxlO]=Rx;

Ryiь]=Ry;

Rwx[j]=Rx/(D*L*P0); Rwy|j]=Ry/(D*L*PO); RPI=-(RQ*cos(RT[j])+RG*cos(FJ[j])); RPJ=-(RQ*sin(RT[j])-RG*sin(FJ[j])); RPX=RQ*sin(2*pi*tw[j]); RPY=RQ*cos(2*pi*tw[j])+RG; rl=sqrt(X[)]*X[jJ+Y[i]*Y[j]); delta 1=0.45; fl=0.01; KC=le+10; double _X,_Y;

if ((rl>=deltal)&&(rl !=0)) {

_X=X [j ]* Vars. Clear ance; _Y=Yfi]*Vars.Clearance;

PCX=-(((r 1 -deltal) *KC/r 1 )* (_X-f 1 *_Y)/(2 * P0*D*L))/Mass: PCY=-(((rl-deltal)*KC/rl)*(fl*_X+_Y)/(2*P0*D*L))/Mass;

}

else {

PCX=0.0; PCY=0.0;

}

if (fabs(tw[j]-2.0)<0.05) {

PEY=0;

//delta=l 5e-6/ BEAR.Clearance; //WQ=Mass*delta*omega*omega; //RQ=WQ/(2 * P 0 * D * L);

}else {

PEY=0.0;

}

WPX=Rwx[j ] +RPX+PCX+PEX;

WP Y=Rwy [j ] +RP Y+PC Y+PE Y;

X2[j]=WPX/RM;

Y2[j]=WPY/RM;

al=X2|j];

a2=Y2[jl;

if(j<4){

XO+l]~X[i]+Xl[j]*_sT;

Yь+l]=YDJ+YlЯ]*_sT;

XlЯ+l]=XlU]+X2ц]*_sT;

Ylfj+1]—Yl[j]+Y2[j]*_sT;

XkO+l]=X[j+l];

Yk[j+l]=Y[j+l];

Xkl[i+l]=Xl[j+l];

Ykl[j+l]=Yl[i+l];

if (Animate==l){

Xn[j]=XD];

Yn[jJ=Y[j];

Form2->Traectory () ;

}

}

else{

XD+l]=X[j]+(_sT/24)*(55*Xl[i]-59*Xl[j-l]+37*Xl[j-2]-9*X1 [j-3]); YЯ+l]=Y[j]+(_sT/24)*(55*Yl [j]-59* Y1[j-l]+37* Y1 [j-2]-9* Y1 [j-3]); Xl[j+l]=Xl[j]+CsT/24)*(55*X20]-59*X20-l]+37*X2[j-2]-9*X2[i-3]); Yl|j+l]=YlD]+CsT/24)*(55*Y2[j]-59*Y2[j-l]+37*Y2[j-2]-9*Y2D-3]);

//Коррекция

Reynolds(LB,_B EAR,ROTOR. Vars,X[j+l];Y[j+l],XI [j+1 ],Yl[j+l]);

if ((rl>=deltal)&&(rl !=0)) {

_X=X[j+l]*Vars.Clearance; _Y=Y (j+1 ] * Vars. Clearance;

PCX=-((rl-deltal)*KC/rl)*(_X-fl*_Y)/(2*P0*D*L*Mass); PCY=-((rl-deltal)*KC/rl)*(fl*_X+_Y)/(2*P0*D*L*Mass);

г j

else {

РСХЮ.0; PCY=0.0;

>

for (i=l;i<=N;i++){ for (k=l ;k<=M;k++){ SPX [ i ] Ik] =PN [i J [k] * sin(alpha[k] ) ; SP Y[i] |k]=PN[i] [k]*cos(alpha[k]);

}

}

Rx=-2*D*L*P0*_Int2Simpson(SPX,_sX,_sZ,M,N); Ry=-2*D*L*P0*_Int2Simpson(SPY,_sX,_sZ,M,N); RR=sqrt(IntPower(Rx,2)+IntPower(Ry,2));

Rwx[j]=Rx/(D*L*PO);

Rwy[j]=Ry/(D*L*PO);

RPI=-(RQ*cos(RT[j])+RG*cos(FJ[j]));

RPJ=-(RQ*sin(RT[j])-RG*sin(FJ[i]));

RPX=RQ*sin(2*pi*tw[j+l]);

RPY=RQ*cos(2*pi • tw[j+l])+RG;

WPX=Rwx[j]+RPX+PCX;

WPY=Rwy[j]+RPY+PCY;

al=WPX/RM;

a2=WPY/RM;

Xkь+i]=Xk0]+CsT/24)*(9*Xl[i+l]+19*X10]-5*XlD-l]+X10-2]); Yk[j+l]=YkO]+CsT/24)^(9*YlD+l]+19*Yl[i]-5 + Yl|j-l]+Yl[i-21); Xkl[j+l]=Xkl[i]+(_sT/24)*(9*al+19*X2[j]-5*X2|j-l]+X2[j-2]); Ykl[j+l]=Ykl[j]+(_sT/24)*(9*a2+19*Y2[i]-5*Y2[j-lJ+Y2|j-2J); eps=sqrt(fabs(Xk|j+l]-X[i+l])/24.0+fabs(Ykц+lJ-YO+l])/24.0+fabs(Xkl[j+ll- XlЯ+ll)/24.0+fabs(Ykl[j+lJ-YlЯ+l])/24.0); epsl=iabs(XkЯ+l]-X[j+l])* 19.0/270.0; eps2=fabs(YkO+l]-Y[j+l])* 19.0/270.0; eps3=fabs(Xkl[j+l]-Xl[j+l])* 19.0/270.0; eps4=fabs(Ykl [j+l]-Yl 0+1])* 19.0/270.0; eps=eps1 ;

if (eps<eps2){eps=eps2;}; if (eps<eps3){eps=eps3;}; if (eps<eps4){eps=eps4;}; XD'+l]=Xk[j+l]; Y0+l]=Yk[j+l]; Xl[j+lJ=Xkl[j+l]; Yl[j+l]=Ykl[j+l]; int NT1=NJ;

if ((eps>tos_min)&&(__sT>0.0000002)) {

double al,a2,a3,a4; _sT=_sT/2.0; NTl=NT/_sT;

al=(-5.0*Xl[j-4]+28.0*Xl[j-3]-70.0*Xl|j-2]+140*Xl[j-l]+35.0*Xl [j])/128.0; a2=(-5.0*Yl [j-4]+28.0*Yl{j-3]-70.0*Yl|j-2]+140*Yl [j-l]+35.0*Yl [j])/128.0; a3=(-5.0*X2[j-4]+28.0'!"X2|j-3]-70.0*X2[j-2]+140*X2[i-l]+35.0*X2[j])/128.0; a4=(-5.0;iiY20-4]+28.0*Y2ц-3]-70.0*Y2[i-2]+140*Y2ц-l]+35.0tA^2|j])/128.0; XlLi-3]=(3.0*X10-4]-20.0+Xl[j-3]+90.0*Xl[j-2]+60.0*XlD-l]-5.0*X10])/128.0; Yl[i"3]=(3-0+Yl[j-4]-20.0*Yl[j-3]+90.0*Yl[i-2]+60.0",:Yl[j-l]-5.0*Yl [j])/128.0; X20-3]=(3.0*X2[i-4]-20.0*X2ь-3]+90.0*X20-2]+60.0*X2[i-lj-5.0*X2|J])/128.0; Y20-3]=(3.0*Y20-4]-20.0H-Y20-3]+90.0*Y2[i-2]+60.0*Y2[i-ll-5.0*Y2G])/128.0;

X1D-I]=al; Yiri-l]=a2; X2|j-l]=a3; Y2[j-l]=ra4; continue;

}

if (eps<tos_max) {

_sT=_sT*2.0;

NTl=NT/_sT;

Xl[i-l]=Xl[i-2];

Xl[i-2]=Xl[i-4];

Xl[i-3]=Xl[i-6];

Yl[i-l]=Yl[i-2];

Yl[i-2]=Yl[i-4];

Yl[i-3]=Yl[i-6];

X2[i-l]=X2[i-2];

X2[i-2]=X2[i-4];

X2[i-3]=X2[i-6];

Y2[i-l]=Y2[i-2];

Y2[i-2]=Y2[i-4];

Y2[i-3]=Y2[i-6];

continue;

}

if (j>==tw.Length-2)

{

Xk.Length=j*2; Yk.Length=j*2; Xkl.Length=j*2; Ykl.Length=j*2;

X.	Length=j*2; Y.Length=j*2;

XI.	Length=j*2; Yl.Length=j*2; tw.Length=j*2; NJ=j*2; Xn.Length=j*2; Yn.Length=j*2; Xnl.Length=j*2; Ynl.Length=j*2;

}

if (Animate==l){

Xn[j]=X[j];

Yn[j]=Y[j];

//PS(X,Y,tw,PX,PY,Nb,PM,omega);

Form2->Traectory() ; }

}

if (Static==true) { X(j+l]=X[j];

Y[j+i]=Y[j];

xi[j+ij=xi[jj;

Yl[j+lJ=Yl[j];

}

Form4->ProgressBarl->Position=((float) j/(float) NJ)* 100: if (BreakOfCalculation==true) { break;} if (MODE&cClcKPR)

{

if (((fabs(X[j-l]-X[j])<l e-6)&&(fabs(Y[j-1 ]-Y[j])<l e-6))&&(j>4)) {break;}

}

if (MODE&cClcKC)

{

if (((fabs(Rxl 0]-Rxl D-l])<le-6)&&(fabs(Ryl [jl-Ryl [j-l])<le-6))&&(j>4)){break;}

\

Nb=j;

j++;

}

al=X[20]; NJ=Nb;

dFile=Fi 1 eCreate("rotor. txt "); FileClose(dFile); f=fopen("rotor.txt","w");

for (j=l;j<=NJ;j++){

fprintf(f,"\n%f %f',X0];Y[j]); }

fclose(f);

Forml->Memol->Lines->Add("RPX="+FloatToStr(RPX));

Form 1 ->Memo 1 ->Lines-> Add( "RP Y= ' '+FloatTo S tr(RP Y)) ;

Forml->Memol->Lines->Add("Rx="+FloatToStr(Rx));

Forml ->Memo 1 ->Lines->Add("Ry="+FloatToStr(Ry));

Form 1 ->Memo 1 ->Lines-> Add("R="+FloatToStr(RR));

il=N/_NLP;

kl=M/_NDP;

dFile=FileCreate("pressure.txt"); FileClose(dFile); f=fopen("pressure.txt","w"); for (i=l;i<=N;i++){ for (k=l ;k<=M;k++){ fprintf(f,"\n%f %f % f ', x [k], z [i ], PN [ i] [k] ) :

I

}

fclose(f);

dFile=FileCreate("pressurel.txt"): FileClose(dFile); f=fopen("pressurel .txt'V'w"); fprintf(f,M\n%i %i",N,M); fclose(f);

dFile=FileCreate("rotor_adams.txt"); FileClose(dFile); f=fopen("rotor_adams.txt","w"); for G=l:j<=NJ;j++){ fprintf(f,"%.20f %.20f\n",X[j],Y[j]);} fclose(f);

PX. Length=1000; PY.Length=1000: //Сечение Пункаре PS(X,Y,tw,PX,PY,NJ,PM,omega); forO=l;j<=NJ;j++){

Xn[j]=X[j]; Yn[j]=Y[j];

XnlD]=Xl[j]; YnlD]=Yl[j];

г

//tw[l]=0;

//for (j=2 ;j <=NJ ;j ++) {

//tw[j]=tw[j -1 ]+_sT; //}

SPX.Length=0;

SPY.Length=0;

Xk.Length=0;

Yk.Length=0;

Xkl.Length=0;

Ykl.Length=0;

//x.Length=0;

//z.Length=0;

Forml->StatusBarl->Panels[0].Items[0]->Text=" ";

//Form l->Memol->Lines->SaveToFile("ReynoIds.log"); }

Приложение Б

УТВЕРЖДАЮ

Зам. геперально!о конструктора ОАО «Конс-ф^етв^хжое бюро

АКТ ВНЕДРЕНИЯ результатов диссертационной работы Морозова А А

Научно техническая комиссия в составе зам главного конструктора кт.н, доц Иванова A.B., начальника отдела 116 дтн., проф. Демьяненко ЮВ, и инженера- констр\ктора Волос 1ных AB. составила настоящий ак! о г ом, что разработанные в диссертации Морозова А \ «Хаотические вибрации роторов с гидростатодинам и чески чи подшипниками)» расчетные методики и созданное на их основе программное обеспечение используются при анализе динамических характеристик высокооборогных роторов турбонлсосных агрегатов при их испытаниях, анализе конструкции высокооборошых роторных систем с учетом влияния уплотнений роторов.

А. В Волостных

Зам главного конструктора, к т.н Начачышк отдела 11 б, д т н Инженер-конструктор первой кате! ории

Предложенные методики динамического ли,шиза роторньгх систем познолякп сократить время выполнения анализа результатов иснытний, проемно-конс1р\ кшрекнч рабог и повысив их качество, снизить затраты на проведение дорог ос шящих экспериментальных исследований. Важным преимуществом разработанного инструментария является возможность оценки возникновения аномалий в процессе работы poiopa. построения формы траектории движения ротора на основании показании вибродагчиков, ото особенно актуально при проектировании высокооборотных турбонасосных агрсыгов с гибкими роторами.

УIВЬРЖДАЮ

' ЛЧ, 1 ехтшческич диреккю /t-Х < 11 , » / '' ^

, /,">	i s^ ОАО «Ливнгдромаш«

Ii ' /	\ . V I ^

f -,/.<. -Л \>

" >	--4- Страшкевич HJ].

-> 4?. - <y	с лшь I.

."""Л^-у

ЛКГ

о ¡шедрешш результатов ди есерганиошюй работы Мороюна АЛ.

[ lav ч но- т ex f ш чес кая комиссия в составе главного констр\кюра отдела объемных насосов Рязанцева В.М. и начальника оiдела обьемных Haavo» Яхошова В.Л. составила настоящий акт о том, чго pew гьтаты диссерппгиоь- ной работы соискателя Орловского iосударственпого технического ушшер- ситета Морозова A.A.: расчетные методики и созданное на их основе ¡ро граммное обеспечение, исиолыуюгеч при выполнении проектировочных расчетов роторов на i идродинамических и гндроотатодтшашг:еекнх по ь шшшиках жидкостного трения шестеренных и трехвишовых насосов д ¡я перекачки нефтепродуктов, выпускаемых «Ливгидромаш».

Выполненные соискателем Мороювым АЛ. теоретические иссл^чова- тшя нелинейной системы «рошр - подшипники жидкостного трения» прг использовании в качестве смазки основных рабочих iсл - нефтепродуктов (нефть, масла, дтелыюе топливо) представляют особый npaKi ическни ипь- рос с точки зрения обсспеченття устойчивых режимов рабош и как с тедовт. - повышения надежности насостюто атрегага. Ра ¡работанное автором иро- граммтюе обеспечение (црофам.мный комплекс «АнРоС») i

ку?ьоляо s дие (

точно быстро определять устойчивые юны работы роторной системы с но, шнгшиками жидкое гною трения в области рабочих и конструктивных параметров и существенно повысить качество проектирования ноьых сасосиыч агрегатов для перекачки нефтепродуктов.

Результаты диссертационных исследований нашли свое ¡фактическое применение при проектировании новых насосных атрегагов для перекачки нефтепродуктов производства ОАО « Ливгидромаш» и совершенствовании конструкций шестеренных насосов с опорами жидкостного трения Hi\tH) г ПЛ* 20-25 и трехвишовых насосов типа А13В

1 лавпый конструктор отдела обьемных насосов, к.т.н. в.М. Рязапцеь Начальник отдела объемных насосов		^.А Яхонтов

!

>'л т '<" п щ VI }„

12

с т 'И.

"Ч

ЩК

• ' М

4

X

"X

и и у! Г». Л'' •

!*г

|»Г >

17*

об официальной рем но рлиик ярш раммм для ЭВМ

№ 2007614956

он

^ _			_

^ м й й к? ;:<; к*« е$ и ^ т я & ^ а ч кт гл -я к. я? к:

АнРоС - Уплотнение

Праве облада 1ель(ли). Иванов Андрей Владимирович (ЯП), ( Соломин Олег Вячеславович (ШТ), Устинов Дмитрий Евгеньевич ('Ш?), Морозов Андрей Александрович (Ш1), Майоров Сергей Владимирович (1Ш)

Лки)р(ы) Мваиов Андрей Владимирович, Соломин Олег Вячеславович, Устинов Дмитрий Евгеньевич, Морозов Андреи Александрович, Майоров Сергей Владимирович (Ш))

Злятся V 2007<> 1394.1 „' ' ' .	Лат а по тпения 8 октября 2007 Г.

§~	Зарегистрировано ч Рсч1 тенрофпп гля >ВМ

-^ч	3 декабря 2007г.

•■Г '«¡чг *	»->• Руководитель Федер<иыши аужСы яо а' ин11¡ь

.„ собственности, патентам и тааарнь'ч знак" и

и1

К!

Л

&

Л*

а и

г и

и и

"А-

п К!

)Л й п

м й »3

Ш

Л &

12

Ш

и

'"	г*'	Б,1]. Симоиов

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об официальном решстрации программы для ЭВМ

№ 2006610287

Анализ Роторных Систем - АнРоС

Правообладатель(ли) Соломин Олег Вячеславович (ЯП), Иванов Даниил Александрович (Яи), Морозов Андрей Александрович (Яи), Даичин Игорь Анатольевич (Я11), Широков Сергеи Викторович (Яи)

1Р(0>(0(Ш11(ЖАЖ С^ВДЖАЩМШ

ш т

КЗ & В8 № ва

Аптор(ы) Соломин Олег Вячеславович, Иванов Даниил Александрович, Морозов Андрей Александрович, Даичин Игорь Анатольевич, Широков Сергей Викторович (Я11)

Руководитетъ Федерашюй счужбы но ипте псктг/алыюй собственности, патентам и товарным таком

Б П Симонов

Заявка № 2005612268 Дата поступления 5 сетября 2005 г. Зарегистрировано и Ресст ре прщ р 1мм л ш Э В\1 12 января 2006 г.

»ййййаи&ййййвзйййййайайакшвшвтятвш

к Й

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об официальной регистрации программы для ЭВМ

Й й Й Й

Й

Й Й й й Й й й

№2007613460

АнРоС - Нелинейный анализ

Правообладатель(ли): Соломин Олег Вячеславович (101), Морозов Андрей Александрович (Яи), Майоров Сергей Владимирович (КС)

Лнюр(ы): Соломин Олег Вячеславович, Морозов Андрей Александрович, Майоров Сергей Владимирович (Ш1)

Заявка \гз 2007611750

Дата поступления 3 мая 2007 Г.

й

Зарешстрированои Реестре пршрамм/пя ЭВМ

Й

Й й Й й Й Й Й

Руководитегъ Федеральной службы по инте иектуа.1ьной собственности, патентам и товарным знакам

К П Си,ионои

15 августа 2007 г.

>й й й Й Й Й й Й й Й й Й И й й Й й Й й й Й Й Й Й Й й Й И й Й й

I

УТВИ>ЖДЛЮ

Генеральный директор (X) О «И и но в а ш ю н I! ы с -1 Гроцсссы и Технологии»

/

«

»

2008 г.

А К Г

внедрения ООО (^Инновационные Процессы и Техно цл гш>> результатов диссертационной работы Морозова Д.А.

«Исследование хаотических вибраций в динамике ротрпых сиеIем па опорах жидкостного трения»

Научно-техническая комиссия в составе, аморального дпрекюра ЬЧмюпер- ковскою К.!:, и главного инженера Корсакова ЮЛ. составила пасюящий акт о 1 ом. что результаш диссертационной рабош аспирата Орловскою государственного технического университета Морозова А.Л. на тему «Исследование хао- !и'ь%ских вибрации в динамике роторных систем па опорах жидкое)пою ¡рения» используются при проектировании конусных Дробилок.

Проведенные Морозовым Л.Л. исследования траекторий ротора фоб и пси с учеты взаимодействия с измельчаемой породой представляю! практическую ценное 1ь. Разработанные авюром прикладные программы является удобным средством для расчета траекторий движения ротра е учетом кошакпюю взаимодействия с измельчаемой породой, исследования рабоI©способноеIи ,гроби;1~ ки в случае контакта с измельчаемой породой. В рамках совмеешых до!опорных рабО[ были проведены расчеты различных типов 1раскюрип движения ротра ко! 1у с ной дробилки в условиях хаотических вибраций.

сперальпый директор	/-\. -	К, К Ьелоиерковскпи

Корсаков ЮЛ!.

• 2 ■

1 14 "t	Г t""l 1 ' ] I ' 1 Г I > Т'-'Т-Ч Т'"ГТ-Г-Т--Г у I | ! I | | I I I | ; I I

0	12	3	4

Rotating speed (* 104 rpm)

Рис. 1.8 Бифуркационная диаграмма [89| Результаты представлены в виде траекторий движения, сечений Пуанкаре и бифуркационных диаграмм. Уравнения движения в этом случае представлены в виде: